NO.2019-721-1

平泉市建筑垃圾填埋场

建设单位：平泉市城市管理综合行政执法局

评价单位：河北圣泓环保科技有限责任公司

编写日期：2020年6月

目 录

第一章 概述	1

1.1 建设项目特点	1

1.2 环境影响评价工作过程	2

1.3 分析判定相关情况	2

1.4 关注的主要环境问题及环保措施	7

第二章 总则	8

2.1 评价依据	8

2.2 评价原则	10

2.3 环境影响因素识别与评价因子	11

2.4 环境影响评价等级的划分	13

2.5 环境影响评价范围的确定	19

2.6 相关规划及环境功能区划	20

2.7 环境保护目标的确定	22

2.8 环境影响评价标准的确定	23

第三章 建设项目工程分析	30

3.1 项目概况	30

3.2 污染影响因素分析	46

3.3 污染源源强核算	50

3.4 主要污染物排放情况汇总	56

第四章 环境现状调查与评价	59

4.1 自然环境现状调查与评价	59

4.2 环境保护目标调查	71

4.3 环境质量现状调查与评价	72

4.4 区域污染源调查	95

第五章 环境影响预测与评价	96

5.1 建设阶段环境影响分析	96

5.2 生产运行阶段环境影响预测与评价	99

5.3 生态环境影响分析	135

5.4 封场后环境影响分析	142

5.5 环境风险影响分析	142

第六章 环境保护措施及其可行性论证	147

6.1 建设阶段污染防治措施及其可行性论证	147

6.2 生产运行阶段污染防治措施可行性论证	148

6.3 生产运行阶段污染防治措施环保投入及其可行性论证	151

第七章 环境影响经济损益分析	154

7.1 项目建设前后区域环境质量变化情况	154

7.2 社会效益分析	154

7.3 环境与经济效益分析	155

7.4 环境效益分析	155

第八章 环境管理与监测计划	156

8.1 环境管理	156

8.2 环境监理	165

8.3 环境监测	165

8.4 环保设施“三同时”验收内容	166

第九章 环境影响评价结论	168

9.1 结论	168

9.2 建议	173

一、附图：

附图1  建设项目地理位置图；

附图2  建设项目环境保护目标分布图；

附图3  建设项目平面布置图；

附图4  建设项目评价范围图；

附图5  建设项目监测布点图；

附图6  建设项目与生态红线位置关系图；

附图7  项目区域地形图。

附图8  项目区域土地利用现状图

附图9  运营期项目区域土地利用图

附图10  服务期满后生态恢复图

附图11  项目场地水文地质图

二、附件：

附件1  《平泉市行政审批局关于平泉市建筑垃圾填埋场项目建议书批复》（平审批投资审字[2019]51号）；

附件2  《平泉市行政审批局关于平泉市建筑垃圾填埋场项目可行性研究报告的批复》（平审批投资审字[2019]22号）；

附件3  《平泉市自然资源和规划局关于建筑垃圾填埋场项目的选址意见》；

附件4  《平泉市企业发展服务中心联合踏勘会议纪要》；

附件5  项目委托书；

附件6  《平泉市建筑垃圾填埋场项目环境影响报告书》（辽鹏环测）字PY-1908061-001号；

附件7  平泉市城市管理综合行政执法局承诺书；

附件8  河北圣泓环保科技有限责任公司承诺书。

# 第一章 概述

## 1.1 建设项目特点

在城市化进程中，建筑垃圾作为城市代谢的产物曾经是城市发展的负担，世界上许多城市均有过建筑垃圾围城的局面。根据《河北省平泉市城乡总体规划（2013－2030年）》，平泉市规划建设建筑垃圾处理场一座，目前平泉市尚无正规的建筑垃圾处理场地，大部分建筑垃圾随意堆存，占用了大量的土地，也造成堆放地周边环境脏乱。本项目可以解决平泉镇、南五十家子镇、卧龙镇近期的垃圾消纳问题。

随着社会发展和人民生活水平的提高，对城市环境和管理提出了更高的要求。目前平泉市建筑垃圾堆放场选址存在很大的随意性，部分建筑垃圾就近杂乱无章地堆放在城市绿地及城市周边，严重破坏和影响了我市的城市形象。此外这种肆意堆放很容易出现大崩塌，致使道路阻断，造成交通瘫痪，阻塞河道，降低泄洪能力，造成洪涝灾害等事故。因此，建设规范的建筑垃圾填埋场，是构建环境友好型和谐社会、提高城市管理水平、改善城市投资环境的需要。建设建筑垃圾填埋场是大力发展循环经济的重要途径，是节能减排增效的具体表现。

项目名称为平泉市建筑垃圾填埋场，总投资为2048.48万元，占地39893.64m2（约59.8亩），填埋场区占地29920.75平方米（合44.9亩），库容41.6万m3，有效库容为40.78万m3，年处理建筑垃圾量为6.6万吨/年，服务年限为9.3年，服务范围为平泉市城区、南五十家子镇、卧龙镇等地区商住用房的建筑垃圾。项目填埋区范围距离北侧京沈高铁线直线距离为70米，根据《高速铁路安全防护管理办法》（中华人民共和国交通运输部令2020年第8号）以及《中华人民共和国铁路运输安全保护条例》，铁路线路两侧应当设立铁路线路安全保护区。铁路线路安全保护区的范围，从铁路线路路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起向外的距离分别为：(一)城市市区，不少于8米； (二)城市郊区居民居住区，不少于10米； (三)村镇居民居住区，不少于12米；(四)其他地区，不少于15米。铁路线路安全保护区的具体范围，由铁路管理机构提出方案，县级以上地方人民政府按照保障铁路运输安全和节约用地的原则划定。铁路用地能满足前款要求的，由铁路管理机构在铁路用地范围内划定铁路线路安全保护区。保护区内除必要的铁路施工、作业、抢险活动外，任何单位和个人不得实施下列行为：(一)建造建筑物、构筑物；(二)取土、挖砂、挖沟；(三)采空作业； (四)堆放、悬挂物品。任何单位和个人不得在铁路线路安全保护区内烧荒、放养牲畜、种植影响铁路线路安全和行车瞭望的树木等植物。本项目区域未划定专门的保护区，填埋场占地边界符合距离路堤坡脚、路堑坡顶或者铁路桥梁外侧起15米的距离要求。本项目建设单位于2019年9月，以复函的形式征询高铁部门意见，未得到回复。后期对建设方案做出调整，填埋区边界距离高铁的直线距离为70m。工程内容主要包括生产管理区和填埋库区。生产管理区包括综合楼、门卫计量房、渗沥液调节池和变电间等。填埋库区包括垃圾坝、库区和截洪沟等。

根据《中华人民共和国环境影响评价法》及《建设项目环保保护管理条例》等有关法规的要求，本项目的建设应进行环境影响评价，按照《建设项目环境影响评价分类管理名录》（部令第1号）要求，本项目应编制环境影响报告书。据此，平泉市城市管理综合行政执法局于2019年8月30日委托河北圣泓环保科技有限责任公司对本项目进行环境影响评价工作（委托书见附件5）。我公司接受建设单位委托后，收集相关资料，并组织技术人员对进行了现场调查，在此基础上编制完成了平泉市建筑垃圾填埋场环境影响报告书。

## 1.2 环境影响评价工作过程

2019年8月10日-8月17日，辽宁鹏宇环境监测有限公司对区域环境空气、地下水环境、声环境质量、土壤质量进行现状监测。

2019年8月30日，平泉市城市管理综合行政执法局委托河北圣泓环保科技有限责任公司编制环境影响评价报告书。接受委托后，我单位立即成立项目组，对建设单位提供的资料进行梳理并查阅相关资料，对项目周边环境进行走访调查，收集相关资料。

2019年9月4日至2020年6月16日，建设单位进行了两次公示。期间未收到任何反对和投诉意见。

## 1.3 分析判定相关情况

产业政策符合性分析：

本项目为建筑垃填埋场项目，不含分拣及利用工序，属于《产业结构调整指导目录》（2019年本，2020年1月1日实施）中鼓励类中“四十三、环境保护与资源节约综合综合利用”中“20、城镇垃圾、农村生活垃圾、农村生活污水、污泥及其他固体废弃物减量化、资源化、无害化处理和综合利用工程”，不属于《河北省新增限制和淘汰类产业目录（2015年版）》之列。本项目于2019年6月27日经平泉市行政审批局关于平泉市建筑垃圾填埋场项目建议书的批复（平审批投资审字[2019]51号），符合国家产业政策；运营过程中不使用国家明令禁止淘汰类和限制类仪器和设备，符合国家产业政策。

本项目已取得平泉市行政审批局关于《平泉市建筑垃圾填埋场项目可行性研究报告》的批复，(平审批投资审字[2019]122号)，同意履行项目开工前的各项建设程序。

选址合理性分析：

①厂址周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区，风景名胜区，生态脆弱敏感区和其它需要特别保护的敏感目标，位于集中式饮用水源地下游，相对距离为1500m。

②本工程填埋的固体废物为建筑垃圾，因此评价按照《建筑垃圾处理技术标准》(CJJ134-2019)对于建筑垃圾处置场选址方案进行分析。

| 序号 | 选址要求 | 本项目厂址情况 | 符合性 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 建筑垃圾消纳场选址不应设在下列地区： 1)地下水集中供水水源地及补给区；供水水源远景规划区。 2)洪泛区和泻洪道。 3)尚未开采的地下蕴矿区和熔岩发育区。 | 本项目厂址未涉及地下水集中供水水源地及补给区、供水水源远景规划区、洪泛区和泻洪道、尚未开采的地下蕴矿区和熔岩发育区 | 符合 |
| 2 | 建筑垃圾消纳场选址不应设在下列地区： 1)珍贵动植物保护区和国家、地方自然保护区。 2)公园、风景、游览区，文物古迹，考古学、历史学及生物学研究考察区。 3)军事要地、军工基地和国家保密地区。 | 未建在此区域 | 符合 |
| 3 | 符合城市总体规划、土地利用规划和环境卫生设施专项规划 | 本项目区域无环境卫生设施专项规划，项目已取得平泉市自然资源和规划局关于项目选址的意见，并在正在编制的国土空间规划中予以落实 | 符合 |
| 4 | 附近居住情况与公众反映 | 项目位于高板沟，厂区200m范围内无居民，建设单位进行的2次公示期间未收到公众的意见及投诉情况 | 符合 |
| 5 | 工程地质和水文地质 | 项目委托地质四队对项目厂区进行水文地质勘察，选址未在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区，厂区占地范围位于水量贫乏区 | 符合 |

“三线一单”符合性分析：

①项目选址位于平泉市平泉镇高板沟，根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》及承德市生态保护红线最终成果，并将工程四厂界中心线坐标与生态保护红线范围核对，本工程占地不在生态红线范围内，不穿越生态敏感区域，满足生态保护红线要求。距离项目最近生态保护红线分别位于项目北侧160m处，详见附图8。

②根据《承德市大气环境质量限期达标规划（2018-2020年）》，承德市平泉市大气环境质量近期目标为：平泉市细颗粒物PM2.5浓度控制在44ug/m3以内；远期目标：平泉市细颗粒物PM2.5浓度保持在40ug/m3。

根据《河北省承德市环境质量报告书》中平泉市环境空气常规现状监测统计资料，项目所在平泉市环境空气中的大气常规污染物，O3日最大8小时平均值未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，PM10年均值、PM2.5年均值、SO2年均值、NO2年均值和CO 24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，首要污染物为臭氧（O3）；根据项目环境质量补充监测，补充监测因子的监测结果均满足相应环境质量要求。2019年平泉市环境空气质量整体较2018年有所改善，可吸入颗粒物及细颗粒物均达标，平泉市主要污染物为臭氧，出现超标月份主要在5月至8月。臭氧污染严重的日期集中在6月份，主要为逆温层较18年较厚，且紫外线照射强度偏强，有利于前体污染物的积累和转化。

地下水环境质量现状满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求；项目区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类区标准要求；项目区域土壤环境质量现状满足《土壤环境质量农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）中的表1农用地土壤污染风险筛选值及《土壤环境质量建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）中的表1建设用地土壤污染风险筛选值。通过采取相关环保措施，项目的建设对区域环境质量影响较小，不会改变评价范围内各环境要素的环境质量要求，不会突破环境质量底线。

③资源利用上线：资源是环境的载体，资源利用上线是各地区能源、水、土地等资源消耗不得突破的“天花板”。相关规划环评应依据有关资源利用上线，对规划实施以及规划内项目的资源开发利用，区分不同行业，从能源资源开发等量或减量替代、开采方式和规模控制、利用效率和防护措施等方面提出建议，为规划编制和审批决策提供重要依据。本项目不属于资源消耗型项目，项目服务期满后进行封场，达到安全期后作为绿化用地、人造景园等加以利用，因此不会达到资源利用上限。

④负面清单：环境准入负面清单是基于生态保护红线、环境质量底线和资源利用上线，以清单方式列出的禁止、限制等差别化环境准入条件和要求。本地区没有环境准入负面清单，本项目为建筑垃圾填埋场，不属于禁止发展的产业类型。

综上所述，项目建设符合《关于以改善环境质量为核心加强环境影响评价管理的通知》（环环评[2016]150号）中相关要求。

规划符合性论证：

（1）项目与河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要相符性分析

《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》：“围绕破解资源环境矛盾，加强工业废弃物、建筑垃圾、餐厨垃圾等资源综合利用和大气、水、土壤污染治理等关键技术研发攻关，提高污染治理水平”。

本项目属于建筑垃圾填埋场建设项目，与《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》相符。

（2）项目与《河北省生态功能区划》相符性

根据《河北生态功能区划》项目所在地生态功能为生物多样性保护区，项目占地范围较小，扰动范围较小，项目为新建项目，项目运营期在场区裸露地面采取适当绿化措施，对生态环境进行补偿。服务期满后，采取植树种草等生态恢复措施，不会对区域范围内的生物多样性产生较大影响。符合该规划的相应要求。项目位置与生态功能区划位置关系图见附图。

（3）项目与承德市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要相符性分析

《承德市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》：“统筹城乡交通、能源、通信、水利、防灾等公共基础设施建设，加快城市基础设施向农村延伸，推进城镇供水、供气、供热、污水和垃圾处理等公共服务设施向周边覆盖，构建城乡一体化的新型基础设施和公共服务实施体系”。

本项目属于建筑垃圾填埋场建设项目，与《承德市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》相符。

（4）项目与《“十三五”生态环境保护规划》的相符性

根据《“十三五”生态环境保护规划》，实现城镇垃圾处理全覆盖和处置设施稳定达标运行。加快县城垃圾处理设施建设，实现城镇垃圾处理设施全覆盖。提高城市垃圾处理减量化、资源化和无害化水平，全国城市垃圾无害化处理率达到95%以上，90%以上村庄的生活垃圾得到有效治理。加快建设城市餐厨废弃物、建筑垃圾和废旧纺织品等资源化利用和无害化处理系统。项目为建筑垃圾消纳场，有利于城市垃圾分类收集、集中处理，符合该相关要求。

（5）项目与《承德市城市总体规划》的相符性

根据《承德市城市总体规划》，城市垃圾分类收集、集中处理。乡（镇）村按照“村分类收集—乡（镇）分类转运—综合处理”的模式进行。在现状市区和各县城区已建垃圾填埋场的基础上，近期在各重点镇建设乡镇垃圾填埋场；远期随着垃圾分类收集方式的落实，在市区和各县城区建设垃圾综合处理厂，进行垃圾的资源化处理。项目为建筑垃圾填埋场建设项目建筑垃圾，有利于城市垃圾分类收集、集中处理，因此符合承德市城市总体规划。

（6）与河北省平泉市城乡总体规划及相关意见的符合性

为消纳城市建设过程中产生大量的建筑垃圾和工程渣土，中心城区需新建建筑垃圾处理场一处。本项目的建设满足对近期平泉镇、南五十家子镇、卧龙镇建筑垃圾消纳的需求，远期平泉市产生的建筑垃圾须采取处理进行资源化利用，项目取得平泉市自然规划局关于建筑垃圾填埋场项目的选址意见，因此符合规划要求。

（7）项目与《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》的相符性

根据《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》，承德市重点水源涵养生态功能保护区在承德市的八县二区均有分布，涉及滦平县、隆化县、丰宁县、围场县、兴隆县、双桥区、宽城满族自治县、承德县、双桥区、双滦区，包涵61个乡镇，保护区总面积8015.92km2。本项目所在地未在重点水源涵养生态功能保护区内，厂区通过部分绿化，封场后绿化的措施后，可以减少项目水土流失，对区域水源涵养生态功能影响较小。

## 1.4 关注的主要环境问题及环保措施

本评价关注的主要环境问题为项目建设阶段、生产运行阶段和服务期满后产生的废气、废水、噪声及固废处置方式的合理性以及对周围环境的影响。根据相关导则和工程分析确定：大气环境影响评价等级为二级；地表水影响评价等级为三级B；地下水影响评价等级为二级；声环境影响评价等级为二级；土壤影响评价等级为二级；生态影响评价等级为三级；环境风险评价等级为简单分析。

通过对本项目影响评价及分析，在采取各项有效污染防治措施后，各类污染物均可实现达标排放，对区域环境质量影响较小，从环境保护的角度分析，本项目可行。

本环境影响评价报告书的编制，得到了平泉市行政审批局、辽宁鹏宇环境监测有限公司及河北省地矿局第四地质大队等单位的大力支持，以及建设单位的通力协助，在此表示衷心感谢。

# 第二章 总则

## 2.1 评价依据

### 2.1.1 国家相关法律、法规、文件

（1）《中华人民共和国环境保护法》(2015年1月1日)；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》(2018年12月29日)；

（3）《中华人民共和国大气污染防治法》(2018年10月26日)；

（4）《中华人民共和国水污染防治法》(2018年1月1日)；

（5）《中华人民共和国固体废物污染环境防治法》(2016年11月7日)；

（6）《中华人民共和国清洁生产促进法》(2012年7月1日)；

（7）《中华人民共和国环境噪声污染防治法》(2018年12月29日)；

（8）《产业结构调整指导目录(2019年本)》；

（9）《建设项目环境保护管理条例》（中华人民共和国国务院令第682号）；

（10）《建设项目环境影响评价分类管理目录》（2018年4月28日）；

（11）《国务院关于加强环境保护重点工作的意见》（国发[2011]35号）；

（12）《全国生态环境保护纲要》（国发[2000]38号）；

（13）《关于切实加强风险防范严格环境影响评价管理的通知》（环发[2012]98号）；

（14）《国务院关于印发水污染防治行动计划的通知》（国发[2015]17号）；

（15）《国务院关于印发大气污染防治行动计划的通知》(国发[2013]37号)；

（16）《国务院关于印发土壤污染防治行动计划的通知》(国发[2016]31号)；

（17）《中华人民共和国土壤污染防治法》（2019年1月1日）；

（18）《产业结构调整指导目录》（2019年本）；

（19）《中华人民共和国突发事件应对法》（2007年11月1日）；

（20）环境保护部令第31号《企业事业单位环境信息公开办法》（2015年1月1日）；

（21）环境保护部令第34号《突发环境事件应急管理办法》（2015年4月26日）；

（22）《国家危险废物名录》（2016年8月1日）；

（23）《中华人民共和国水污染防治法实施细则》（2000年3月20日）；

（24）《城市建筑垃圾管理规定》（建设部139号令）。

### 2.1.2 省市环境保护法规规章文件

（1）河北省人民政府关于贯彻《国务院关于落实科学发展观加强环境保护的决定》的实施意见（河北省人民政府冀政[2006]65号）；

（2）《河北省水污染防治条例》（河北省第十三届人民代表大会常务委员会公告第4号，2018.5.31）；

（3）《河北省大气污染防治条例》（河北省第十二届人民代表大会常务委员会公告，2016.1.13）；

（4）《河北省固体废物污染环境防治条例》（2015年6月1日起施行）；

（5）《河北省“净土行动”土壤污染防治工作方案》（冀政发〔2017〕3号）；

（6）《河北省水功能区划》（冀水资[2017]127号）；

（7）河北省委、河北省人民政府关于印发《河北省大气污染防治行动计划实施方案》的通知，2013年9月6日；

（8）《建设项目环境保护管理若干问题的暂行规定》(冀环办发[2007]65号)；

（9）《关于进一步加强建设项目风险评价的通知》（冀环办发[2005]123号）；

（10）《承德市水污染防治工作方案（2016-2030）》（承发[2016]13号）；

（11）《河北省环境保护条例》（2005年3月25日）（河北省第十届人民代表大会常务委员会）；

（12）河北省人民政府《河北省水污染防治工作方案》；

（13）《关于进一步加强环境保护工作的决定》（河北省人民政府冀政[2012]24号）。

### 2.1.3 环境影响评价技术导则、技术规范

（1）《建设项目环境影响评价技术导则-总纲》（HJ2.1-2016）；

（2）《环境影响评价技术导则-大气环境》（HJ2.2-2018）；

（3）《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ2.4-2009）；

（4）《环境影响评价技术导则-地表水环境》（HJ/T2.3-2018）；

（5）《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）；

（6）《环境影响评价技术导则-生态环境》（HJ19-2011）；

（7）《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）；

（8）《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ134-2019）；

（9）《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2011）；

（10）《生活垃圾填埋场气体收集处理及利用工程技术规范》(CJJ133-2009)；

（11）《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》(CJJ113-2007)

（12）《环境影响评价技术导则-土壤环境》（HJ964-2018）；

（13）《固体废物鉴别标准 通则》(GB 34330—2017)；

（14）《危险废物鉴别标准  通则》（GB 5085.7—2007）；

（15）《污染源源强核算技术指南 准则》（HJ884—2018）；

（16）《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》。

### 2.1.4 相关文件及技术资料

（1）《平泉市建筑垃圾填埋场可行性研究报告》；

（2）《平泉市建筑垃圾填埋场项目水文地质勘查报告》；

（3）《平泉市建筑垃圾填埋场监测报告》（（辽鹏环测）字PY1908061-001号）；

（4）环评委托书；

（5）建设单位提供的其他技术资料。

## 2.2 评价原则

在贯彻执行国家和地方环境保护相关法律、法规、标准、政策、规划和区划等的基础上，运用规范的环境影响评价方法，科学分析项目建设对环境质量的影响，应用最新科技成果，优化项目建设，充分利用符合时效的数据资料及成果，尽量减少重复工作，突出重点，结论明确。

## 2.3 环境影响因素识别与评价因子

### 2.3.1 环境影响因素识别

根据项目工程特点，结合建设项目所在区域发展规划、环境保护规划、环境功能区划、生态功能区划及环境现状，采用矩阵法对可能受项目影响的因素进行识别，结果见下表2-1。

表2-1  环境影响因素识别结果一览表

| 时段 | 工艺类别 | 自然环境 | 生态环境 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 环境空气 | 地表水环境 | 地下水环境 | 声环境 | 土壤环境 |  |
| 建设阶段 | 工程施工 | -1D | -1D | / | -1D | -1D | -1D |
|  | 车辆运输 | -1D | / | / | -1D | / | -1D |
| 生产运行阶段 | 垃圾填埋 | -2C | / | -1C | -1C | -1C | -2C |
|  | 渗滤液收集 | -1C | / | -1C | -1C | -1C | / |
| 服务期满后 | 封场阶段 | -1C | / | -1C | / | -1C | +1C |
|  | 封场后 | +1C | / | / | / | +1 C | +1 C |

注：“-”表示不利影响，“+”表示有利影响，“1”轻度影响、“2”中等影响、“3”重大影响、“D”短期影响、“C”长期影响。

通过分析可知，项目建设阶段将对环境空气、地表水环境、声环境和生态环境产生一定程度的不利影响，该影响是局部的、短期的、可逆的，随着施工期的结束影响也将消失；生产运行阶段可能对环境空气、地下水环境、声环境、土壤环境产生不同程度的负面影响，该影响是长期的、可控的。项目服务期满封场后，随着水土保持和生态恢复工程的实施，占地范围内的生态环境得到较大恢复和改善，其中水保工程和生物措施的综合治理，可改善填埋区的环境景观。

### 2.3.2 评价因子筛选

根据建设项目的特点、环境影响的主要特征，结合区域环境功能要求、环境保护目标、评价标准和环境制约因素，筛选确定评价因子。主要评价因子见表2-2。

表2-2  项目评价因子一览表

| 影响要素 | 阶段 | 评价因子 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 现状调查评价 | SO2、NO2、CO、O3、PM10、PM2.5、TSP |
|  | 污染源评价 | 颗粒物 |
|  | 影响分析 | TSP、PM10 |
| 地表水 | 现状调查评价 | 水温、pH、溶解氧、高锰酸盐指数、COD、BOD5、NH3-N、总磷、总氮、SS、铜、锌、氟化物、硒、砷、汞、镉、六价铬、铅、氰化物、挥发酚、石油类、阴离子表面活性剂、硫化物、粪大肠菌群 |
|  | 污染源评价 | SS |
|  | 影响分析 | SS |
| 地下水 | 现状调查评价 | K+、Na+ 、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-； 色（铂钴色度单位）、臭和味、浑浊度/NTUa、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、银、铊。 |
|  | 污染源评价 | COD、氨氮 |
|  | 影响分析 | COD、氨氮 |
| 声环境 | 现状调查评价 | 等效连续A声级 |
|  | 污染源评价 | A声级 |
|  | 影响分析 | 等效连续A声级 |
| 固体废物 | 污染源评价 | 渗滤液收集池污泥、生活垃圾、化粪池底泥 |
|  | 影响分析 | 渗滤液收集池污泥、生活垃圾、化粪池底泥 |
| 土壤 | 农用地现状评价 | PH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌 |
|  | 建设用地现状评价 | 砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并荧[k]蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锑、铍、钴、钒、石油烃（C10-C40） |
|  | 污染源评价 | / |
|  | 影响评价 | / |
| 生态环境 | 现状调查评价 | 土地利用、水土流失、植被覆盖等 |
|  | 影响分析 | 土地利用、水土流失、植被覆盖等 |
| 环境风险 | 风险识别 | 渗滤液泄漏、垃圾坝溃坝 |
|  | 风险分析 | 渗滤液泄漏、垃圾坝溃坝 |

## 2.4 环境影响评价等级的划分

### 2.4.1 大气环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》（2018年12月1日起实施），大气环境影响评价工作程序进行评价。

选择项目主要污染源正常排放的主要污染物及排放参数，采用《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》附录A推荐模型中估算模型分别计算项目污染源的最大环境影响，然后按评价工作分级判据进行分级。

（1）预测因子及源强

项目生产运行阶段产生的大气污染物主要为堆场扬尘（包括装卸引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘）填埋场堆料扬尘和车辆运输产生的道路扬尘及封场时覆土扬尘。经源强核算，堆场扬尘排放速率大于封场时覆土过程排放的扬尘速率，故本次评价大气环境影响评价选取堆场扬尘进行估算及等级判定。本项目无组织源参数调查清单见表2-3。

表2-3  无组织面源排放源参数

| 主要排放源 | 预测因子 | 排放速率 | 有效面积 | 有效高度 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | kg/h | m×m | m |
| 填埋区 | TSP | 0.233 | 270×170 | 10 |
|  | PM10 | 0.152 | 270×170 | 10 |

（2）预测模式

本次评价采用预测软件EIAPro2018（版本V2.6.483）中AERSCREEN筛选计算及评价等级模块进行初步预测。

确定评价等级同时应说明估算模式计算参数和判定依据，相关内容与格式要求见《环境影响评价技术导则 大气环境HJ2.2-2018》附录C中C.1，详见表2-4~2-6。

表2-4  评价因子和评价标准筛选

| 评价因子 | 平均时段 | 标准值（ug/m3） | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| TSP | 24小时平均 | 300 | 《环境空气质量标准》（GB3095-2012）原标准中对TSP无小时平均标准，按小时标准相当于日均标准的3倍输入 |
|  | 1小时平均 | 900 |  |
| PM10 | 年平均 | 70 |  |
|  | 24小时平均 | 150 |  |
|  | 1小时平均 | 450 |  |

表2-5  估算模型参数表

| 参数 | 取值 |
| --- | --- |
| 城市/农村选项 | 城市/农村 | 农村 |
|  | 人口数（城市选项时） | / |
| 最高环境温度 | 42.1℃ |
| 最低环境温度 | -32.9℃ |
| 土地利用类型 | 基础设施用地 |
| 区域湿度条件 | 中等湿度气候 |
| 是否考虑地形 | 考虑地形 | √是 否 |
|  | 地形数据分辨率/m | 90m |
| 是否考虑岸线熏烟 | 考虑岸线熏烟 | 是 √否 |
|  | 岸线距离/km | / |
|  | 岸线方向/° | / |

（3）估算结果分析

表2-6  主要污染源估算模型计算结果表（面源）

| 下风向距离/m | 填埋区 |
| --- | --- |
|  | TSP | PM10 |
|  | 预测浓度/（mg/m3） | 占标率/% | 预测浓度/（mg/m3） | 占标率/% |
| 10 | 1.22E-02 | 1.36 | 7.97E-02 | 1.77 |
| 25 | 1.38E-02 | 1.53 | 8.99E-02 | 2.00 |
| 50 | 1.65E-02 | 1.83 | 1.07E-02 | 2.39 |
| 75 | 1.91E-02 | 2.12 | 1.24E-02 | 2.77 |
| 100 | 2.16E-02 | 2.40 | 1.41E-02 | 3.13 |
| 125 | 2.40E-02 | 2.66 | 1.56E-02 | 3.48 |
| 150 | 2.57E-02 | 2.85 | 1.67E-02 | 3.72 |
| 160 | 2.64E-02 | 2.94 | 1.72E-02 | 3.83 |
| 175 | 2.66E-02 | 2.96 | 1.74E-02 | 3.86 |
| 200 | 2.66E-02 | 2.96 | 1.74E-02 | 3.86 |
| 225 | 2.61E-02 | 2.90 | 1.70E-02 | 3.78 |
| 250 | 2.52E-02 | 2.80 | 1.64E-02 | 3.65 |
| 275 | 2.41E-02 | 2.68 | 1.57E-02 | 3.50 |
| 300 | 2.29E-02 | 2.55 | 1.50E-02 | 3.32 |
| 325 | 2.19E-02 | 2.43 | 1.43E-02 | 3.17 |
| 350 | 2.17E-02 | 2.42 | 1.42E-02 | 3.15 |
| 375 | 2.15E-02 | 2.39 | 1.40E-02 | 3.12 |
| 400 | 2.13E-02 | 2.36 | 1.39E-02 | 3.08 |
| …… | …… | …… |  |  |
| 2500 | 7.08E-03 | 0.79 | 4.62E-03 | 1.03 |
| 下风向最大质量浓度及占标率/% | 0.0266 | 2.96 | 0.0174 | 3.86 |
| D10%最远距离/m | 193 |

（4）大气评价工作等级

大气评价工作分级判据见表2-7。

表2-7  大气评价工作分级判据一览表

| 评价工作等级 | 评价工作分级判据 |
| --- | --- |
| 一级 | Pmax≥10% |
| 二级 | 1%≤Pmax＜10% |
| 三级 | Pmax＜1 |

由上表可知，面源填埋区TSP、PM10最大占标率分别为2.96%，3.66%各个污染源1%≤Pmax＜10%，故进行二级评价，不进行进一步预测与评价，只对污染物排放量进行核算。本次评价仅对污染源进行达标排放分析。

### 2.4.2 地表水环境影响评价等级

项目生产运行阶段废水包括车辆冲洗废水、渗滤液和生活污水。生活污水主要为盥洗水用于厂区洒水降尘不外排；车辆清洗废水经沉淀后回用于车辆清洗，填埋区产生的渗滤液，经渗滤液调节池进行收集后，回用于厂区洒水降尘，不外排。项目建设地表水环境影响评价等级为三级B，不进行水环境影响预测与评价。

### 2.4.3 地下水环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016），地下水环境影响评价工作分级判据如下：

（1）建设项目分类

本项目属于工业固体废物（含污泥）集中处置，根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》（HJ610-2016）附录A（规范性附录）地下水环境影响评价行业分类表，本项目地下水环境影响评价项目类别为Ⅱ类。

（2）地下水环境敏感程度

根据对项目所处区域水文地质分析，项目所处水文地质单元东、北、西侧边界为山脊，南侧为流量边界。按照《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)地下水敏感程度分级表，根据本次工作所取得的资料及现场调查，项目评价范围分布有双子桥村分散式饮用水水井，本项目评价范围内地下水环境敏感程度分级为较敏感区域。

（3）地下水评价工作等级

地下水评价工作分级判据见表2-8。

表2-8  地下水评价工作分级判据一览表

| 项目类别 环境敏感程度 | Ⅰ类项目 | Ⅱ类项目 | Ⅲ类项目 |
| --- | --- | --- | --- |
| 敏感 | 一 | 一 | 二 |
| 较敏感 | 一 | 二 | 三 |
| 不敏感 | 二 | 三 | 三 |

由上表可知，本项目为Ⅱ类项目、较敏感区，确定本项目地下水环境影响评价工作等级为二级。

### 2.4.4 声环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 声环境》(HJ2.4-2009)，声环境影响评价工作分级判据如下：

（1）声环境功能区：本项目所在区域属于声环境质量功能区2类地区，其声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

（2）项目建设前后声环境质量变化：工程分析表明，本项目主要噪声源为填埋机械设备、泵类、风机等。根据噪声预测结果，经噪声防治措施治理后，项目建设前后周边环境保护目标噪声级增量＜3dB（A）。

（3）受影响人口数量变化：项目建设前后受影响人口变化情况不大。

（4）声评价工作等级：综上所述，依据《环境影响评价技术导则 声环境》（HJ/T2.4-2009）评价等级划分原则，确定本项目声环境影响评价等级为二级。

### 2.4.5土壤环境影响评价等级

（1）土壤环境影响评价行业分类

本项目为建筑垃圾填埋场，建筑垃圾主要为民用生活建筑（非工业及仓储建筑垃圾）产生的建筑垃圾，包括碎石块、砖瓦碎块、混凝土碎块、装修垃圾、废板材等及建筑施工过程产生的弃渣土、废建筑材料砖、瓦、混凝土等建筑垃圾，上述建筑垃圾含盐量较低，填埋后不会引起土壤盐化。根据地下水章节内容可知，勘察期间实测稳定水位埋深较深，此深度的地下水不易发生蒸发，因此项目场地不具备发生土壤盐化的条件。

项目建筑垃圾类比已批复的《承德市鹰手营子矿区建筑垃圾及渣土消纳场项目》进行的建筑垃圾危险废物及Ⅰ、Ⅱ类一般工业固体废物鉴别试验结果，建筑垃圾属于第Ⅰ类一般工业固体废，经测定建筑垃圾浸出液pH为8.45；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录D.2土壤酸化、碱化分级标准，5.5 ≤pH＜8.5时土壤无酸化或碱化，故浸出液进入土壤后不会导致土壤酸化或碱化，即建筑垃圾填埋后不会引起周边土壤酸化或碱化。综上所述，本项目不会造成《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）中规定的土壤环境生态影响，故项目不属于生态影响型，属于污染影响型项目，项目行业类别类别属于“采取填埋或焚烧方式的一般工业固体废物处置及综合利用；城镇生活垃圾（不含餐厨废弃物）集中处置”根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录A（规范性附录）土壤环境影响评价项目类别表，项目土壤环境影响评价项目类别为Ⅱ类。

（2）土壤环境敏感程度

《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)污染影响型敏感程度分级见下表。

表2-9    污染影响型敏感程度表

| 敏感程度 | 判别依据 |
| --- | --- |
| 敏感 | 建设项目周边存在耕地、园地、牧草地、饮用水水源地或居住区、学校、医院、疗养院、养老院等土壤环境敏感目标的 |
| 较敏感 | 建设项目周边存在其他土壤环境敏感目标的 |
| 不敏感 | 其他情况 |

本项目位于平泉市平泉镇高板沟，项目周边存在园地，对照上表要求敏感程度属于“敏感”。

（3）占地规模

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)，将建设项目占地规模分为大型（≥50hm2）、中型(5-50hn2)、小型(≤5hm2)，本项目占地面积39893.64m2，属于小型规模。

（4）评价级别判定

根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)中关于土壤环境影响评价影响类型划分，本项目属于污染影响型。根据污染影响型土壤环境影响评价等级划分的要求见表2.10。

表2.10    污染影响型评价工作等级划分表

| 占地规模 评价工作等级 敏感程度 | I类 | II类 | III类 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 | 大 | 中 | 小 |
| 敏感 | 一级 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 |
| 较敏感 | 一级 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — |
| 不敏感 | 一级 | 二级 | 二级 | 二级 | 三级 | 三级 | 三级 | — | — |

综合以上分析，本项目为Ⅱ类项目，敏感程度属于“敏感”，占地规模属于小型规模，根据《环境影响评价技术导则 土壤环境(试行)》(HJ964-2018)对评价工作等级的确定原则，本项目土壤环境评价工作等级为二级。

### 2.4.6 生态环境影响评价等级

根据《环境影响评价技术导则 生态影响》（HJ/19-2011），生态环境影响评价工作分级判据如下：

（1）占地范围：项目总占地面积0.040km2<2km2。

（2）生态敏感性：本项目生态影响评价范围为项目占地范围内区域，项目评价范围内不存在自然保护区、世界文化和自然遗产地等特殊生态敏感区，也不存在风景名胜区、森林公园、地质公园、重要湿地、原始天然林、珍稀濒危野生动植物天然集中分布区、重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等重要生态敏感区。本项目评价范围为一般区域。

（3）生态评价工作等级

生态评价工作分级判据见表2-11。

表2-11  生态影响评价工作等级划分表

| 影响区域生态敏感性 | 工程占地（水域）范围 |
| --- | --- |
|  | 面积≥20km2或 长度≥100km | 面积2km2-20km2或 长度50km-100km | 面积≤2km2或 长度≤50km |
| 特殊生态敏感区 | 一级 | 一级 | 一级 |
| 重要生态敏感区 | 一级 | 二级 | 三级 |
| 一般区域 | 二级 | 三级 | 三级 |

由上表可知，本项目总占地面积0.040km2<2km2，占地区域为一般区域，因确定本项目生态影响评价工作等级为三级。

### 2.4.7 环境风险评价等级确定

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T 169-2018）附录B，本工程不涉及风险物质，该项目环境风险潜势为Ⅰ，因此，本次环评只进行环境风险影响分析。

### 2.4.8 评价等级汇总

评价等级汇总见下表：

表2-12  评价等级汇总表

| 专题 | 判据 | 等级 |
| --- | --- | --- |
| 环境空气 | 1%≤Pmax＜10% | 二级 |
| 地表水 | 废水不排放到外环境 | 三级B |
| 地下水 | Ⅱ类项目、较敏感区 | 二级 |
| 声环境 | 区域声环境功能区类别为2类区，声级增量<3dB（A），项目建设前后受噪声影响人数基本不变 | 二级 |
| 土壤环境 | Ⅱ类项目、敏感区、小型 | 二级 |
| 生态环境 | 项目总占地面积0.040km2<2km2，占地区域为一般区域 | 三级 |
| 环境风险 | 不涉及风险物质 | 影响分析 |

## 2.5 环境影响评价范围的确定

根据建设项目整体实施后可能对环境造成的影响范围，及各环境要素和专题环境影响评价技术导则的要求确定本项目的评价范围，详见表2-13。

表2-13  项目环境影响评价范围列表

| 环境要素 | 评价范围 |
| --- | --- |
| 环境空气 | 以垃圾填埋场为中心区域，边长为5km的矩形区域 |
| 地表水 | 不设置评价范围 |
| 地下水 | 东、北、西侧边界为山脊，南侧为流量边界，评价面积：2.92km2 |
| 声环境 | 填埋场工程厂界外200m范围 |
| 土壤环境 | 填埋场工程厂界外200m范围 |
| 生态环境 | 项目占地范围外扩500m |
| 环境风险 | 不设置评价范围 |

## 2.6 相关规划及环境功能区划

### 2.6.1 相关规划

#### 2.6.1.1承德市总体规划

根据《承德市城市总体规划（2016-2030年）》中市域基础设施规划要求，城市垃圾分类收集、集中处理。乡（镇）村按照“村分类收集—乡（镇）分类转运--综合处理”的模式进行。在现状市区和各县城区已建垃圾填埋场的基础上，近期在各重点镇建设乡镇垃圾填埋场；远期随着垃圾分类收集方式的落实，在市区和县城区建设垃圾综合处理厂，进行垃圾的资源化处理。

本项目为建筑垃圾填埋项目，因此项目符合《承德市城市总体规划（2016-2030年）》要求。

#### 2.6.1.2与河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要相符性分析

项目位于平泉市平泉镇，根据《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》：“围绕破解资源环境矛盾，加强工业废弃物、建筑垃圾、餐厨垃圾等资源综合利用和大气、水、土壤污染治理等关键技术研发攻关，提高污染治理水平”。

本项目属于建筑垃圾建设项目，与《河北省国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》相符。

#### 2.6.1.3与《河北省生态功能区划》相符性

根据《河北生态功能区划》项目所在地生态功能为生物多样性保护区，项目占地范围较小，扰动范围较小，项目为新建项目，项目运营期在场区裸露地面采取适当绿化措施，对生态环境进行补偿。服务期满后，采取植树种草等生态恢复措施，不会对区域范围内的生物多样性产生较大影响。符合该规划的相应要求。项目位置与生态功能区划位置关系图见附图。

#### 2.6.1.4与承德市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要相符性分析

《承德市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》：“统筹城乡交通、能源、通信、水利、防灾等公共基础设施建设，加快城市基础设施向农村延伸，推进城镇供水、供气、供热、污水和垃圾处理等公共服务设施向周边覆盖，构建城乡一体化的新型基础设施和公共服务实施体系”。

本项目属于建筑垃圾建设项目，与《承德市国民经济和社会发展第十三个五年规划纲要》相符。

#### 2.6.1.5与承德市重点水源涵养生态功能保护区规划的相符性分析

根据《承德市重点水源涵养生态功能保护区规划》，承德市重点水源涵养生态功能保护区在承德市的八县二区均有分布，涉及滦平县、隆化县、丰宁县、围场县、兴隆县、平泉市、宽城满族自治县、承德县、双桥区、双滦区，包涵61个乡镇，保护区总面积8015.92km2。

本项目所在地不属于重点水源涵养生态功能保护区，项目的建设通过采取了一系列水土保持工程、生态恢复工程和污染防治工程，对区域水源涵养生态功能影响较小。

根据《河北省人民政府关于发布<河北省生态保护红线>的通知》及承德市生态保护红线成果，并将工程四厂界中心线坐标与生态保护红线范围核对，本工程永久占地不在生态红线范围内，不穿越生态敏感区域，满足生态保护红线要求。距离项目最近生态保护红线位于项目北侧160m，详见附图7。

#### 2.6.1.6与承德市重点水源涵养生态功能保护区规划的相符性分析

为消纳城市建设过程中产生大量的建筑垃圾和工程渣土，中心城区需新建建筑垃圾处理场一处。本项目的建设满足对近期平泉镇、南五十家子镇、卧龙镇建筑垃圾消纳的需求，远期平泉市产生的建筑垃圾须采取处理进行资源化利用，项目取得平泉市自然规划局关于建筑垃圾填埋场项目的选址意见，因此符合规划要求。

#### 2.6.1.7与平泉市生态建设和环境保护“十三五”规划

平泉市生态建设和环境保护“十三五”规划中加强固废污染防治中提出城市垃圾采用回收、分拣、处理加工、焚烧和综合利用等方法，实现减量化、无害化、资源化，使垃圾尽可能备再生利用。“十三五”加强固废污染防治重点工程中固废处理项目有建筑垃圾填埋厂项目，因此本项目符合《平泉市生态建设和环境保护“十三五”规划》。

### 2.6.2 环境功能区划

（1）环境空气

本项目所在区域为大气环境质量功能区分类中的二类区，其环境空气质量标准执行《环境空气质量标准》（GB3096-2012）二级标准。

（2）地表水环境

本项目西南2830m为瀑河，瀑河发源于平泉县卧龙镇安杖子村同七家岱川的界山，流经平泉县，至宽城县汇入滦河，按照《河北省水功能区划》的要求，项目位置属于瀑河承德开发利用区，执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中Ⅲ类标准。

（3）地下水环境

地下水执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

（4）声环境

根据《声环境质量标准》（GB3096-2008）相关规定：项目占地范围处于声环境质量功能区分类中的2类区，其声环境质量标准执行《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区标准。

## 2.7 环境保护目标的确定

根据环境影响因素识别结果、项目工程特点及周围环境特征，确定本工程环境空气保护目标，见表2-14、2-15、附图3。

表2-14  环境空气保护目标一览表

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 保护内容 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |  |
| 金杖子村 | 118.6702594 | 41.030904828 | 金杖子村 | 居民 | 二类区 | N | 400 |
| 大洼村 | 118.6710748 | 41.04236322 | 大洼村 | 居民 | 二类区 | N | 1610 |
| 宋家村 | 118.6784562 | 41.038887 | 宋家村 | 居民 | 二类区 | N | 1410 |
| 猴山沟村 | 118.6854944 | 41.035024 | 猴山沟村 | 居民 | 二类区 | NE | 1260 |
| 大王山村 | 118.6858377 | 41.045281 | 大王山村 | 居民 | 二类区 | NE | 2340 |
| 杨杖子村 | 118.6999998 | 41.0384579 | 杨杖子村 | 居民 | 二类区 | NE | 2540 |
| 上杨杖子村 | 118.6970386 | 41.0436077 | 上杨杖子村 | 居民 | 二类区 | NE | 2650 |
| 大王山北村 | 118.6883697 | 41.0492296 | 大王上北村 | 居民 | 二类区 | NE | 2810 |
| 双梁子村 | 118.6980256 | 41.0498304 | 双梁子村 | 居民 | 二类区 | NE | 3320 |
| 赵杖子村 | 118.6809024 | 41.0263987 | 赵杖子村 | 居民 | 二类区 | E | 340 |
| 刘家营子村 | 118.6856231 | 41.02412420 | 刘家营子村 | 居民 | 二类区 | E | 710 |
| 平泉镇 | 118.6866102 | 41.0094471 | 平泉镇 | 居民 | 二类区 | SE | 810 |
| 头道杖子村 | 118.6597022 | 41.0181589 | 头道杖子村 | 居民 | 二类区 | SW | 1140 |
| 代同沟门村 | 118.6539516 | 41.0117216 | 代同沟门村 | 居民 | 二类区 | NW | 1920 |
| 陶家园村 | 118.6458835 | 41.0125799 | 陶家园村 | 居民 | 二类区 | NW | 2520 |
| 二道杖子村 | 118.6592731 | 41.0212488 | 二道杖子村 | 居民 | 二类区 | W | 1040 |
| 代同沟村 | 118.6585864 | 41.0266991 | 代同沟村 | 居民 | 二类区 | W | 1020 |
| 杨树洼村 | 118.6551961 | 41.0300036 | 杨树洼村 | 居民 | 二类区 | NW | 1340 |
| 下窝铺村 | 118.6470851 | 41.0519333 | 下窝铺村 | 居民 | 二类区 | NW | 2260 |
| 刘营子村 | 118.6604747 | 41.0476418 | 刘营子村 | 居民 | 二类区 | NW | 3430 |

表2-15  地下水环境保护目标一览表

| 名称 | 坐标 | 保护对象 | 环境功能区 | 相对厂址方位 | 相对厂界距离/m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 经度 | 纬度 |  |  |  |  |
| 地表水环境 | / | / | 瀑河 | Ⅲ类区 | 西南 | 2830 |
| 地下水环境 | / | / | 潜水含水层 | Ⅲ类区 | 评价范围 | / |
| 声环境 | / | / | 区域声环境 |
| 土壤环境 | / | / | 周边农用地 |
| 生态环境 | / | / | 生态系统及其生物因子、非生物因子 | 项目区域外扩500m |

## 2.8 环境影响评价标准的确定

### 2.8.1 环境质量标准

（1）环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准，详见表2-16。

表2-16  环境空气质量标准一览表

| 环境要素 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 环 境 | SO2 | 年平均 | 60 | μg/m3 | 《环境空气质量标准》(GB3095-2012)二级 |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 500 |  |  |
|  | NO2 | 年平均 | 40 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 80 |  |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | CO | 24小时平均 | 4 | mg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 10 |  |  |
|  | O3 | 日最大8小时平均 | 160 | μg/m3 |  |
|  |  | 1小时平均 | 200 |  |  |
|  | PM10 | 年平均 | 70 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 150 |  |  |
|  | PM2.5 | 年平均 | 35 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 75 |  |  |
|  | TSP | 年平均 | 200 |  |  |
|  |  | 24小时平均 | 300 |  |  |

（2）地表水环境质量执行《地表水环境质量标准》（GB3838-2002）中的Ⅲ类标准，详见表2-17。

表2-17  地表水质量标准一览表

| 环境要素 | 污染物名称 | 标准值 | 单位 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 地表水环境 | pH值（无量纲） | 6-9 | / | 《地表水环境质量标准》（GB3838-2002） Ⅲ类标准 |
|  | 水温 | 周平均最大温升≤1 周平均最大温降≤2 | / |  |
|  | 溶解氧 | 5 | mg/L |  |
|  | 高锰酸盐指数 | ≤6 | mg/L |  |
|  | 化学需氧量 | ≤20 | mg/L |  |
|  | 五日生化需氧量 | ≤4 | mg/L |  |
|  | 氨氮 | ≤1 | mg/L |  |
|  | 总磷 | ≤0.2 | mg/L |  |
|  | 总氮 | ≤1 | mg/L |  |
|  | 铜 | ≤1 | mg/L |  |
|  | 锌 | ≤1 | mg/L |  |
|  | 氟化物 | ≤1 | mg/L |  |
|  | 硒 | ≤0.01 | mg/L |  |
|  | 砷 | ≤0.05 | mg/L |  |
|  | 汞 | ≤0.0001 | mg/L |  |
|  | 镉 | ≤0.005 | mg/L |  |
|  | 六价铬 | ≤0.05 | mg/L |  |
|  | 铅 | ≤0.05 | mg/L |  |
|  | 氰化物 | ≤0.2 | mg/L |  |
|  | 挥发酚 | ≤0.005 | mg/L |  |
|  | 石油类 | ≤0.05 | mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | ≤0.2 | mg/L |  |
|  | 硫化物 | ≤0.2 | mg/L |  |
|  | 粪大肠菌群 | ≤10000 | 个/L |  |

（3）地下水环境质量执行《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，详见表2-18。

表2-18  地下水质量标准一览表

| 类别 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 地下水 | 色度（倍） | ≤15 | 《地下水质量标准》 (GB/T14848-2017)Ⅲ类 |
|  | 臭和味 | 无 |  |
|  | 浑浊度 | ≤3 |  |
|  | 肉眼可见物 | 无 |  |
|  | pH值（无量纲） | 6.5-8.5 |  |
|  | 总硬度 | ≤450mg/L |  |
|  | 溶解性总固体 | ≤1000mg/L |  |
|  | 硫酸盐 | ≤250mg/L |  |
|  | 氯化物 | ≤250mg/L |  |
|  | 铁 | ≤0.3mg/L |  |
|  | 锰 | ≤0.1mg/L |  |
|  | 铜 | ≤1mg/L |  |
|  | 锌 | ≤1mg/L |  |
|  | 铝 | ≤0.2mg/L |  |
|  | 挥发性酚类 | ≤0.002mg/L |  |
|  | 阴离子表面活性剂 | ≤0.3mg/L |  |
|  | 耗氧量 | ≤3mg/L |  |
|  | 氨氮 | ≤0.5mg/L |  |
|  | 硫化物 | ≤0.02mg/L |  |
|  | 钠 | ≤200mg/L |  |
|  | 总大肠菌群 | ≤3CFU/100mL |  |
|  | 菌落总数 | ≤100CFU/mL |  |
|  | 亚硝酸盐（以N计） | ≤1mg/L |  |
|  | 硝酸盐（以N计） | ≤20mg/L |  |
|  | 氰化物 | ≤0.05mg/L |  |
|  | 氟化物 | ≤1mg/L |  |
|  | 碘化物 | ≤0.08mg/L |  |
|  | 汞 | ≤0.001mg/L |  |
|  | 砷 | ≤0.01mg/L |  |
|  | 硒 | ≤0.01mg/L |  |
|  | 镉 | ≤0.005mg/L |  |
|  | 六价铬（mg/L） | ≤0.05mg/L |  |
|  | 铅 | ≤0.01mg/L |  |

（4）声环境质量执行《声环境质量标准》(GB3096-2008)中的2类标准，详见表2-19。

表2-19  声环境质量标准一览表

| 类别 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- |
| 声环境 | 等效连续A声级 | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 《声环境质量标准》（GB3096-2008）2类区 |

（5）土壤环境：厂区内建设用地执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1及表2中第二类用地筛选值标准；厂区外居住区建设用地执行《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1及表2中第一类用地筛选值标准；厂区周边农田执行《土壤环境质量  农用地用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1标准。具体见表2-20及表2-21。

表2-20 建设用地土壤污染风险管控标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 筛选值 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 第一类用地 | 第二类用地 |  |
| 重金属和无机物 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1中筛选值标准 |
| 1 | 砷 | 20 | 60 |  |
| 2 | 镉 | 20 | 65 |  |
| 3 | 铬（六价） | 3.0 | 5.7 |  |
| 4 | 铜 | 2000 | 18000 |  |
| 5 | 铅 | 400 | 800 |  |
| 6 | 汞 | 8 | 38 |  |
| 7 | 镍 | 150 | 900 |  |
| 挥发性有机物 |  |
| 8 | 四氯化碳 | 0.9 | 2.8 |  |
| 9 | 氯仿 | 0.3 | 0.9 |  |
| 10 | 氯甲烷 | 12 | 37 |  |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 3 | 9 |  |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 0.52 | 5 |  |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 12 | 66 |  |
| 14 | 顺-1,2-二氯乙烯 | 66 | 596 |  |
| 15 | 反1,2-二氯乙烯 | 10 | 54 |  |
| 16 | 二氯甲烷 | 94 | 616 |  |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 1 | 5 |  |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 2.6 | 10 |  |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 1.6 | 6.8 |  |
| 20 | 四氯乙烯 | 11 | 53 |  |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 701 | 840 |  |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 0.6 | 2.8 |  |
| 23 | 三氯乙烯 | 0.7 | 2.8 |  |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.05 | 0.5 |  |
| 25 | 氯乙烯 | 0.12 | 0.43 |  |
| 26 | 苯 | 1 | 4 |  |
| 27 | 氯苯 | 68 | 270 |  |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | 560 |  |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 5.6 | 20 |  |
| 30 | 乙苯 | 7.2 | 28 |  |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | 1290 |  |
| 32 | 甲苯 | 1200 | 1200 |  |
| 33 | 间二甲苯+对二甲苯 | 163 | 570 |  |
| 34 | 邻二甲苯 | 222 | 640 |  |
| 半挥发性有机物 |  |
| 35 | 硝基苯 | 34 | 76 |  |
| 36 | 苯胺 | 92 | 260 |  |
| 37 | 2-氯酚 | 250 | 2256 |  |
| 38 | 苯并[a]蒽 | 5.5 | 15 |  |
| 39 | 苯并[a]芘 | 0.55 | 1.5 |  |
| 40 | 苯并[b]荧蒽 | 5.5 | 15 |  |
| 41 | 苯并[k]荧蒽 | 55 | 151 |  |
| 42 | 䓛 | 490 | 1293 |  |
| 43 | 二苯并[a，h]蒽 | 0.55 | 1.5 |  |
| 44 | 茚并[1,2,3-cd] 芘 | 5.5 | 15 |  |
| 45 | 萘 | 25 | 70 |  |
| 重金属和无机物 | 《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表2中第二类用地筛选值标准 |
| 46 | 锑 | 20 | 180 |  |
| 47 | 钴 | 20 | 70 |  |
| 48 | 钒 | 165 | 752 |  |
| 49 | 氰化物 | 22 | 135 |  |
| 其他 |  |
| 50 | 石油烃（C10-C40） | 826 | 4500 |  |

表2-21 农用地用地土壤污染风险管控标准  单位：mg/kg

| 序号 | 污染物项目 | 风险筛选值 |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH≤5.5 | 5.5＜pH≤6.5 | 6.5＜pH≤7.5 | pH＞7.5 |
| 1 | 镉 | 水田 | 0.3 | 0.4 | 0.6 | 0.8 |
|  |  | 其他 | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 0.6 |
| 2 | 汞 | 水田 | 0.5 | 0.5 | 0.6 | 1.0 |
|  |  | 其他 | 1.3 | 1.8 | 2.4 | 3.4 |
| 3 | 砷 | 水田 | 30 | 30 | 25 | 20 |
|  |  | 其他 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| 4 | 铅 | 水田 | 80 | 100 | 140 | 240 |
|  |  | 其他 | 70 | 90 | 120 | 170 |
| 5 | 铬 | 水田 | 250 | 250 | 300 | 350 |
|  |  | 其他 | 150 | 150 | 200 | 250 |
| 6 | 铜 | 果园 | 150 | 150 | 200 | 200 |
|  |  | 其他 | 50 | 50 | 100 | 100 |
| 7 | 镍 | 60 | 70 | 100 | 190 |
| 8 | 锌 | 200 | 200 | 250 | 300 |

### 2.8.2 污染物排放标准

（1）建设阶段

①废气：扬尘排放执行《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934—2019）表1中扬尘排放浓度限值；

②噪声：噪声排放执行《建筑施工场界噪声限值》（GB12523-2011）相关标准。

建设阶段污染物排放标准见表2-22。

表2-22  建设阶段污染物排放标准

| 阶段 | 类别 | 适用范围 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设阶段 | 废气 | 施工扬尘 | PM10 | ≤80ug/m3 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934—2019）表1中扬尘排放浓度限值 |
|  | 噪声 | 施工噪声 | 等效连续 A声级 | 昼间≤70dB(A) 夜间≤55dB(A) | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |

（2）生产运行阶段

①废气：运输扬尘、填埋场区扬尘中的颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值，详见表2-23。

表2-23  大气污染物排放标准

| 阶段 | 类别 | 适用范围 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产运行阶段 | 废气 | 运输扬尘、填埋场区扬尘 | 颗粒物 | ≤1.0mg/m3 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值 |

②噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值。

生产运行阶段污染物排放标准见表2-24。

表2-24  噪声排放标准

| 阶段 | 类别 | 适用范围 | 污染物名称 | 标准值 | 标准来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 生产运行阶段 | 噪声 | 场界噪声 | 等效连续 A声级 | 昼间≤60dB(A) 夜间≤50dB(A) | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值 |

### 2.8.3 污染控制标准

建设阶段固体废物排放执行《一般工业固体废物贮存、处置污染控制标准》（GB18599-2011），及环境保护部公告2013年第36号国家污染物控制标准修改单。

# 第三章 建设项目工程分析

## 3.1 项目概况

### 3.1.1 项目基本情况

项目名称：平泉市建筑垃圾填埋场

建设单位：平泉市城市管理综合行政执法局

建设性质：新建

项目占地：项目总占地39893.64m2。

项目投资：总投资2048.48万元，其中环保投资424万元，占总投资的20.70%。

劳动定员：劳动定员27人，其中生产作业人员14人，管理人员3人，技术人员2人，办公室人员3人，其他人员8人。

工作制度：年工作365天，每天工作8小时。

建设地点：项目选址位于平泉市平泉镇高板沟，中心地理坐标为北纬41°1′30.24540″、东经118°40′22.57852″，地理位置图见附图1。

周边关系：项目依山谷地势建设，四周紧邻山体，项目占地范围北侧70m为京沈线平泉至承德高铁线路，西侧60米为农用地，东侧为林地。项目周边关系详见附图2。

建设内容：主要建设1座设计库容为41.6万m3的建筑垃圾填埋场，日处理建筑垃圾能力为200t，设计使用年限为9.3年。

平面布置：本项目主要由填埋区和管理区组成，管理区包括综合楼、门卫室、仓库、变电间、渗滤液调节池、消防水池等；填埋区主要为填埋库区及垃圾坝。管理区位于厂区东南处，管理区北侧为垃圾坝，填埋区位于垃圾坝南侧，车辆进场道路位于厂区东南处，环场道路沿填埋区范围布设。垃圾填埋场平面布置图见附图3。

工程实施计划：2020年9月建设，预计2021年6月建设完成。

### 3.1.2 主要建设内容

项目包括主体工程、辅助工程、公用工程、环保工程、储运工程，本项目主要建设内容详见表3-1。

表3-1  项目主要建设内容一览表

| 序号 | 工程类型 | 名称 | 建设内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 主体工程 | 填埋区 | 库容约为41.6万m3，有效库容约为40.78万m3，填埋区占地面积约26538m2，设计日处理能力200t，服务年限为9.3年。包括坝体工程（坝顶标高590）、道路工程、渗滤液收集及导排工程、地表水导排工程。 |
| 2 | 辅助工程 | 渗滤液调节池 | 1套，钢砼结构，占地面积202m2。容积为680m3。 |
|  |  | 地磅 | 1座，占地面积180m2。 |
|  |  | 综合办公用房 | 1座，1F，砌体结构，用于员工办公，占地面积381.6m2。 |
|  |  | 门卫 | 1座，1F，砌体结构，占地面积44.4m2。 |
|  |  | 消防水池 | 1套，钢砼结构，占地面积130 m2。 |
|  |  | 变电间 | 1座，占地面积79.4m2 |
| 3 | 公用工程 | 给水系统 | 生活用水采用饮用水车拉水供给；生产用水采用场区自备井 |
|  |  | 排水系统 | 生产运营期产生的废水包括车辆冲洗废水、渗滤液和生活污水。生活污水排入场区化粪池，定期清掏用作农肥；车辆清洗废水经沉淀池处理后回用于车辆清洗，填埋区产生的渗滤液，经渗滤液调节池进行收集后，用于厂区洒水降尘，不外排。项目道路外侧设置环库永久性的排洪沟，用于截流周围地面至垃圾填埋边界线所汇流的洪水及封场后垃圾体表面径流，排洪沟水与本项目废水不混合，排出厂外。 |
|  |  | 供电系统 | 由乡镇供电管网供电 |
|  |  | 供暖系统 | 冬季管理区采用电供暖 |
| 4 | 环保工程 | 废气 | 在填埋作业区进行卸料、摊铺、压实过程作业时进行洒水降尘，日填埋作业后使用PE膜或编织布进行覆盖，对暂不进行填埋作业的区域进行中间覆盖，中间覆盖采用20-30cm厚粘土进行覆盖，并采取绿化措施。 |
|  |  | 废水 | 设置渗滤液收集系统及渗滤液调节池一座。渗沥液收集系统由覆盖在整个填埋场底部500mm厚的碎石层、库底渗沥液收集主次盲沟、层间盲沟组成。渗沥液在重力作用下通过层间盲沟、碎石排水层，经次盲沟流入主盲沟后，再重力流汇入下游渗沥液污水池中设渗滤液调节池一座，容积为680m3； |
|  |  | 地下水 | 共设置3口监测井。在填埋场上游设置1口监测井作为本底井，在垃圾坝下游设计一口监测井作为对照井，即污染扩散井，在填埋场下游设置监测井1口，同步监测地下水水质状况。 |
|  |  | 噪声 | 采用先进的低噪声机械，并加强管理、及时维护保养等；风机、泵置于室内，设备基础减振；填埋区加强绿化。 |
|  |  | 生态 | 绿化面积为5697.49m2，封场后对填埋区覆盖15cm厚的营养植被层，根据所种植物，局部可能加厚，对库区进行绿化 |
| 5 | 储运工程 | 厂区内道路 | 厂区内道路包括环场道路和生产管理区道路，厂区内道路均水泥混凝土硬化，环场道路宽度为4m，长度为840m；生产管理区道路宽度为7m，包括管理区地磅，道路面积为650m2。 |
|  |  | 进场道路 | 长约800米，进场道路利用现状道路进行扩建，路面宽度6m，水泥混凝土硬化。 |

### 3.1.3总图布置

### （1）总图布置原则

a.功能分区清晰。根据建筑垃圾处理工艺流程及管理等需要，环场道路及截洪沟、门卫（含地衡）、综合楼、渗沥液调节池、消防水池、变电间，各分区功能明确，布置合理。既是有机整体，又相对独立，便于实施。

b.因地制宜。主要是合理利用地形，在场地平整过程中利用开挖的土方堆筑垃圾挡坝，尽可能做到土方平衡，减少土石方工程量，另外填埋库区综合考虑垃圾堆体形状、库底标高、堤顶标高纵深合理确定库底标高和填埋堆体的封场标高，节约基建投资。

c.对厂内外物流进行合理组织，使交通线路顺直通畅，各区联系方便快捷，生产运营能有效快捷进行；

d.主要生产部分与辅助生产部分应综合考虑地形、风向、使用功能及安全等因素，宜采取相对集中布置；

e.符合劳动保护、环保及防火、安全要求；

f.通过围墙有效围护厂区地界，强化厂区四周绿化、美化，减少环境污染，建设出一个安全、卫生、美化的厂区。

### （2）总图布置方案

根据生产工艺和总图布置，全厂分为两大功能区：生产管理区和填埋库区。生产管理区包括综合楼、水处理间、门卫计量房、渗沥液调节池和变电间等。填埋库区为不可回收利用的残渣填埋的区域，包括垃圾坝、库区和截洪沟等。

项目场地西北侧山谷适合修建填埋库区，西南侧开阔地适合修建生产管理区。

### 3.1.4 工艺流程

本填埋场采用“全寿命”填埋设计，对逐年填埋作业进行总体规划，确定填埋库区的填埋次序及填埋作业方案。随着填埋作业进行逐步修建填埋作业道路，填埋作业过程沿着修建好的作业道路进行垃圾卸料、摊铺与压实，每层摊铺厚度约为0.6m，采用推土机逐层进行压实，为提高压实度，可适当洒水，同时也减少了扬尘产生。压实以后为保持好的环境，应对作业面进行及时覆盖，对需要继续进行填埋的作业面，每日填埋作业结束后，使用PE膜或编织布进行覆盖。具体工艺流程图见图3-5。

填埋区产生的渗滤液在调节池存储，后经罐车定期运至平泉市生活垃圾填埋场，依托生活垃圾场渗滤液处理系统进行处理。处理后的废水一部分回用于厂区绿化、降尘、洗车等，一部分作为浓缩水回灌生活垃圾填埋场。

### 3.1.5 垃圾量核算

（1）垃圾组成

根据《建筑垃圾处理技术标准》中建筑垃圾指对各类建筑物和构筑物及辅助设施等进行建设、改造、装修、拆除、铺设等过程中产生的各类固体废弃物，主要包括渣土、废旧混凝土、碎砖块、废旧管材、废旧木材等。垃圾组成详见表3-2。

表3-2  本项目建筑垃圾组成一览表

| 成分 | 混凝土 | 碎砖石 | 渣土 | 其他（包括剩余的金属、陶瓷、玻璃、装饰材料、可燃废料等） | 合计 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 含量（%） | 40 | 30 | 26 | 4 | 100 |

（2）垃圾量核算

本工程服务范围为平泉市城区、南五十家子镇、卧龙镇等地区的建筑垃圾。a.新增房屋产生建筑垃圾量

当前平泉市每年新增房屋竣工面积为4100m2，按10000m2，建筑施工面积产生600t建筑废渣计算，平泉市新建房屋日产生建筑垃圾约为246吨/日。

b.更新改造产量

以拆除每平方米建筑产生1.0t的建筑垃圾计算，建筑垃圾产量为137吨/日。

c.装潢垃圾产量

装潢垃圾的产量按建筑施工垃圾产量的15%来推算，装潢垃圾的产量为57吨/日。

合计建筑垃圾的产量为440吨/日。

d.按人口计算

项目按人口量对建筑垃圾产量进行估算，选取城区年人均建筑垃圾约1.0吨/年计算（非农业户口计算），其他人口建筑垃圾产量取0.1吨/年。2012年平泉市非农人口为13.35万人，其他人口为34.39万人，则估算2012年平泉市建筑垃圾产量为460吨/日。

拟建建筑垃圾填埋场服务范围：平泉市城区（人口101880人）、南五十家子镇（人口20417人）、卧龙镇（人口32756），因此拟建建筑垃圾填埋场覆盖范围内建筑垃圾产量为182吨/日。

综合以上分析，考虑远期发展，建议拟建平泉市建筑垃圾填埋场项目日填埋处理量为200吨/日（年处理建筑垃圾6.6万吨/年）。

（3）建筑垃圾鉴别

a. 根据《国家危险废物名录》（部令39号），本项目建筑垃圾未列入国家危险废物名录内。

b. 项目建筑垃圾类比已批复的《承德市鹰手营子矿区建筑垃圾及渣土消纳场项目》进行的建筑垃圾危险废物及Ⅰ、Ⅱ类一般工业固体废物鉴别试验结果，建筑垃圾属于第Ⅰ类一般工业固体废物。由于营子填埋区填埋的建筑垃圾主要有工程渣土、碎石块、废砂浆、砖瓦碎块、混凝土碎块等建筑垃圾，本项目垃圾填埋场填埋的建筑垃圾与其大一致，故建筑垃圾鉴别可类比营子建筑垃圾填埋场的建筑垃圾鉴别结果，建筑垃圾固废鉴别结果如下表所示：

表3-3 建筑垃圾危险废物鉴别结果一览表

| 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | pH | 6~9 | mg/L | 8.45 |
| 2 | 无机氟化物 | 100 | mg/L | 1.12 |
| 3 | 氰化物（以CN-计） | 5 | mg/L | ND |
| 4 | 铬（六价） | 5 | mg/L | 0.018 |
| 5 | 镉（以总镉计） | 1 | mg/L | ND |
| 6 | 铅（以总铅计） | 5 | mg/L | ND |
| 7 | 总银 | 5 | mg/L | ND |
| 8 | 总铬 | 15 | mg/L | 0.0234 |
| 9 | 铍（以总铍计） | 0.02 | mg/L | ND |
| 10 | 钡（以总钡计） | 100 | mg/L | 0.0695 |
| 11 | 镍（以总镍计） | 5 | mg/L | ND |
| 12 | 铜（以总铜计） | 100 | mg/L | 0.045 |
| 13 | 锌（以总锌计） | 100 | mg/L | ND |
| 14 | 汞（以总汞计） | 0.1 | mg/L | 0.00005 |
| 15 | 砷（以总砷计） | 5 | mg/L | 0.00908 |
| 16 | 硒（以总硒计） | 1 | mg/L | 0.00022 |

根据《危险废物鉴别标准 浸出毒性鉴别》（GB5085.3-2007）中表1 标准，建筑垃圾浸出液中各因子均低于标准值，不属于危险废物，故再进行一般Ⅰ、Ⅱ类固体废物鉴别，鉴别结果如下表所示：

表3-4 建筑垃圾危险废物鉴别结果一览表

| 序号 | 检测项目 | 标准限值 | 单位 | 检测结果 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 总镉 | 0.1 | mg/L | ND |
| 2 | 总汞 | 0.05 | mg/L | ND |
| 3 | 六价铬 | 0.5 | mg/L | ND |
| 4 | 总铬 | 1.5 | mg/L | ND |
| 5 | 总铅 | 1.0 | mg/L | ND |
| 6 | 总砷 | 0.5 | mg/L | 0.0016 |
| 7 | 总镍 | 1.0 | mg/L | ND |
| 8 | 总银 | 0.5 | mg/L | ND |
| 9 | 铍 | 0.05 | mg/L | ND |
| 10 | 色度 | 50 | mg/L | 4 |
| 11 | 悬浮物 | 70 | mg/L | 8 |
| 12 | 硫化物 | 1.0 | mg/L | ND |
| 13 | 氨氮 | 15 | mg/L | 0.572 |
| 14 | 氟化物 | 10 | mg/L | 0.18 |
| 15 | 磷酸盐 | 0.5 | mg/L | 0.02 |
| 16 | 总铜 | 0.5 | mg/L | ND |
| 17 | 总锌 | 2.0 | mg/L | ND |
| 18 | 硒 | 0.1 | mg/L | ND |
| 19 | 总锰 | 2.0 | mg/L | ND |

根据《一般工业固体废物贮存、处置场污染控制标准》（GB18599-2001）中的相关规定及修改单中的相关规定，浸出液中任何一种污染物的浓度均未超过《污水综合排放标准》（GB8979-1996）一级标准排放浓度要求，且pH再6~9范围内，因此本项目建筑垃圾属于第Ⅰ类一般工业固体废物。

本项目建筑垃圾填埋场填埋民用生活违建拆除过程产生的装修垃圾，参照《建筑垃圾填埋场的环境效应》（环境卫生工程，2006年2月第14卷第1期），该文章对建筑垃圾（含有旧建筑物拆除垃圾）填埋场产生的渗滤液进行成分分析，渗滤液中主要成分包括pH、COD、BOD5、SS、NH3-N 、Fe、Zn、Mn等。根据《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ134-2019），8.0.10工程渣土与装修垃圾宜分区填埋；8.0.12装修垃圾填埋区涉及宜按照现行行业标准《生活垃圾卫生填埋处理技术规范》（GB50869-2013）的有关规定，采取地基防渗等措施；故项目垃圾填埋场分区填埋，装修垃圾填埋区采取底部及边坡防渗措施。

（4）建筑垃圾入场要求

①工程只接受建设过程中产生的工程渣土、工程泥浆、碎石块、废砂浆、砖瓦碎块、混凝土碎块等建筑垃圾

②工程渣土与泥浆物料进场含水率小于40%方可进入建筑垃圾场。

③禁止工业垃圾、生活垃圾、医疗垃圾等有毒有害垃圾进入建筑垃圾（此部分垃圾依据相应的处理方式异地处理消纳，不在本工程服务范围内）。

④控制建筑垃圾入场粒径，宜小于0.3m，对于房屋拆除的大块垃圾宜现场进行处理后方可进入填埋场进行填埋。

（5）保障措施

①建筑垃圾运输车辆，应当随车携带建筑垃圾处置核准文件，按照平泉市主管部门规定的运输路线、运输时间、运输内容持证核查计量进场

②装卸垃圾过程中应有城管执法人员和填埋场工作人员进行监督核验，一经发现不符合入场要求的垃圾均拒绝装卸，对不服从的车辆吊销核准文件。

③对于拆除工地的现场应提前到相关部门报备，并说明垃圾成分、含量、数量，并在装车前单位内部进行检查。

### 3.1.6 主要原辅材料及能源消耗

本项目运营过程中主要原辅材料为车辆使用柴油及水和电，见下表：

表3-3  项目主要原辅材料及能源消耗汇总表

| 序号 | 名称 | 单位 | 消耗量 | 最大存储量 | 性状 | 包装类型 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 柴油 | t/a | 80 | / | 液体 | / | 外部加油站加油 |
| 2 | 电 | kW·h/a | 80.6万 | / | / | / | 由乡镇供电管网供给 |
| 3 | 新鲜水 | m3/a | 7611 | / | 液体 | / | 饮用水车拉水；生产用水采用场区自备井 |

### 3.1.7 主要设备

本项目运营过程中主要设备为垃圾运输设备、填埋作业设备、渗滤液收集设备等，项目主要设备见下表：

表3-4  项目设备一览表

| 序号 | 设备名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一、填埋区设备 |
| 1 | 电子磅 | 100t | 台 | 1 | 国产 |
| 2 | 推土机 | （120kw） | 台 | 1 | / |
| 3 | 压实机 | / | 台 | 1 | / |
| 4 | 装载机 | 3m3 | 辆 | 1 | / |
| 5 | 挖掘机 | XE230C | 辆 | 1 | / |
| 6 | 自卸汽车 | 8T | 辆 | 1 | / |
| 7 | 洒水多用车 | 8m3 | 辆 | 1 | / |
| 二、管理区设备 |
| 8 | 渗滤液调节池 | 占地面积202m2，水池深6m，总容积为680m3 | 座 | 1 | 浆砌石结构，下部铺设土工布，HDPE防渗膜及6mmGCL |
| 9 | 中水池提升泵 | N=7.5kW | 套 | 1 | / |
| 10 | 消防水泵 | Q=30L/s,H=59m,N=37kW | 台 | 2 | / |
| 11 | 潜水泵 | Q=10m3/h,H=10m,N=0.75kW | 台 | 2 | / |
| 12 | 高压清洗机 | 3KW | 套 | 1 | / |

### 3.1.8 填埋场工程

（1）清场工程

项目建设场地利用高板沟形成的天然沟谷作为填埋厂区在沟谷下游建设垃圾坝一座。拟建场地清理主要为垃圾坝以上小面积需对杂填土进行清理，其余部分需要清理山坡植被及清理山坡渣岩即可，工程中土方量较小，用于厂区内绿化用土及周边生态环境修复。

渣土清运工艺流程简述如下：

清运采用挖掘机—装载机—自卸卡车联合作业工艺。其中耕作层壤土由挖掘机直接装入自卸汽车运到周边需进行生态修复处。山坡渣岩及山坡植被清运顺序为由上而下，由外向内，条带状分层清运，每层工作平台内倾2%，工作台阶坡比1:3。清运过程要求按照设计进行，每清运完一层渣土及拆违垃圾后方可进行下一层渣土的清运工作。

渣土清理后进行主体工程建设，建设施工阶段首先剥离山体表土及渣岩，剥离厚度为0.3m，剥离的表土临时储存于填埋覆土，将开挖区域地表草皮进行剥离（自带根系土0.3m）后叠放再一起，并用防风抑尘网遮盖，定期进行喷水养护。

（2）坝体工程

本填埋场属山谷型填埋场，根据填埋库区总体布置要求，在库区下游需修建垃圾坝，以满足填埋区作业、垃圾体堆高和库容要求，设计建设加筋土坝一座，筑坝材料选取优质建筑渣土、场地开挖残破积土及全风化、强风化岩料。垃圾坝内外边坡坡度为1:1，内侧设置防渗系统，竖向每隔10m设置3m宽缓坡平台，坝顶标高590m，坝顶宽度为7m。

（3）地下水导排系统

为消除地下水积聚时对堆体稳定性的影响，在库底沿纵坡方向现状排水沟位置设置地下水导流碎石盲沟，同时在垃圾坝前最低处设置碎石填充的集水坑。通过设置两根DN500的钢筋砼管穿越垃圾坝，接入渗滤液调节池。

（4）雨水导排系统

场区周边雨水截洪沟沿着库区四周布置，雨水共分2处排入位于垃圾坝下游的雨水沟排入下游自然水体中。

本工程地表水导排系统由环库区四周截洪沟、堆体表面地表水收集明渠以及必要的跌水设施、排放管组成。

堆体表面地表水收集明渠随着垃圾填埋堆体的建设。

全场主要地表水导排明渠分述如下：

a.环场四周截洪沟：沿填埋区环场道路周边布置，该截洪沟将库区及场外地表水引向中水池并排出厂外。

b.堆体表面地表水收集明渠：由台阶排水渠，隔离坝和向下排水管组成的堆体地表水收集网络，将地表水引向周边地表水排水明沟。

c.半永久性和临时性地表水收集明沟：未完成封场的填埋堆体上修建，以便分离和阻止地表水进入垃圾中受污染而成为渗沥液。

d.临时性排水沟渠用于将地表水从垃圾填埋区引至半永久性排水渠或者永久性地表水管理系统。在垃圾填埋高度超过临时排水沟渠标高后，这些临时性排水沟渠水被废止覆盖。

（5）防渗系统

拟建场地稳定地下水对库区经场地平整后土工膜的铺设几乎无影响，因此对填埋库区只做水平防渗系统，不做垂直防渗系统。

①填埋区防渗工程

根据《建筑垃圾处理技术标准》、《生活垃圾卫生填埋技术规范》（CJJ17-2004），《生活垃圾卫生填埋场防渗系统工程技术规范》（CJJ113-2007）和生活垃圾填埋场污染控制标准（GB16889-2008），结合场地初勘资料，为保证工程施工和运行的安全性，本工程装潢垃圾填埋库区须采用水平防渗系统。本工程水平防渗系统推荐采用单层水平防渗结构方案（HDPE膜＋GCL）的防渗方式。分别见表3-5。

表3-5  库区底部防渗材料要求表（自上而下）

| 序号 | 防渗结构名称 | 采用材料 | 厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有纺土工布隔离层 | 200g/m2有纺土工布 | / |
| 2 | 渗滤液导流层 | 砾石、卵石 | 500mm |
| 3 | 无纺土工布膜上保护层 | 土工布，规格800g/m2 | / |
| 4 | HDPE土工膜 | 光面HPDE土工膜防渗层 | 2.0mm |
| 5 | 膜下保护层 | 4800g/m2GCL膨润土垫层 | / |
|  |  | 粘土保护层 | 500mm |
| 6 | 无纺土工布膜下保护层 | 200g/m2无纺土工布 | / |
| 7 | 碎石地下水导流层 | 碎石、卵石 | 300mm |
| 8 | 有纺土工布隔离层 | 200g/m2有纺土工布隔离层 | / |
| 9 | 压实基层 | 压实基层 | / |

表3-6  边坡防渗材料要求表（自上而下）

| 1 | 无纺土工布膜上保护层 | 800g/m2无纺土工布膜上保护层 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 双毛面HDPE土工膜 | 双毛面HDPE土工膜 | 1.5mm |
| 3 | GCL膨润土垫 | 4800g/m2GCL膨润土垫 | / |
| 4 | 无纺土工布膜下保护层 | 300g/m2无纺土工布膜下保护层 | / |
| 5 | 压实基层 | 压实基层 | / |

（6）渗滤液收集导排系统

渗沥液收集系统由覆盖在整个填埋场底部500mm厚的碎石层、库底渗沥液收集主次盲沟、层间盲沟组成。渗沥液在重力作用下通过层间盲沟、碎石排水层，经次盲沟流入主盲沟后，再重力流汇入下游渗沥液污水池中。

在填埋场底面上，排水层的边坡以2%坡度向主盲沟脊线倾斜，而主盲沟脊线与原始地形标高相应，以4%～10%的坡度向渗沥液污水池倾斜。

碎石排水层的脊线中央布置De315穿孔HDPE管主盲沟，次盲沟采用De250穿孔HDPE管，并同坡面等高线走向一致，与水流方向垂直，能高效收集坡面渗沥液；HDPE管具有很强的耐腐蚀性和足够的抗压强度，以满足垃圾填埋作业的特殊要求。

渗沥液外排设施具体做法：渗沥液主盲沟直接穿越垃圾坝接入渗滤液调节池。

渗滤液调节池位于垃圾坝下游，有效容积约680m3。

结合场地地形，渗沥液调节池平面依地势修整后布置，采用刚性结构。渗沥液调节池采用挖填结合。渗沥液调节池池顶高程为575.5m，池深为6.0m，有效水深为4.0m。渗沥液调节池自上而下结构型式为：300mm厚的浆砌块石、土工布、HDPE防渗膜和6mmGCL。为减小地下水位对渗沥液调节池池底的影响，在渗沥液调节池池底设置碎石导排盲沟，池底地下水通过盲沟收集后经重力向下游排放。渗滤液收集池采用2mmHDPE膜作为覆盖材料，膜四周沿池顶处设置锚固沟，膜下设置土工格栅支撑网格。防臭膜盖的东西侧各设置Ø800检修人孔，以满足调节池清淤和检修的要求。

（7）道路工程

道路工程包括进场道路、环场道路、生产管理区道路以及堆体表面的临时道路。道路工程根据填埋场总体布置、规划进行实施。

为满足填埋场工艺总体及填埋作业交通要求，结合拟建场地周边现有道路状况，修建进场道路，以便形成顺畅的垃圾运输、填埋作业线和生活用车行驶路线。

进场道路连接填埋库区、生产管理区和场外公路；生产管理区道路包括综合楼周边的回车场地。

进场道路、环场道路、生产管理区道路的路面结构均采用高等级路面，堆体表面的临时道路采用低等级路面。

（8）封场工程

a.库区封场

本工程填埋场库区封场的目的是为了恢复当地生态。为达到这个目的，填埋库区封场主要进行绿化，需要至少150mm厚营养植被层，覆盖整个最后修复的表面，主要促进植物生长。此层土壤为营养丰富的耕植土。根据所种的植物，局部可能需要加厚。

封场后顶面坡度为5％。

b.渐进修复

为了减少水土流失和扬尘等对周边环境和生态环境的影响，本工程填埋库区实施渐进修复，即对达到设计填埋标高的区域及时封场。

c.封场利用

填埋库区封场的最终结果是形成新的土地。因此，在填埋完成后，管理者多希望填埋场尽快稳定，以便重新开发这一土地资源。这主要出于以下考虑：一方面是为了提高土地的附加值；另一方面为了尽快恢复当地的生态环境，保持社会经济的可持续发展。

封场利用前对填埋场进行检测，检测填埋堆体变形稳定，没有可燃气体、恶臭产生或影响非常小。没有对地下水的污染，不会对构筑物基础造成不良影响。

填埋堆体达到稳定安全期后方可进行土地使用，土地使用前必须做出场地鉴定和使用规划。

本项目填埋场封场后，拟进行植被修复作绿化用地使用。

封场后近期考虑按草皮灌木修复，远期可考虑开发成观赏性苗木基地和青少年环保教育基地。

①渗滤液来源及性质

渗滤液来源有三种，一是以各种途径进入垃圾填埋场的大气降水、地表水、地下水等；二是建筑垃圾本身携带的水分；三是垃圾中的有机物分解产生的有机液体；建筑垃圾相对于生活垃圾而言，本身还有的水分及有机物的量非常少，则相对于生活垃圾所产生的渗滤液有机物浓度较低、毒害性较小。

②渗滤液产生量计算

计算渗滤液处理规模时应采用日平均产生量，计算渗滤液导排系统时应采用最大日产生量。日平均产生量和最大日产生量采用如下方法计算：

公式：Q=I×（C1×A1+C2×A2+C3×A3）×10-3

Q----渗滤液产生量，m3/d；

I----降雨量，mm/d；

A1----作业单元汇水区面积，m2；

C1----正在作业区降水转化为渗滤液系数，本工程取0.7；

A2----中间覆盖单元汇水面积，m2；

C2----中间覆盖单元渗出系数，本工程取0.3C1；

A3----终场覆盖单元汇水面积，m2；

C3----终场覆盖单元渗出系数，本工程取0.05；。

本工程所处地区的最大月降水量132.8mm，最大日降水量45.7mm。根据建筑垃圾平泉市近20年月平均降雨量见下表，填埋作业面积取1500m2，中间覆盖面积按21000m2计，终场覆盖面积按4000m2计。由此可以计算出在填埋期间的日平均渗滤液产生量。

表3-7 平泉近20年长期逐月平均降雨量

| 月份 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 降雨量（mm） | 2 | 2.5 | 10.7 | 27.1 | 49.9 | 93.4 | 132.8 | 112.1 | 50.7 | 26.3 | 7.6 | 2 |

表3-8 调节池容量计算法

| 月份 | 多年平均逐月降雨量（mm） | 逐月污水产生量（m3） | 逐月污水处理量（m3） | 逐月污水余(C1-12)（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 12.88 | 510 | 0 |
| 2 | 2.5 | 16.1 | 510 | 0 |
| 3 | 10.7 | 68.908 | 510 | 0 |
| 4 | 27.1 | 174.524 | 510 | 0 |
| 5 | 49.9 | 321.356 | 510 | 0 |
| 6 | 93.4 | 601.496 | 510 | 91.5 |
| 7 | 132.8 | 855.232 | 510 | 345.23 |
| 8 | 112.1 | 721.924 | 510 | 211.92 |
| 9 | 50.7 | 326.508 | 510 | 0 |
| 10 | 26.3 | 169.372 | 510 | 0 |
| 11 | 7.6 | 48.944 | 510 | 0 |
| 12 | 2 | 12.88 | 510 | 0 |

调节池总容量为（C1+C2+C3+C4+C5+C6+C7+C8+C9+C10+C11+C12）=648.65m3

本项目根据历史最大日降水量进行校核，计算容积为，由公式Q=I×（C1×A1+C2×A2+C3×A3）×10-3×1.3，计算得336.26m3，本次设计调节池容积为680m3，满足调节渗滤液水量要求。

（9）填埋场道路工程

①进场道路

道路工程按三级公路要求设计，路基宽度为8m，路面宽度为6m，长度约800m。路面采用水泥混凝土路面，即减少了道路维护费用，又利于场地环境卫生的保护。主要是进出场的垃圾运输车。

②环场道路

环场道路建设于填埋库区周围以便于场区车辆通行。长度约840米，路面宽4米，路面为混凝土路面。基本利用现状道路进行扩建。

③生产管理区道路

生产管理区道路作用为生产干线，设计路基宽度为8m，路面宽度为6m，道路面积约为100m。路面为水泥混凝土路面。

④道路排水设计

环场道路：道路纵坡设计均大于0.3%，无倒坡，以利于排水。道路内侧设浆砌石截洪沟，即作为道路排水，也作为厂区外雨水截流用。

进场道路：道路纵坡设计均大于0.3%，无倒坡，以利于排水。道路内侧设浆砌石路边排水沟。

（10）覆盖工程

垃圾填埋采用分层摊铺、往返碾压、分单元逐日覆土的作业方式，经压实的垃圾要进行日覆盖，填埋作业单元完成后要进行中间覆盖，达到最终填埋标高后进行终场覆盖（封场）。

垃圾填埋压实后，为保持好的环境，应对作业面进行及时覆盖。对需要继续进行填埋的作业面，每日填埋作业结束后，使用PE膜或编织布进行覆盖。

对达到填埋层标高，暂不进行填埋作业的区域进行中间覆盖，中间覆盖采用20～30cm粘土。

填埋库区封场主要进行绿化，需要至少15cm厚营养植被层，覆盖整个最后修复的表面，主要促进植物生长。此层土壤为营养丰富的耕植土。根据所种的植物，局部可能需要加厚。

（11）取土工程

垃圾填埋场日覆盖、中间覆盖、终场覆盖（封场）所需的覆盖用土优先使用施工期结束后在库区内堆存的表土。

垃圾填埋压实后，为保持好的环境，应对作业面进行及时覆盖。对需要继续进行填埋的作业面，每日填埋作业结束后，使用PE膜或编织布进行覆盖。

对达到填埋层标高，暂不进行填埋作业的区域进行中间覆盖，中间覆盖采用20～30cm粘土。终场覆盖至少需要15cm厚的营养植被层，根据所种植物，局部可能需要加厚。项目优先使用施工期结束后在库区内堆存的表土，待表土使用完后，再外购覆土对填埋区进行覆土，外购覆土量约为1.4万m3。

（12）封场工程

a.库区封场

本工程填埋场库区封场的目的是为了恢复当地生态。为达到这个目的，填埋库区封场主要进行绿化，需要至少150mm厚营养植被层，覆盖整个最后修复的表面，主要促进植物生长。此层土壤为营养丰富的耕植土。根据所种的植物，局部可能需要加厚。

封场后顶面坡度为5％。

b.渐进修复

为了减少水土流失和扬尘等对周边环境和生态环境的影响，本工程填埋库区实施渐进修复，即对达到设计填埋标高的区域及时封场。

c.封场利用

填埋库区封场的最终结果是形成新的土地。因此，在填埋完成后，管理者多希望填埋场尽快稳定，以便重新开发这一土地资源。这主要出于以下考虑：一方面是为了提高土地的附加值；另一方面为了尽快恢复当地的生态环境，保持社会经济的可持续发展。

一般来说，建筑垃圾填埋库区终场利用应满足下列规定：

（1）填埋堆体变形稳定，影响非常小。

（2）没有对地下水的污染，不会对构筑物基础造成不良影响。

（3）达到安全期的场地可做绿化用地、人造景园、预制件厂以及一些无机类物资堆放场等用地。

（4）未经长期观测和环境专业技术鉴定前，填埋场地绝对禁止做工厂、商店、机关、学校、住宅和公共场所的建筑用地。填埋堆体达到稳定安全期后方可进行土地使用，土地使用前必须做出场地鉴定和使用规划。

本设计推荐填埋场封场后，进行植被修复作绿化用地使用。

封场后近期考虑按草皮灌木修复，远期可考虑开发成观赏性苗木基地和青少年环保教育基地。

### 3.1.9 公用工程

（1）给水工程

项目生活用水采用饮用水车拉水至厂区，生活区无食堂及淋浴设施，生活污水主要为盥洗水，用于厂区洒水降尘；生产用水为洗车用水，填埋库区降尘水，主要用于渗滤液收集池中水进行洒水降尘，绿化用水，道路降尘用水，未预见用水为消防用水。项目用水按两个时段核算总量，包括雨季（5月-9月，153d）和非雨季（10月到4月，212d）。

a.雨季用水

雨季需要对厂区绿化用地进行绿化。填埋区及道路需定期喷水降尘，抑尘用水量为17m3/d；填埋场的车辆需要清洗的车辆共计25车次/天，用水量按0.3m3/辆•次计算，用水量为7.5m3/d；填埋场绿化面积为5697.49m2，用水量按1.5L/m2•d计算，绿化天数为120d，绿化用水量为8.55m3/d（1026m3/a）；生活用水为职工日常盥洗用水、饮用水，员工定员27人，用水量按每人每天40L计算，用水量为1.08m3/d。

b.非雨季用水

填埋区及道路需定期喷水降尘，抑尘用水量为17m3/d；填埋场的车辆需要清洗的车辆共计25车次/天，用水量按0.3m3/辆•次计算，用水量为7.5m3/d；生活用水为职工日常盥洗用水、饮用水，员工定员27人，用水量按每人每天40L计算，用水量为1.08m3/d。

综上：雨季新鲜水用水量为11.13m3/d（1702.89m3/a），非雨季新鲜水用水量为19.77m3/d（4150.96m3/a），年用水量为5853.85m3/a。

（2）排水工程

项目废水主要为生活污水、车辆清洗废水及渗滤液，按两个时段进行核算。生活污水主要为盥洗水用于厂区洒水降尘不外排，车辆清洗废水回用于车辆清洗，不外排。

①雨季（5-9月）废水

车辆冲洗过程会产生废水，产污系数按80%计算，车辆冲洗废水产生量为6m3/d，经沉淀池处理后回用于洗车；雨季（5-9月），渗滤液平均产生量为18.5m3/d；生活污水为职工日常盥洗废水，产污系数按80%计算，生活污水产生量为0.87m3/d，厂区洒水降尘。

②非雨季（10-4月）废水

车辆冲洗废水产生量为6m3/d；渗滤液平均产生量为0.37m3/d；生活污水产生量为0.87m3/d。冬季废水在调节池中暂存，调节池容量为680 m3，措施符合项目实际。

综上，雨季（5-9月）废水产生量为25.37m3/d（3881.61m3/a），非雨季（10-4月）废水产生量为7.24m3/d（1534.88m3/a）。综上，项目废水产生总量平均14.84m3/d（5416.49m3/a）。项目用水量核算见表3-8，水平衡图见图3-3、图3-4。

表3-8  项目给排水情况一览表

| 项目 | 用水标准 | 规模 | 用水量（m3/d） | 循环用水量（m3/d） | 消耗量（m3/d） | 产生量（m3/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 雨季（5-9月） |
| 填埋用水 | 填埋区及道路抑尘用水 | / | / | 0 | 17 | 17 | 0 |
|  | 车辆冲洗用水 | 0.3m3/辆•次 | 25次 | 7.5 | 6 | 1.5 | 6 |
|  | 绿化用水 | 1.5L/m2•d | 5697.5m2 | 8.55 | 0 | 8.55 | 0 |
| 渗滤液 | / | / | / | / | / | 18.5 |
| 生活用水 | 40L/人·d | 27人 | 1.08 | / | 0.21 | 0.87 |
| 合计 | 17.13 | 23 | 27.26 | 25.37 |
|  | 非雨季（11-3月） |
| 填埋用水 | 填埋区抑尘用水 | / | / | 17 | 0 | 17 | 0 |
|  | 车辆冲洗用水 | 0.3m3/辆•次 | 25次 | 7.5 | 6 | 1.5 | 6 |
| 渗滤液 | / | / | / | / | / | 0.37 |
| 生活用水 | 40L/人·d | 1.08 | / | 0.21 | 0.87 |
| 合计 | 25.58 | 6 | 18.71 | 7.24 |

图3-3  项目雨季（5-9月）水平衡图  单位：m3/d

图3-4  项目非雨季（11-3月）水平衡图  单位：m3/d

（3）供电工程

本工程供电电源为就近市政10kV电网引入一路10kV电源10KV系统采用线路－变压器组结线形式。

变压器低压侧为单母线结线方式，低压配线采用树干式与放射式相结合的方式向各用电设备供电。在厂区本项目年用电量为80.6万kW·h。

（4）供热工程

管理区冬季采用电取暖。

（5）消防

管理区消防用水30L/S，火灾延续时间按2h考虑。本工程消防水池容积为144m3。

## 3.2 污染影响因素分析

### 3.2.1 建设阶段污染影响因素分析

工程施工内容主要为清除植被、修筑运输道路、填埋区和辅助工程的建设，建设阶段产污环节及治理措施见表3-9。

表3-9  建设阶段产污环节及治理措施一览表

| 类别 | 排放源 | 污染物 | 污染因子 | 治理措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 工程施工 | 扬尘 | PM10 | 施工场地四周设围挡，定时洒水，防止扬尘 |
| 废水 | 工程施工 | 施工废水 | SS | 施工场地洒水降尘 |
|  | 施工人员 | 生活污水 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N等 |  |
| 噪声 | 工程施工 | 噪声 | Leq(A) | 选用低噪声设备、规范设备操作、控制施工时间、加强施工管理 |
|  | 运输车辆 | 噪声 | Leq(A) | 减速慢行，禁止鸣笛 |
| 固体废物 | 工程施工 | 建筑垃圾 | 剥离表土、建筑垃圾、废弃土石方 | 剥离表土用于垃圾覆盖，建筑垃圾运至当地政府部门指定的建筑垃圾处置场，废弃土石方场地平整。 |
|  | 施工人员 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 集中收集交由环卫部门统一处置 |

### 3.2.2 生产运行阶段污染因素分析

本项目填埋场采用卫生填埋方式，分层摊铺、往返碾压、分单元逐日覆土的作业方式，填埋场的作业流程简述如下：

（1）进场、计量：垃圾经运输车辆运至填埋场区，垃圾车首先经地衡称重计量，以确定垃圾的重量。该工序产生运输扬尘G1、运输噪声N1。

（2）卸车：垃圾运输车辆到达日单元作业区卸料填埋方式可采用“推坡法”和“填坑法”。“推坡法”进行填埋作业时，使用推土机压实可取得更好的压实效果，摊铺作业更易控制，可有效避免垃圾散落现象。缺点是推土机工作量大，所有垃圾须自下向上堆起，作业负荷高。“填坑法”作业自上而下进行，推土机作业负荷较低，但对摊铺、压实作业控制要求较高，若摊铺作业控制不好，易造成垃圾散落。为了避免重车直接压在碎石导流层上，造成土工模防渗系统的损坏，第一层垃圾应先从卸车平台倾斜垃圾，卸车平台周围倾斜一层约3m的垃圾后方可顺序向前倾倒、推铺。垃圾填埋作业从第二层起采用倾斜面堆积法作业直接卸料。垃圾运输车辆离开填埋场时进行清洗，为减少卸料扬尘的排放，卸料过程通过洒水抑制扬尘的产生。该工序产生卸车噪声N2、洗车废水W1、卸料扬尘G2。

（3）摊铺、压实：垃圾通过转运车辆送至日填埋作业面卸料，采用推土机将垃圾摊铺成厚度大约为0.6m的层。摊铺过程中保证推土机始终处于垃圾层之上，避免垃圾成堆或散落。在摊铺后一层垃圾以前，前一层垃圾必须压实完成。

压实是填埋场作业一道重要工序，可增加库容，延长库区使用年限，提高土地资源的开发作用，同时能增加填埋强度，防止坍塌，阻止不均匀性沉降，有利于减少垃圾孔隙率。本项目采用垃圾填埋专用压实机在垃圾上进行来回碾压。为提高压实度，可适当洒水，是填埋物接近最佳含水率，提高压实效果也可以抑制扬尘产生。该工序产生卸车噪声N3、扬尘G3。

（3）场底初始填埋

各单元初始填埋时，对摊铺于防渗系统上的第一层垃圾都要经过精选、不含长的钢材和木条、垃圾应松散，摊铺厚度至少3.0m。以便最大限度地减小刺穿或破坏填埋场防渗系统和渗滤液管理系统的可能性。铺于水平防渗系统和边坡上的第一层垃圾仅作适度地压实，压实机和垃圾车辆不得在防渗系统上直接操作。

填埋场区产生渗滤液W2、作业噪声N4、调节池底泥S1。

（4）覆盖

①日覆盖：垃圾填埋压实后，为保持好的环境，应对作业面进行及时覆盖。对需要继续进行填埋的作业面，每日填埋作业结束后，使用PE膜或编织布进行覆盖。

②中间覆盖：对达到填埋层标高，暂不进行填埋作业的区域进行中间覆盖，中间覆盖采用20～30cm粘土。对较长一段时间不进行填埋作业的区域，要求用防风抑尘网进行覆盖。

③终场覆盖：终场覆盖在中间覆盖的基础上，需要至少15cm厚营养植被层，覆盖整个最后修的表面，主要促进植物生长。此层土壤为营养丰富的耕土。根据所种的植物，局部可能需要加厚。

（5）填埋区作业道路与临时作业道路：填埋库区从开始填埋起并随着填埋垃圾的堆高，在堆坡表面修筑半永久性道路，随着封场的进行，逐步改建为永久性道路，并成为填埋场最终封顶系统的一部分。填埋作业过程中，对于因垃圾的不均匀沉降造成的破坏进行及时修复。

（6）填埋作业方案

本项目运营期由南至北，由下至上分单元，分层填埋，每一单元的建筑垃圾高度宜2m至4m，最高不应超过6m。单元作业宽度按最小宽度不宜小于6m。单元的坡度不宜大于1:3。作业单元完成后应进行覆盖，采用覆土覆盖的厚度宜为20cm至30厘米。

本项目垃圾填埋工艺流程及排污节点见图3-5。

图3-5  项目垃圾填埋工艺流程及排污节点图（G:废气、W：废水、N：噪声、S、固废）

根据项目特点，生产运行阶段主要产污环节详见表3-10。

表3-10   项目生产运行阶段产污环节分析

| 类别 | 序号 | 排放源 | 污染物 | 污染因子 | 产生特征 | 治拟采取措施及去向 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | G1 | 运输车辆 | 运输扬尘 | 颗粒物 | 间断 | 使用密封垃圾运输车，进场道路定期洒水降尘。 |
|  | G2 | 填埋区 | 扬尘 | 颗粒物 | 连续 | 配备洒水车辆降尘，作业区及时覆盖，设置绿化隔离带。 |
| 废水 | W1 | 运输车辆 | 冲洗废水 | SS、COD | 间断 | 生活污水主要为盥洗水用于厂区洒水降尘；车辆清洗废水用于车辆清洗。渗滤液进入渗滤液调节池，回用于厂区洒水降尘。 |
|  | W2 | 填埋区 | 渗滤液 | COD、BOD5、SS、氨氮、铅、镉、砷、铬、汞 | 连续 |  |
|  | W3 | 工作人员 | 生活污水 |  |  |  |
| 噪声 | N1 | 运输车辆 | 运输噪声 | Leq(A) | 间断 | 运输车辆减速慢行，禁止鸣笛 |
|  | N2 | 卸车 | 设备噪声 | Leq(A) | 间断 | 采用低噪声设备、加强管理、及时维护保养、填埋区周边绿化。 |
|  | N3 | 填埋区 | 设备噪声 | Leq(A) | 连续 |  |
|  | N4 | 渗滤液收集系统 | 设备噪声 | Leq(A) | 连续 | 综合生产车间封闭，基础减振 |
| 固体废物 | S1 | 渗滤液调节池 | 污泥 | 污泥 | 间断 | 运至本项目填埋场指定区域填埋，含水率不得大于40%。 |
|  | S2 | 化粪池 | 化粪池底泥 | 底泥 | 间断 | 定期抽运堆肥 |
|  | S3 | 工作人员 | 生活垃圾 | 生活垃圾 | 间断 | 集中收集，由环卫部门统一处理 |

## 3.3 污染源源强核算

### 3.3.1 建设阶段污染源源强核算

#### 3.3.1.1废气污染源源强核算

项目建设阶段产生的废气为施工扬尘，分析如下：

①清除地表植被、边坡修整过程产生的扬尘；

②建筑材料的现场搬运过程产生的扬尘；

③建筑垃圾的堆放、装卸过程产生的扬尘；

④运输车辆引起的道路扬尘。

根据对多个建筑施工工地的扬尘情况进行的类比调查，施工场界周边无组织排放浓度较小。

治理措施：施工场地四周设置围挡、施工场地硬化、及时洒水、多尘物料进行遮盖、运输车辆减速慢行等措施。

治理效果：施工场地PM10小时平均浓度与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值小于80ug/m3，符合《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934—2019）表1中扬尘排放浓度限值。

#### 3.3.1.2废水污染源源强核算

项目建设阶段产生的废水包括施工废水和生活污水。

施工废水为施工过程中建筑材料搅拌、设备冲洗等过程，施工废水产生量较少，其主要污染因子为SS；施工人员均来自当地，不在施工场地食宿，生活污水主要为施工人员的盥洗废水，产生量较小，主要污染因子为pH、SS、COD、BOD5、NH3-N等。

治理措施：施工废水通过临时沉淀池沉淀后用于场地抑尘；施工人员生活污水，主要为施工人员的盥洗废水，水质简单，用于施工场地抑尘。

治理效果：废水不外排，不会对附近地表水体产生直接影响。

#### 3.3.1.3噪声污染源源强核算

项目建设阶段产生的噪声包括施工设备噪声和运输噪声。

施工设备噪声源主要为装载机、挖掘机、推土机、夯土机等施工机械设备，噪声源强为85~95dB(A)；运输噪声源为运输车辆，源强一般为70-85dB（A）。建设阶段各种机械设备情况及其噪声值见表3-11。

表3-11  主要施工机械噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 90 |
| 2 | 挖掘机 | 95 |
| 3 | 推土机 | 85 |
| 4 | 夯土机 | 95 |
| 5 | 运输车辆 | 70-85 |

治理措施：选用低噪声设备、规范设备操作、设备定期维护、合理安排时间（夜间禁止施工）、加强施工管理、车辆经过城区居民区减速慢行、车辆禁鸣等措施。

治理效果：施工场界噪声排放符合《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）要求。

#### 3.3.1.4固体废物污染源源强核算

项目建设阶段产生的固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。

建设阶段产生的建筑垃圾主要为剥离表土、建筑垃圾和废弃土石方。建设垃圾和生活垃圾产生量较小。

本项目建设地点为高板沟，利用自然地形形成的沟谷，充分考虑地形的基础上进行填埋作业，施工期主要对地表的少量灌木，林木及大量浮石，少量表土进行剥离，本区域内经估算清理土方量为7万立方米，部分用于进场道路及厂区内道路铺设，进场及厂区内道路面积约8800m2，道路铺设按40cm计算，土石方用量为部分用于厂区绿化使用，厂区绿化面积为5679m2，绿化用土按40cm计算，其余土方外运，用于生态恢复覆土使用。

表3-12  土石方量平衡表

| 场地清理产生的土方量（m3） | 绿化使用土方量（m3） | 道路铺设使用土方量（m3） | 场地基础层平整（m3） | 外运生态恢复土方量（m3） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 70000 | 3520 | 2272 | 12500 | 51708 |

治理措施：建设单位拟将建设期土方用于厂区绿化用土，道路铺设，剩余土方用于厂区部附近生态恢复用土；废弃土石方回用于场地基础层的平整；生活垃圾集中收集后，运至平泉市生活垃圾填埋场填埋。

治理效果：项目建设阶段建筑垃圾和生活垃圾均得到妥善处置，对周围环境影响较小。

#### 3.3.1.5生态影响

项目评价范围为项目占地外扩500m，本项目全部为新增占地，垃圾填埋场占地性质为永久占地，根据现场踏勘可知，主要占地类型为灌木林地、草地。本项目建设对评价范围内生态过程的主要影响因子为土地利用、植被覆盖等。项目建设阶段对生态影响因子的影响主要体现在：

1）垃圾填埋场原地形地貌发生较大改变，土地利用由原有的林地、草地逐步变为建设用地；

2）占地范围内原有植被被铲除或压占，区域植被覆盖面积减少，植被覆盖度下降；

3）破坏野生动植物的栖息地，生物量减少；

3）建设期将地表原有植被及表土进行剥离，造成水土流失。

治理措施：填埋场地施工期修筑截、排水（洪）沟，库区底部铺设防渗层，能逐渐减少水土流失。

治理效果：通过采取以上措施，且项目施工期为2020年7月至2021年12月，随着施工期的设施逐渐完善，待施工期结束后，区域生态环境破坏就会逐步得到控制。

### 3.3.2 生产运行阶段污染源源强核算

#### 3.3.2.1废气污染源源强核算

本项目运营期大气污染源主要有堆场扬尘（包括装卸引起的扬尘）填埋场堆料扬尘和车辆运输产生的道路扬尘及封场时覆土扬尘。

（1）车辆装卸扬尘

根据《扬尘源颗粒物排放清单编制技术指南》，堆场的扬尘源排放量是装卸引起的扬尘与堆积存放期间风蚀扬尘的加和，本项目除作业面进行装卸，摊铺过程，中间覆盖计算公式如下：

式中：Wy——堆场扬尘源中颗粒物总排放量，t/a；

Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

m——每年料堆物料装卸总次数；

Gyi——第i次装卸过程的物料装卸量，t；

Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2；

Ay ——料堆表面积，m2。

堆场装卸运输过程的扬尘排放系数的估算公式如下：

式中：Eh——堆场装卸运输过程的扬尘颗粒物排放系数，kg/t；

u——地面平均风速，m/s，取1.8m/s；

M——物料含水率，%。

Ki——物料的粒度乘数，如表3-4所示；

η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%，如表3-15所示。

表3-14 装卸过程产生的颗粒物粒度乘数

| 粒径 | TSP | PM10 |
| --- | --- | --- |
| 粒度乘数/无量纲 | 0.74 | 0.35 |

表3-15 堆场操作扬尘控制措施的控制效率

| 控制措施 | TSP控制效率 | PM10控制效率 |
| --- | --- | --- |
| 输送点位连续洒水操作 | 74% | 62% |

堆场风蚀扬尘排放系数的计算公式如下所示：

式中：Ew——料堆受到风蚀作用的颗粒物排放系数，kg/m2；

Ki——物料的粒度乘数，见表3-16；

N——料堆每年受扰动的次数；

Pi——第i次扰动中观测的最大风速的风蚀潜势，g/m2；

η——污染控制技术对扬尘的去除效率，%，如表3-17所示；

u*——摩擦风速，m/s，经计算为1.42m/s；；

ut*——阈值摩擦风速，即起尘的临界摩擦风速，m/s，取1.33 m/s；

表3-16风蚀过程产生的颗粒物粒度乘数

| 粒径 | TSP | PM10 |
| --- | --- | --- |
| 粒度乘数/无量纲 | 1.0 | 0.5 |

表3-17 堆场操作扬尘控制措施的控制效率

| 控制措施 | TSP控制效率 | PM10控制效率 |
| --- | --- | --- |
| 输送点位连续洒水操作 | 61% | 59% |

摩擦风速的计算公式：

u*=0.4u(z)/ln（z/z0）（z>z0）

式中：u(z)——地面风速，m/s；

z——地面风速检测高度，m，取2m；

z0——为地面粗糙度，m，郊区取值0.2；

经计算，地面风速（u(z)）大于7.6m/s时，才会产生风蚀潜势，根据2016年双桥区气象资料，全年风速大于7.6m/s的天数为5天，按5天内风速平均值计算风蚀潜势，经统计平均风速为8.18m/s，故u(z)取8.18 m/s。

经计算摩擦风速u*为1.42；风蚀潜势Pi为2.72g/m2。

1）堆场扬尘中TSP的排放量

根据上述公式计算，堆场风蚀扬尘TSP排放系数Ew 为0.0053kg/m2，堆场装卸运输过程的扬尘TSP排放系数Eh为0.0060 kg/t，堆场扬尘源中颗粒物总排放量Wy为0.560t/a，0.233kg/h。

2）堆场扬尘中PM10的排放量

根据上述公式计算，堆场风蚀扬尘PM10排放系数Ew 为0.0028kg/m2，堆场装卸运输过程的扬尘PM10排放系数Eh为0.0041kg/t，堆场扬尘源中颗粒物总排放量Wy为0.364t/a，0.152kg/h。

综上可知，堆场颗粒物年排放总量为0.560t/a，0.233kg/h，其中PM10排放量为0.364t/a，0.152kg/h。

(2)道路扬尘

本项目建筑垃圾运输采用新建水泥混凝土路面，工程交通运输起尘采用下述经验公式计算；

Qp′= Qp×L×Q/W

式中：Qp——交通运输起尘量，kg/km辆；

Qp′——运输途中起尘量，kg/a；

V——车辆行驶速度，km/h；

W——车辆载重，20t/辆；

P——路面状况，以每平方米路面灰尘覆盖率表示，kg/m2；

L——运输距离，km；

Q——运输量，t/a，73000t/a。

运输过程中各路段起尘量估算见表3-18。

表3-18 运输过程各路段起尘量估算一览表

| 路段 | P(kg/m2) | V(km/h) | W(t/辆) | Q(t/a) | L(km) | Qp(kg/km) | Qp′(kg/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建筑垃圾运输路线 | 0.05 | 10 | 20 | 73000 | 7.7 | 0.11 | 3091.55 |

运输过程的主要污染为沿路抛洒和道路扬尘。因此，本次评价提出以下治理措施：①建筑垃圾运输车辆采取苫盖，限制汽车超载，避免车辆沿路抛洒；②对厂内道路进行清扫和洒水，保持路面的湿度和清洁度，设置洗车平台，及时清洗车辆轮胎；③对场区进出口道路两侧进行绿化并将道路硬化，减少起尘量。采取以上措施后，除尘效率一般在80%以上，采取措施后起尘量为618.31kg/a。

(3)封场初期覆土卸车卸车过程扬尘

卸车过程产生的粉尘采用经验公式进行估算：

Q=1/t×0.03×u1.6×H1.23×e-0.28ω

式中：Q——物料起尘量，kg/t；

u——平均风速，m/s，1.4m/s；

H——物料落差，m，取2m；

ω——物料含水率，%，未采取洒水措施物料含水量按8%计；

t——物料卸车所用时间，t/s；取2t/s；

根据上式，本项目卸车过程物料起尘量为0.041kg/t。

根据本项目设计规模，本建筑垃圾场封场后覆土绿化，种植灌木等浅根植被，覆土厚度为400mm，填埋区面积为23000m2，封场阶段共需表土9200 m3，装卸过程扬尘排放总量为0.38t；项目表土采用20m3的运输车辆进行运输，运输及卸载车次约为460次，每次表土卸载时间约120s，表土卸载过程粉尘的排放速率为24.78kg/h。

#### 3.3.2.2废水污染源源强核算

项目生产运行阶段产生的废水包括冲洗废水、渗滤液和生活污水。

（1）冲洗废水

本项目运输车辆冲洗过程会产生废水，冲洗废水的产生量为6m3/d，水质简单，主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS等。

（2）渗滤液

建筑垃圾填埋场的垃圾含量主要为工程渣土、混凝土等其他成分含量较低为4%，本项目拟采取渗滤液经渗滤液收集后储存于渗滤液调节池，用于填埋区洒水降尘，渗滤液调节池容积为680m3，可满足恶劣天气及事故状态下渗滤液暂存。项目渗滤液污染物浓度参照同类项目，主要污染物为COD和氨氮，COD浓度为250mg/L，氨氮为20mg/L。

（3）生活污水

本项目生活污水来自职工日常盥洗、冲厕，主要污染因子为COD、BOD5、NH3-N、SS等。职工定员27人，用水量按每人每天40L计算，排污系数按80%计算，生活污水产生量为0.87m3/d。

本项目废水产生情况列于表3-14。

表3-14  本项目废水产生情况一览表

| 废水类型 | 水量 m3/d | 主要污染物（单位：mg/L，pH除外） |
| --- | --- | --- |
|  |  | pH | COD | BOD5 | SS | NH3-N | 汞 | 镉 | 铬 | 砷 | 铅 |
| 冲洗废水 | 6 | 7-8 | / | / | 600 | / | / | / | / | / | / |
| 渗滤液 | 6 | 6-9 | 250 | / | 1000 | 20 | / | / | / | / | / |
| 生活污水 | 0.87 | 7.5 | 300 | 200 | 150 | 25 | / | / | / | / | / |

治理措施：本厂区渗滤液经渗滤液收集池收集后回用于厂区洒水降尘不外排，生活污水主要为盥洗水用于厂区洒水降尘，洗车废水经沉淀池处理后回用于洗车。填埋区及渗滤液收集池均做防渗处理，对项目库区及边坡均进行防渗处理。

治理效果：采取上述治理措施后，渗滤液回用于厂区洒水降尘不外排，洗车废水回用于洗车不外排，生活污水最主要为盥洗水用于厂区洒水降尘。

#### 3.3.2.3噪声污染源源强核算

项目生产运行阶段产生的噪声为运输噪声和设备噪声。

项目主要噪声源为运输车辆、推土机、压实机、风机和水泵等，噪声源强见下表。

3-15  主要噪声源一览表

| 序号 | 位置 | 污染源 | 数量 | 源强（dB（A）） | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进场道路、填埋区 | 垃圾运输车 | 1辆 | 80 | 减速慢行 |
| 2 | 填埋区 | 推土机 | 1台 | 85 | 购置低噪声设备，设备定期检修 |
| 3 |  | 压实机 | 1台 | 85 |  |
| 4 |  | 自卸汽车 | 1辆 | 80 |  |
| 5 |  | 装载机 | 1台 | 90 |  |
| 6 |  | 挖掘机 | 1台 | 90 |  |
| 7 |  | 洒水多用车 | 1辆 | 80 |  |
| 8 | 渗滤液处理系统 | 各种泵 | 5台 | 80 | 基础减振，设备置于封闭设备间内 |

治理措施：采用先进的低噪声机械，并加强管理、及时维护保养等，使作业机械保持良好的工况；综合处理车间的泵类等产噪设备置于室内、基础减振；填埋区周边布绿化，在不影响正常运行、办公的条件下尽可能栽种花草树木进行场区绿化。

治理效果：采取上述治理措施后，项目生产运行阶段填埋场四侧厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值。

#### 3.3.2.4固体废物污染源源强核算

项目生产运行阶段产生的固体废物包括污泥、化粪池底泥、生活垃圾。

渗滤液处理系统污泥产生量为10t/a；化粪池底泥产生量为0.2t/a；项目职工27人，生活垃圾产生量按0.5kg/人·d计算，生活垃圾产生量为4.5t/a。

治理措施：渗滤液处理系统污泥经脱水处理后含水率小于40%，建设单位拟将运至本填埋场指定区域填埋区指定区域填埋，化粪池底泥、生活垃圾进入平泉市生活垃圾填埋场填埋区进行填埋处理。

治理效果：采取上述治理措施后，污泥、化粪池底泥、生活垃圾均得到妥善处置，对周围环境影响较小。

#### 3.3.2.5生态影响

本项目全部为新增占地，垃圾填埋场占地性质为永久占地，根据现场踏勘可知，主要占地类型为灌木林地、草地。本项目对评价范围内生态过程的主要影响因子为土地利用、植被覆盖等。项目建设阶段随着施工期设施的逐渐完结已逐渐减少对生态环境影响：

1）垃圾填埋场土地利用变为建设用地；

2）占地范围内植被覆盖度较低。

3）项目施工期已建设拦挡坝，项目生产运行阶段水土流失较小。

治理措施：填埋场地修筑截、排水（洪）沟，雨污分流，减少渗滤液的产生量，减少水土流失；填埋作业分区、分单元进行，不运行作业面及时覆盖，不同时进行多作业面填埋作业或者不分区全敞开式作业；控制堆体的坡度，确保堆体的稳定性。

治理效果：通过采取一系列的保护和恢复措施，待垃圾填埋场封场后，区域生态环境就会逐步得到恢复和改善。经过2~3年的植被恢复后，生态可以恢复到原有状态，3年后，区域生态环境将有所改善。

## 3.4 主要污染物排放情况汇总

项目全部竣工后污染物排放汇总情况见表3-17。

表3-17  项目污染物排放汇总表

| 类型 | 阶段 | 排放源 | 污染因子 | 源强 | 治理措施 | 排放情况 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 大 气 污 染 源 | 建设阶段 | 工程施工 | 颗粒物 | 少量 | 施工场地四周设围挡，定时洒水，防止扬尘 | ≦80ug/m3 | 达标 |
|  | 生产运行阶段 | 运输车辆 | 颗粒物 | 2-4mg/m3 | 使用密封垃圾运输车，进场道路定期洒水降尘 | 少量 | 达标 |
|  |  | 填埋场区 | 颗粒物 | 0.465kg/h | 配备洒水车辆降尘，作业区及时覆盖，填埋场设置绿化隔离带、防飞散网 | 周界外浓度最高点≦1.0mg/m3 | 达标 |
| 水 污 染 物 | 建设阶段 | 工程施工 | SS | 少量 | 施工场地洒水降尘 | 不外排 | / |
|  |  | 施工人员 | COD、BOD5等 | 少量 |  |  |  |
|  | 生产运行阶段 | 渗滤液 | 废水总量 | 2160m3/a | 渗滤液进入渗滤液调节池，回用于厂区洒水降尘 | 不外排 | / |
|  |  | 生活污水 | 生活污水总量 | 287m3/a | 生活污水主要为盥洗水，用于厂区洒水降尘不外排 |  |  |
| 噪 声 | 建设阶段 | 工程施工 | 噪声 | 85~95dB(A) | 选用低噪声设备、规范设备操作、加强施工管理 | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） | 达标 |
|  |  | 运输车辆 | 噪声 | 70~85dB(A) | 减速慢行，禁止鸣笛 |  |  |
|  | 生产运行阶段 | 运输车辆 | 噪声 | 80dB(A) | 采用低噪声设备、加强管理、及时维护保养、填埋区周边绿化 | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） | 达标 |
|  |  | 运行设备 | 噪声 | 80-90dB(A) | 设备间封闭，基础减振 |  |  |
| 固 体 废 物 | 建设阶段 | 工程施工 | 建筑垃圾 | 少量 | 剥离表土用于垃圾覆盖，建筑垃圾集中堆存进行苫盖，待项目建成后，进行填埋处置 | 妥善处置 | / |
|  |  | 施工人员 | 生活垃圾 | 少量 | 集中收集，运至生活垃圾填埋场填埋处理 |  |  |
|  | 生产运行阶段 | 渗滤液处理系统 | 污泥 | 10t/a | 污泥经脱水处理后含水率小于40%，运至本建筑垃圾填埋场进行填埋 |  |  |
|  |  | 化粪池 | 底泥 | 0.2t/a | 外运进行堆肥，或者收集后运往生活垃圾填埋场填埋 |  |  |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 4.5t/a | 集中收集，运至生活垃圾填埋场填埋处理 |  |  |

# 第四章 环境现状调查与评价

## 4.1 自然环境现状调查与评价

### 4.1.1 地理位置

平泉市位于河北省东北部，隶属承德市。地处冀、蒙、辽三省区的结合部，东邻辽宁省凌源市，北依内蒙古自治区宁城县，西与承德县、南与宽城县交界，地理坐标位置处于东经118°20′-119°15′，北纬40°40′-41°22′之间。全县总面积为3296平方公里，总人口47.5万人。县城座落于平泉镇，位于平泉市中心部位，地理坐标位置为东经118°42′,北纬40°59′。县城规划区面积108平方公里，其中建成区面积为9.8平方公里，常住人口10万人。平泉市位于三省区交界处，距首都北京293公里，距承德90公里，国道101线、省道平双、平青大公路、铁路锦承线从境内经过，是联系华北、东北间重要通道。

本项目位于平泉市平泉镇高板沟，地理位置图见附图1，交通位置图见图4-1。

图4-1  项目区域交通位置图

### 4.1.2地形地貌

平泉市地处燕山、七老图山、努鲁尔虎山3条山脉的结合处，地形复杂，境内山峦起伏，沟壑纵横交错，地势西北高、东南低，平均海拔为500m。七老图山脉南端横亘于西北，海拔在1000m以上，光秃山为全县最高峰，高1756m。燕山山脉东北段逶迤于中南部，努鲁尔虎山西部余脉蜿蜒于东，形成山峦密集的带状波浪式立体山群。南部海拔335～1200m，永安村八道河地势最低，海拔335m。

平泉市境内海拔1000m以上的山峰137座，500～1000m的山峰2400座，中低山占全县总面积的65%。还有坡地、丘陵、沟谷、缓岗、洼地、河滩、川地等多种地形。平川地多集中在河流两岸的河谷之中，属“七山一水二分田”的浅山区。

本项目位于平泉市平泉镇高板沟，本区属于侵蚀构造山地区，可分为侵蚀构造中山亚区、侵蚀构造低山亚区、构造剥蚀丘陵亚区。区域地貌图见附图8。

### 4.1.3气候与气象

平泉市气候属北温带半湿润半干旱大陆性季风气候，由于地貌复杂，高山丘陵交错起伏，川谷纵横，形成许多小气候区。总的特点是寒冷期长，山谷风大，雨量集中，日照充足，昼夜温差大，四季分明。

平泉市近年来主要气象资料见表4-1。

表4-1  平泉市近年来主要气象参数一览表

| 序号 | 项目 | 近年来统计结果 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多年平均气温 | 7.9℃ |
| 2 | 极端最低气温 | -31.4℃ |
| 3 | 极端最告气温 | 42.1℃ |
| 4 | 多年平均降雨量 | 510mm |
| 5 | 日最大暴雨量 | 120mm |
| 6 | 年最大降雨量 | 776mm |
| 7 | 平均风速 | 1.7m/s |
| 8 | 年主导风向 | SSW |
| 9 | 主导风向频率 | 12.7％ |
| 10 | 次主导风向 | SW |
| 11 | 次主导风向频率 | 6.3％ |
| 12 | 无霜期 | 140天 |
| 13 | 多年平均蒸发量 | 1838.7mm |

项目区属暖温带大陆季风型气候，冬长而寒冷，夏短而炎热，多年平均气温7.4℃，最热月（7月）平均气温22.9℃，最冷月（1月）平均气温-10.9℃，极端最高气温39.4℃，极端最低气温-31.4℃，最大日温差26.5℃。历年最多风向静风、南南西-南西风，最多风向频率，静风36%，南南西13%，平均风速1.9m/s，十分钟最大风速18.0m/s，瞬时最大风速23.0m/s。降水年际变化大，四季相差悬殊，历年最大降水量813.3mm，最小降水量349.8mm，年平均降水量524.4mm，月最大降水量412.4mm，24小时最大降水量113.8mm，1小时最大降水量34.5mm，10分钟最大降水量25.8mm，连续最大降水量265.3mm（6天）。最大冻土深度139cm。

### 4.1.4地质构造

区域内出露的主要地层有新太古代地层、长城系地层、蓟县系地层、青白口系地层、寒武系地层、奥陶系地层、石炭系地层、三叠系地层、侏罗系地层、白垩系地层、第四系地层。

（一）新太古代

该类地层由于被后期岩体侵位、断裂破坏及土城子组不整合覆盖，出露不完整。区内依据岩石类型、变质变形特征，分布有盖家沟片麻岩和闫杖子岩组。

(1)盖家沟片麻岩(Ar3Ggn)

岩性为黑云二长片麻岩，大面积出露于图幅西北部：松树台子，苏子沟一带。平面形态呈不规则形态及长透镜状形态，单个侵入体呈近E—W向展布，宏观地貌呈浅粉色。侵入凤凰岭片麻岩、闫杖子岩组中。

（2）闫杖子岩组（Ar3y）

小面积出露于图幅西部：刘营子、二道河子一带，呈大小不等的捕掳体。岩石组合以黑云斜长变粒岩、黑云二长变粒岩夹浅粒岩为主，局部夹有斜长角闪岩。岩石多呈浅灰—灰白色，成层性明显，岩层理方向延伸稳定，且厚度变化不大。黑云斜长变粒岩、角闪黑云二长变粒岩常交替出现，浅粒岩往往与二长变粒岩共生，在角闪黑云二长变粒岩中角闪石变斑晶十分发育，但在相邻黑云斜长变粒岩中未曾发现。

（二）长城系：

（1）团山子组（Pt21t）

仅小面积出露于图幅西南角：南台子西南部。为一套含陆源碎屑物质的碳酸盐岩沉积，下部为深灰色钙质页岩、砂质砂屑白云岩、细粒粉砂岩、浅灰色细粒石英砂岩、泥晶灰岩、泥质白云岩、叠层石白云岩，发育水平纹层、槽状交错层理、鱼骨状交错层理及丘状、锥状叠层石；中部为灰色燧石条带白云岩、叠层石白云岩、含砂质粉泥晶白云岩，发育水平纹层、丘状叠层石；上部为浅灰色砂质泥粉晶白云岩、白云质砂岩、石英砂岩、泥晶白云岩、泥质白云岩，岩石页理比较发育。团山子组整合与串岭沟组之上，厚180—403m。

（2）常州沟组（Pt1c3）

仅小面积出露于图幅西南角：南梁西北部。底部以浅肉红色含细砾粗砂岩与二段分界，岩性变化不大，主要为灰白色、浅肉红色厚层巨厚层中粒、中细粒石英砂岩、石英岩状砂岩，夹有中—薄层泥质粉砂岩，层内发育平行层理、板状交错层理、楔状交错层理、双向交错层理、冲刷面等。区内厚度变化较大，厚81—526.67m。

（3）大红峪组（Pt21d）

大红峪组整合于团山子组之上，以碎屑岩和碳酸盐岩沉积为特征。零星出露于图幅西南部：红山嘴、河南一带。岩性、厚度区内变化较大，厚206—433m。根据岩层组合特征，图幅内仅见该组一段地层。

一段（Pt21d）：浅灰色、深灰色中—厚层石英砂岩、长石石英砂岩、长石砂岩、粉砂岩、泥岩，上部夹翠绿色叶片状海绿石细粒长石英岩。发育鱼骨状、板状、楔状交错层理、平行层理、人字型交错层理。

（4）高于庄组（Pt22g）

分布于南台子—北杖子—北沟一线，根据岩层组合特征，可进一步划分为三个岩性段。

一段（Pt22g 1）：岩性为深灰色中厚层燧石条带（含锰）白云质灰岩、灰色中层微含锰粉砂质白云质灰岩、褐色含锰粉砂质页岩夹中薄层泥质含锰白云质灰岩。厚160.58m。

二段（Pt22g 2）：下部褐色薄层粉砂质泥纹层微晶含锰白云质灰岩夹褐色含锰粉砂质页岩：上部浅灰色、浅紫灰色中厚层含锰白云质灰岩、含锰砂屑白云质灰岩岩。厚81.24m。

三段（Pt22g 3）：岩性为灰色、深灰色中薄层白云质灰岩、泥纹层微晶白云质灰岩夹深灰色中厚层泥纹层粉晶砂屑白云质灰岩，灰色瘤状白云质灰岩。厚596.87m。

（三）蓟县系

（1）雾迷山组（Pt22 w）

区内仅见有该类一个岩性段即雾迷山组四段（Pt22w4），小面积出露于图幅南部：大榆树、双洞子一带。岩性主要有深灰色、灰黑色中厚层结晶白云质灰岩、灰质白云岩和藻纹层白云质灰岩夹灰色中厚层燧石条带白云质灰岩及叠层石白云质灰岩，局部夹有砾屑硅质岩及（含）砾屑白云质灰岩层间夹层。厚423.7m。

（2）洪水庄组（Pt22h）

小面积出露于图幅南部：大榆树、头道沟—西杖子一带。主体岩性为黑色炭质页岩，上部为灰色薄片状含粉砂质泥质白云岩和微品泥质白云岩，下部夹有灰黑色中薄层硅化白云质灰岩。与下伏雾迷山组呈平行不整合接触。厚115.5m。

（3）铁岭组（Pt22t）

小面积分布于图幅南部：南沟—东北沟一线以及头道沟、何杖沟一带。与下伏洪水庄组呈整合接触；据岩性宏观特征、岩相及相序特征可将其划分为三个岩性段。

一段（Pt22t 1）：以灰色中厚层燧石条带含锰含藻砂砾屑鲕白云质灰岩、灰色中厚层含锰微晶灰质白云岩为主，夹灰色中薄层（泥质）白云质灰岩、钙质页岩及灰色中厚层含锰叠层石白云质灰岩。厚61.55m。

二段（Pt22t 2）：以灰黑色含锰纸片状页岩，褐色、暗灰紫色含锰粉砂质页岩为主，夹深灰色中薄层含锰白云质灰岩及少量深灰色厚层含锰叠层石自云质灰岩、深灰色厚层含锰砂屑白云质灰岩，上部夹有铁、锰矿层。厚78.36m。

三段（Pt22t 3）：以灰色中薄层粉晶—细晶灰质白云岩、土黄色中薄层含砂屑微晶—粉晶白云岩为主，夹有灰色薄层、薄板状（泥质）白云质灰岩及原地风暴砾屑灰岩：中部夹一层含叠层石白云质灰岩，上部夹有瘤状白云质灰岩。厚175.63m。

（四）青白口系：

（1）下马岭组（Qnx）

小面积分布于图幅南部：双洞背斜两翼。平行不整合于下伏铁岭组之上。岩性为一套灰色、黄绿色、灰黑色及黑色泥岩、页岩和粉砂质页岩，夹有薄层泥质粉砂岩、细砂质粉砂岩，局部夹细粒石英砂岩、角砾状白云质灰岩，底部为风化壳型紫红色（含砾）砂岩。厚339.96m。

（五）寒武系：

（1）昌平组（∈1c）

小面积分布于图幅南部：李家梁子—西南沟一带、谢家营子—槽碾沟一带。岩性为土灰色厚层白云岩、土黄色中厚层灰质白云岩、白云质灰岩、深灰色中厚层沥青质燧石条带白云岩、白云质灰岩，下部夹有两层瘤状白云质灰岩，底部为风化壳型铁泥质砂岩，厚68.29m，与下伏新元古代龙山组或下马岭组呈平行不整合接触。

（2）馒头组（∈1-2m）

小面积分布于图幅南部：高家沟、小梁东、陈杖子，小槽碾沟等地。岩性主要为紫红色、暗紫色页岩，粉砂质页岩，钙泥质粉砂岩，紫红色、暗紫色薄片状粉砂质泥质白云岩，夹有土黄色中薄层白云质灰岩、粉砂质泥质白云岩，岩层发育有波痕、龟裂及石盐假晶：底部发育紫红色角砾状钙质泥岩，中部夹有土黄色角砾状白云质灰岩。与下伏昌平组间具明显的沉积间断。

（3）张夏组（∈2z）

小面积分布于图幅南部：双洞背斜两翼及高家沟、小梁东一带。岩性以灰色厚层状鲕粒灰岩夹深灰色厚层状砂屑粉晶灰岩，局部夹灰黄色中薄层状砾屑灰岩及深灰色粉砂质页岩。岩层发育有水平纹层理和虫孔构造。

（4）崮山组（∈3g）

小面积分布于图幅南部：双洞背斜两翼及石灰山一带。岩性主要为紫灰色中层砾屑灰岩、灰色中厚层含生物碎屑泥晶鲕粒灰岩、灰色中厚层含海绿石生物碎屑微晶—隐晶白云质灰岩夹紫灰色薄层海绿石泥质粉砂质细晶灰岩、紫红色或黄绿色粉砂质页岩及灰色薄层泥质条纹灰岩，薄层泥质灰岩中虫孔构造极发育，局部夹有叠层石灰岩，部分岩层发育有波痕构造。

（5）炒米店组（∈3c）

小面积分布于图幅南部：双洞背斜两翼及石灰山一带。岩性为紫红色、紫灰色及灰色砾屑灰岩，灰色薄层泥质条纹灰岩及紫色中层条带状海绿石粉砂质白云质灰岩或灰质白云岩，局部夹紫红色粉秒岩，与下伏崮山组整合接触，接触界面为一相变面。

（六）奥陶系

（1）冶里组（O1y）

小面积分布于图幅南部：双洞背斜两翼及石灰山一带。岩性以灰色中厚层灰岩、白云质灰岩及含砂屑生物碎屑灰岩、砾屑灰岩为主，夹灰色中薄层泥质条纹灰岩，局部夹黄绿色钙质页岩、叠层石灰岩。厚75.8m。

（2）亮甲山组（O1l）

小面积分布于图幅南部：双洞背斜两翼及石灰山一带。据岩性宏观特征、岩相及相序特征可将其划分为二个岩性段。

一段（O1l1）：以灰色中厚层砂屑生物碎屑灰岩、浅灰色中厚层含硅质结核生物碎屑灰岩为主，夹灰色薄层泥质条纹灰岩、灰黄色白云质灰岩。厚92.01m。

二段（O1l2）：以土黄色中薄层细晶白云岩为主，底部夹有灰色中薄层白云岩化砂屑白云质灰岩。厚140.78m。

（3）马家沟组（O1m）

小面积分布于图幅南部：双洞背斜两翼。岩性为灰色厚层灰岩、虫孔灰岩及白云质灰岩，夹有灰黄色薄层白云岩、白云质灰岩及风暴砾屑灰岩层间夹层。厚210.28m。与下伏亮甲山组整合接触，接触界面为—沉积间断面。

（七）石炭系

（1）本溪组、太原组未分（C2b+t）

小面积分布于图幅东南角：小北山一带。

本溪组底部为山西式铁矿夹红褐色中、粗砾岩，下部为灰褐、褐黄色中、粗砾岩夹灰色、灰黑色铝土质页岩、粉砂岩，中部为灰黑色细砂岩、粉砂岩及粉砂质页岩夹薄煤层，上部为黄绿色、灰黑色页岩、粉砂质页岩，顶部为灰绿色页岩、粉砂岩等夹四层泥灰岩透镜体。厚46.14m。与下伏马家沟组平行不整合接触。

太原组下部为灰褐色含砾中、粗粒岩屑长石砂岩、细砂岩、粉砂岩及粉砂质泥岩组成4－5个正旋回，上部为土黄色、青灰色粉砂岩、粉砂质页岩夹煤线。厚29.17m，与下伏本溪组灰绿色页岩等局部不整合接触。

（八）三叠系

（1）刘家沟组（T1l）

大面积分布于图幅东南部：丁杖子—小北山一线和小道虎沟一带。由粉灰色、灰紫色、灰白色含砾中粗粒岩屑长石砂岩，中、细粒岩屑长石砂岩夹紫红色薄层粉砂岩及粉砂质页岩等组成，厚度较大，整合于孙家沟组之上。

（九）侏罗系

（1）张家口组（J3z）

大面积分布于图幅西北部：主要分布在金杖子—棒槌山—北台子一线。主要发育于金杖子、棒槌山、祁杖子一带。下部为灰白色凝灰质砂岩、凝灰质砾岩，上部为紫红色、紫灰色流纹质火山碎屑岩、流纹岩、松脂岩，出露零星，厚度不大。

（2）土城子组（J3t）

大面积分布于图幅东北角、西南角：张家沟、喇嘛沟、谷杖子、北洼子等地。土城子组由灰紫色、紫灰色凝灰质砾岩、土黄色、黄褐色砾岩、砂砾岩、砂岩及灰色、灰绿色粉砂岩、粉砂质页岩组成，厚1506．91m。底部以灰紫色粉砂岩、灰紫色凝灰质砾岩整合于髫髻山组砾岩、安山岩之上或以灰、灰黄色含砾粗砂岩超覆不整合于前侏罗系之上。本组分为四段。

a.土城子组一段（J3t1）：由灰紫色、紫灰色凝灰质砾岩、紫灰色含砾粉砂岩、砂质泥岩组成，砾石成分以安山岩砾石为主。厚200.92—260.81m。下部以砾岩为主，夹少量粉砂岩及砂质泥岩薄层，砾石较大：底部为灰紫色含砾粉砂岩夹薄层卵石岩；上部砾石较小，至顶部出现30m厚的紫灰色粉砂质泥岩。

b.土城子组二段（J3t2）：紫色、灰褐色、灰绿色泥岩夹细砂岩，粉砂岩及透镜状复成分砾岩。厚134.60m。

c.土城子组三段（J3t3）：下部为灰—紫灰色砾岩，含砾粗砂岩及中砂岩：中部为灰、紫灰色中细粒砂岩夹及粉砂岩及钙质泥岩，底部为灰色细砾岩：上部为紫灰色细研岩、灰色砂岩、杂色粉砂岩互层，厚547.16m。

（3）髫髻山组（J2t）

大面积分布于图幅中部：大石灰窑—小东沟—万家沟一带以及梁杖子等地。岩性以各种安山岩，夹少量凝灰质粉砂岩及岩屑砂岩为主。上部夹一层厚300余米的的凝灰质砾岩，下部主要为角砾熔结凝岩、熔结凝灰岩及角砾凝灰岩，局部为流纹岩。总厚在1502－2132.6m之间，分为四个段。

a.髫髻山组一段（J2t1）：上部为暗色玄武（或辉石、或角闪石）安山岩：下部为绿灰色、浅紫灰色流纹质（角砾）熔结凝灰岩、流纹质角砾凝灰岩夹粉砂岩、若屑砂岩及少量的安山岩。厚466.4—806.8m。

b.髫髻山组二段（J2t2）：上部为紫红色角砾安山岩与玄武（或辉石）安山岩互层；中部绿灰色集块岩与玄武安山岩互层：下部为紫红色角砾安山岩与玄武（或辉石）安山岩互层。底部为粉砂岩及岩屑砂岩。厚552.7—842m。

（4）九龙山组（J2j）

少面积分布于图幅北部：苏子沟、何杖沟、少鹿沟东山等地。岩性由灰褐色厚层一块状含漂砾巨砾岩，紫红色砂质、粉砂质泥岩，灰绿色灰原砂岩、凝灰岩及灰黑色、灰绿色介壳泥岩等组成，夹煤线（或薄煤层）。厚15.00—127.25m。底部以巨砾岩或紫红色砂质、粉砂质泥岩及灰绿色凝灰岩角度不整合于二马营组之上，顶部以灰绿色介壳泥岩、灰白色凝灰岩、灰黑色凝灰质砂岩为界。

（七）白垩系

（1）九佛堂组（K1j）

系指角度不整合覆于张家口组或土城子组之上的一套河湖相沉积组合。大面积分布于图幅北部：冷家沟里、上场杖子、小北沟、水泉子一带，平面呈长轴北北东向的椭圆形，厚816.4m。根据岩石组合、岩相特征，进一步划分为两个岩性段

1.一段（K1j1）：为九佛堂组的主要组成部分，面积12.5km2，厚度722.4m，以灰绿色、灰色为主，间杂紫红、土黄色岩性，以粉砂质泥岩、页岩为主，夹砾岩、砂岩透镜体，角度不整合于张家口组之上。

2.二段（K1j2）：分布于罗杖子、姜杖子、吴家沟等地，整合于一段之上，未见顶。厚度94.0米。由土黄色砾岩夹黄灰色粉砂岩、土黄色砂岩组成。

（八）第四系沉积物

主要沿山麓边河谷地带分布，面积较小，沉积物类型较单一。第四系堆积物分为冲洪积、风积两种主要沉积类型。冲洪积又可分为河床相、边滩及河漫滩沉积。图幅内第四系沉积物划分为更新统冲积、风积黄土、亚砂土（Q3pm）及全新统冲洪积砂砾石、砂土（Qhapl）两个地层单元。

（1）更新统冲积、风积黄土、亚砂土（Q3pm）

更新统沉积物为褐色粉砂质黄土，粉砂含量15-20%±，可见较粗的石英碎屑。黄土呈块状，具柱状节理，节理面铁染较明显，呈棕红色，上部植物根系较发育。粉砂质黄土中含有多层砾石层，砾石以姜黄色细砂岩、黑灰色粉砂岩以及黑色碳质页岩为主，分选较差，磨圆中等，呈透镜状或薄层状水平产出。其中砾石层多为冲积，而黄土为风积，成条带状绕山坡分布，构成一级阶地，形成高几米的陡坎，特征比较明显。

（2）全新统冲洪积砂砾石、砂土（Qhapl）

区内全新统冲洪积砂砾石、砂土，主要分布于老哈河、瀑河及其支流水系，支流多属季节性河流。堆积物为季节性流水堆积而成，为河道沉积和河漫滩堆积，多呈狭长带状展布，堆积物为砾、砂、粉砂及泥等，有时在河床边侧堆积漫滩相的砾泥二元结构。

4.1.4.1构造

本区属中朝准地台（Ⅰ）燕山台褶带（Ⅱ）北缘，承德拱断束内（Ⅲ），分属大庙穹断束（Ⅳ）和平泉凹断束（Ⅳ）两个四级构造单元。

区域断裂构造以高角度逆断层为主，断层走向以东西向及北东向为主，其次为南西向。

### 4.1.5水文地质

受地貌条件、岩性、含水层厚度及补给来源的影响，通过分析厂区范围内地下水类型及含水岩组，可分为第四系松散堆积层孔隙潜水含水层和侏罗系火山熔岩构造裂隙潜水含水层。

（1）第四系全新统冲洪积砂砾石层孔隙潜水含水层

通过对沟内水井调查，第四系冲洪积物厚度一般为10m,分布较高位置，厚度仅为3.00m，水位埋深一般为8.40-10.60m。结合区域水文地质资料，该岩类含水层富水性中等。

（2）侏罗系火山熔岩构造裂隙潜水含水层

该类含水层广泛分布于厂区松散覆盖层以下及两侧裸露基岩山坡，岩性主要为砂岩，含水层厚度受风化作用影响，结合水文地质钻探工作的揭露，风化带揭露厚度为22.00m。由于含水层分布位置较高且无构造影响，补给来源相对单一，再结合区域水文地质资料，该岩类含水层富水性弱。

### 4.1.6河流水系

平泉市是多条河流发源地，辽河（境内名为老哈河）、滦河、大凌河三大水系的五大河流：老哈河、大凌河、瀑河、老牛河、青龙河均发源于平泉境内。县内中部的五虎马梁为两大水系分水岭。平泉市境内主要河流概况见表4-2。

表4-2 平泉市境内主要河流概况

| 水系 | 河流名称 | 境内流长（km） | 流域面积（km2） | 流向 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 辽河 | 老哈河 | 57 | 914.23 | 内蒙 |
| 大凌河 | 大凌河 | 24 | 434.9 | 辽宁 |
| 滦河 | 瀑河 | 87 | 1342.23 | 宽城县 |
|  | 老牛河 | 17 | 277.9 | 承德县 |
|  | 青龙河 | 14 | 338.47 | 辽宁 |

本项目位于平泉市平泉镇，属于瀑河流域。瀑河发源于平泉县卧龙镇安杖子村同七家岱川的界山，流经平泉县，至宽城县入汇入滦河，全长160公里。从平泉市到宽城县城为瀑河中游，有多支流汇入。宽城县城以下为其下游。在宽城满族自治县塌山乡境内的瀑河口汇入滦河（现潘家口水库）。瀑河流域总面积1990平方千米，平均坡降7.87‰，海拔高度在350-1800m之间。

### 4.1.7土壤植被

平泉市内土壤主要有棕壤、褐土和草甸土等土类，因海拔高度不同而形成亚高山、中、低山分布带。亚高山草甸土分布在海拔1600m以上，棕壤分布在海拔700m以上的山地，是园区的主要土壤类型，褐土分布在海拔300～700m之间的低山、丘陵、坡麓和河谷阶地，草甸土分布在沟谷、河滩低阶地。阴坡和半阴坡多为壤土和沙壤土，土层厚度为30～60cm，阳坡为砂粒粗骨土，上层厚度在20～30cm，pH值6.5～7.5，有机质含量比较丰富，一般表层土有机质含量0.5～4.8%，最高可达15%。

平泉市的森林植被属温带落叶阔叶林、常绿针叶林带，为河北植物区系，同时受邻近几个植物区系影响，保存了种类繁多的生物资源。 据调查，矿区及周边区域共有7个植被型29个群系，植被生长茂盛，主要乔木树种为油松、山杏、刺槐等，灌木种类主要有荆条、平榛、绣线菊等，草木植物主要有禾本科杂草、蒿类等。

## 4.2 环境保护目标调查

根据现场调查，区域内无自然保护区、集中式饮用水水源地、风景旅游点和文物古迹等需要特殊保护的环境敏感对象，依据本项目排污特征，结合项目区域情况，项目环境保护对象主要为：

（1）环境空气评价范围内的保护对象主要为村庄，功能为居住, 本项目的环境空气保护目标主要为平泉镇、金杖子村、大洼村、宋家村、猴山沟村、大王山村、杨杖子村、上杨杖子村、大王山北村、双梁子村、赵杖子村、刘家营子村、头道杖子村、代同沟门村、陶家园村、二道杖子村、代同沟村、杨树洼村、下窝铺村、刘营子村等；

（2）声环境评价范围内的保护对象为村庄，本项目声环境评价范围内无保护目标；

（3）地下水环境评价范围内无集中式饮用水水源，地下水环境评价范围内保护目标为潜水含水层和分散式饮用水水源地，分散式饮用水水源地主要包括双桥子村；

（4）生态环境评价范围内的保护对象为区域生态环境，主要表现为生态环境评价范围内的土地利用类型、植被覆盖等。

## 4.3 环境质量现状调查与评价

2019年8月10日-8月17日，为编制《平泉市建筑垃圾填埋场项目环境影响报告书》委托辽宁鹏宇环境监测有限公司对项目区域环境空气、地表水、地下水、声环境质量、土壤环境质量现状进行监测，监测报告见附件6，监测点位布置图见附图6。

### 4.3.1 环境空气质量现状

根据《河北省承德市环境质量报告书（2019年）》中平泉市环境空气常规现状监测统计资料，来说明拟建地区的环境空气质量，监测结果见表4-3。

表4-3  2019年平泉市环境空气中常规污染物浓度（mg/m3）

| 污染物名称 | 环境空气质量综合指数 | SO2 | CO | NO2 | O3 | PM10 | PM2.5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 年均值 | 4.35 | 17 | 2.3 | 17 | 163 | 63 | 31 |
| 标准（二级） | / | 60 | 4.0 | 40 | 160 | 70 | 35 |

注：1.CO的浓度单位是mg/m3，PM2.5、PM10、NO2、SO2、O3的浓度单位是μg/m3；2.CO为24小时平均第95百分位数，O3为日最大8小时平均第90百分位数。

由上表可见，项目所在平泉市环境空气中，O3日最大8小时平均值未能达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，CO24小时平均值以及PM2.5、PM10、SO2、NO2年均值符合《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值，为不达标区，O3超标原因主要是因为夏季气温高，紫外线照射强度大，有利于臭氧的转化。平泉市为不达标区。

根据项目特征，委托辽宁鹏宇环境监测有限公司对项目区域TSP进行了补充监测。

1、监测因子： TSP。

2、监测点位： 2个点

A1——项目场地；

A2——金杖子村南侧。

3、监测时间及频率：监测时间2019年8月10日-8月17日，连续监测7天。

4、数据结果：TSP的浓度监测24h平均值。

5、评价因子与评价标准

环境空气质量执行《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准及其修改单，标准见表2-13。

6、评价分析方法

对照《环境影响评价技术导则 大气环境》（HJ2.2-2018），以最大浓度占标率对环境空气质量现状进行评价。

Cmax占标率=Cmax/Cs

式中：Cmax占标率——污染物最大浓度占标率；

Cmax——污染物实测最大浓度值，mg/Nm3；

Cs——污染物浓度标准值，mg/Nm3。

7、监测结果统计

表4-1  环境空气质量监测结果统计表

| 项目 | 监测点 | 小时均值范围 | 最大小时均值占标率（%） | 日均值范围 | 最大日均值占标率（%） | 超标率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| TSP | A1 | / | / | 132-146 | 48.6 | 0 |
|  | A2 | / | / | 130-138 | 46 | 0 |

备注：单位为µg/m3。

（7）监测结果分析

项目区域2个监测点位监测的TSP日均值满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）中的二级标准及其修改单。

### 4.3.2 地表水环境质量现状评价

根据2019年8月10日现场实地踏勘情况，地表水干涸，无法取样，故地表水监测点未监测，无监测结果。

### 4.3.3 地下水现状监测与评价

1、监测因子

K+、Na+ 、Ca2+、Mg2+、CO32-、HCO3-、Cl-、SO42-。

色（铂钴色度单位）、臭和味、浑浊度/NTUa、肉眼可见物、pH、总硬度（以CaCO3计）、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、铜、锌、铝、挥发性酚类（以苯酚计）、阴离子表面活性剂、耗氧量（CODMn法，以O2计）、氨氮、硫化物、钠、总大肠菌群、菌落总数、亚硝酸盐（以N计）、硝酸盐（以N计）、氰化物、氟化物、碘化物、汞、砷、硒、镉、铬（六价）、铅、三氯甲烷、四氯化碳、苯、甲苯、总α放射性、总β放射性、铍、硼、锑、钡、镍、钴、钼、银、铊。

2、监测点位

根据《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)，本项目地下水评价等级为一级，根据现状监测点的布设原则，“二级评价项目潜水含水层的水质监测点应不少于5个”、“在包气带厚度超过100m 的评价区或监测井较难布置的基岩山区，地下水质监测点数无法满足要求时，可视情况调整数量，并说明调整理由。一般情况下，该类地区一、二级评价项目至少设置 3 个监测点，三级评价项目根据需要设置一定数量的监测点”等原则，本项目位于监测井较难布置的基岩山区，设置5个地下水水质监测点位，满足《环境影响评价技术导则 地下水环境》(HJ610-2016)的要求。监测点位布置情况见下表。

DX1——项目厂界南侧；

DX2——火葬场南侧居民

DX3——养殖场北侧

DX4——G101南侧居民；

DX5——泽州华府。

表4-3  地下水监测点位布置一览表

| 序号 | 监测点位 | 地面高程（m） | 水位（m） | 井深（m） | 井的结构 | 使用功能 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DX1 | 项目厂界南侧 | 524 | 2.1 | 30 | 砖 | 监测井 |
| DX2 | 火葬场南侧居民 | 544 | 1.7 | 25 | 铁管 | 饮用水 |
| DX3 | 养殖场北侧 | 539 | 1.6 | 24 | 砖 | 饮用水 |
| DX4 | G101南侧居民 | 541 | 1.5 | 25 | 砖 | 饮用水 |
| DX5 | 泽洲华府 | 537 | 1.6 | 24 | 砖 | 饮用水 |

3、监测时间和频次

监测时间为2019年8月10日-8月11日，连续监测2天，每天采样1次。

4、评价因子与评价标准

本次评价因子同监测因子。评价标准采用《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

5、评价方法

评价方法采用标准指数法。

单项水质参数i在j点的污染指数，用下式：

式中：

Si，j——单项水质参数i在第j点的污染指数；

Ci，j——污染物i在监测点j的浓度，mg/l；

Csi——水质参数Sij的地表水质标准， mg/l；

pH值污染指数用下式：

当时，

当时，

式中：

SPHj——单项水质参数PH在第j点的污染指数；

pHj——j点的PH值；

pHsu——地表水水质标准中规定的pH值上限；

pHsd——地表水水质标准中规定的pH值下限。

6、监测结果统计

地下水环境质量现状监测与统计结果见表4-4、表4-5。

表4-4  八大离子监测结果数据表（8月10日）

| 序号 | 监测项目 | DX1 | DX2 | DX3 | DX4 | DX5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+（mg/L） | 3.42 | 3.41 | 3.43 | 3.42 | 3.53 |
| 2 | Na+（mg/L） | 42.4 | 42.3 | 40.3 | 43.3 | 41.7 |
| 3 | CO32-（mol/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HCO3-（mol/L） | 149 | 162 | 154 | 156 | 154 |
| 5 | Cl-（mg/L） | 67.2 | 67.1 | 66.8 | 64.3 | 66.8 |
| 6 | SO42-（mg/L） | 115 | 108 | 112 | 118 | 112 |
| 7 | Ca2+（mg/L） | 65.8 | 67.3 | 67.6 | 63.7 | 64.2 |
| 8 | Mg2+（mg/L） | 21.9 | 18.6 | 22.2 | 21.5 | 20.7 |

表4-5 八大离子监测结果数据表（8月11日）

| 序号 | 监测项目 | DX1 | DX2 | DX3 | DX4 | DX5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | K+（mg/L） | 3.37 | 3.28 | 3.56 | 3.53 | 3.44 |
| 2 | Na+（mg/L） | 40.5 | 44.5 | 44.1 | 44.0 | 39.6 |
| 3 | CO32-（mol/L） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | HCO3-（mol/L） | 132 | 145 | 161 | 151 | 162 |
| 5 | Cl-（mg/L） | 66.5 | 66.3 | 63.5 | 62.8 | 64.4 |
| 6 | SO42-（mg/L） | 114 | 121 | 117 | 114 | 119 |
| 7 | Ca2+（mg/L） | 65.2 | 67.6 | 65.7 | 65.0 | 62.4 |
| 8 | Mg2+（mg/L） | 22.4 | 19.2 | 24.1 | 22.8 | 22.3 |

表4-6  地下水现状评价结果一览表 (8月10日) （mg/l，PH值除外）

| 监测 项目 | 标准值 | 单位 | DX1 | DX2 | DX3 | DX4 | DX5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH | 6.5-8.5 | 无量纲 | 7.63 | 0.42 | 7.72 | 0.48 | 7.46 | 0.31 | 7.69 | 0.46 | 7.72 | 0.48 |
| 总硬度 | 450 | mg/L | 256 | 0.57 | 257 | 0.57 | 261 | 0.58 | 248 | 0.55 | 261 | 0.58 |
| 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 483 | 0.49 | 499 | 0.56 | 524 | 0.50 | 501 | 0.56 | 512 | 0.51 |
| 硫酸盐 | 250 | mg/L | 122 | 0.14 | 141 | 0.13 | 125 | 0.12 | 141 | 0.56 | 137 | 0.55 |
| 氯化物 | 250 | mg/L | 67.5 | 0.27 | 72 | 0.29 | 69.4 | 0.28 | 70.3 | 0.28 | 69.0 | 0.28 |
| 铁 | 0.3 | mg/L | ＜0.03 | / | ＜0.03 | / | ＜0.03 | / | ＜0.03 | / | ＜0.03 | / |
| 锰 | 0.1 | mg/L | ＜0.01 | / | ＜0.01 | / | ＜0.01 | / | ＜0.01 | / | ＜0.01 | / |
| 铜 | 1000 | ug/L | ＜1 | / | ＜1 | / | ＜1 | / | ＜1 | / | ＜1 | / |
| 锌 | 1.0 | mg/L | ＜0.05 | / | ＜0.05 | / | ＜0.05 | / | ＜0.05 | / | ＜0.05 | / |
| 铝 | 0.2 | mg/L | ＜0.1 | / | ＜0.1 | / | ＜0.1 | / | ＜0.1 | / | ＜0.1 | / |
| 挥发性酚类 | 0.002 | mg/L | ＜0.0003 | / | ＜0.0003 | / | ＜0.0003 | / | ＜0.0003 | / | ＜0.0003 | / |
| 阴离子表面活性剂 | 0.3 | mg/L | ＜0.05 | / | ＜0.05 | / | ＜0.05 | / | ＜0.05 | / | ＜0.05 | / |
| 耗氧量 | 3.0 | mg/L | 2.42 | 0.81 | 1.74 | 0.58 | 1.46 | 0.49 | 1.34 | 0.45 | 1.89 | 0.63 |
| 氨氮 | 0.5 | mg/L | ＜0.025 | / | ＜0.025 | / | ＜0.025 | / | ＜0.025 | / | ＜0.025 | / |
| 硫化物 | 0.02 | mg/L | 0.017 | 0.85 | 0.012 | 0.6 | 0.013 | 0.65 | 0.015 | 0.75 | 0.010 | 0.5 |
| 钠 | 200 | mg/L | 42.4 | 0.21 | 42.3 | 0.21 | 40.3 | 0.20 | 43.3 | 0.22 | 41.7 | 0.21 |
| 总大肠菌群 | 3.0 | MPN/100mL | ＜2 | / | ＜2 | / | ＜2 | / | ＜2 | / | ＜2 | / |
| 菌落总数 | 100 | CFU/100mL | 34 | 0.34 | 41 | 0.41 | 22 | 0.22 | 46 | 0.46 | 34 | 0.34 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 0.02 | mg/L | ＜0.003 | / | ＜0.003 |  | ＜0.003 | / | ＜0.003 | / | ＜0.003 | / |
| 硝酸盐（以N计） | 20 | mg/L | 6.31 | 0.32 | 7.15 | 0.36 | 7.46 | 0.37 | 7.47 | 0.37 | 7.02 | 0.35 |
| 氰化物 | 0.05 | mg/L | ＜0.002 | / | ＜0.002 | / | ＜0.002 | / | ＜0.002 | / | ＜0.002 | / |
| 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.18 | 0.18 | 0.11 | 0.11 | 0.10 | 0.10 | 0.14 | 0.14 | 0.13 | 0.13 |
| 碘化物 | 80 | ug/L | ＜1 | 0.24 | <1 | 0.14 | ＜1 | 0.08 | ＜1 | 0.08 | ＜1 | / |
| 汞 | 1 | ug/L | ＜0.04 | 0.40 | ＜0.04 | 0.60 | ＜0.04 | 0.90 | ＜0.04 | 0.65 | ＜0.04 | / |
| 砷 | 50 | ug/L | ＜0.3 | / | ＜0.3 | / | ＜0.3 | / | ＜0.3 | / | ＜0.3 | / |
| 硒 | 10 | ug/L | ＜0.4 | 0.07 | ＜0.4 | 0.05 | ＜0.4 | 0.10 | ＜0.4 | 0.06 | ＜0.4 | / |
| 镉 | 10 | ug/L | ＜1 | / | ＜1 | / | ＜1 | / | ＜1 | / | ＜1 | / |
| 六价铬 | 0.05 | mg/L | ＜0.004 | / | ＜0.004 | / | ＜0.004 | / | ＜0.004 | / | ＜0.004 | / |
| 铅 | 50 | ug/L | ＜10 | / | ＜10 | / | ＜10 | / | ＜10 | / | ＜10 | / |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | / | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | / | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
| 色度 | 15 | 铂钴色度单位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浑浊度 | 3 | 无 | 0.142 | 0.47 | 0.157 | 0.52 | 0.131 | 0.44 | 0.122 | 0.41 | 0.157 | 0.052 |
| 三氯甲烷 | 60 | ug/L | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 四氯化碳 | 2 | ug/L | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 苯 | 10 | ug/L | ＜5 | / | ＜5 | / | ＜5 | / | ＜5 | / | ＜5 | / |
| 甲苯 | 700 | ug/L | ＜6 | / | ＜6 | / | ＜6 | / | ＜6 | / | ＜6 | / |
| 总α放射性 | 0.5 | Bq/L | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 总β放射性 | 1 | Bq/L | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 铍 | 2 | ug/L | ＜0.2 | / | ＜0.2 | / | ＜0.2 | / | ＜0.2 | / | ＜0.2 | / |
| 硼 | 0.5 | mg/L | ＜0.009 | / | ＜0.009 | / | ＜0.009 | / | ＜0.009 | 0.03 | ＜0.009 | / |
| 钡 | 0.7 | mg/L | ＜0.009 | / | ＜0.009 | / | ＜0.009 | / | ＜0.009 | / | ＜0.009 | / |
| 锑 | 5 | ug/L | ＜0.2 | / | ＜0.2 | / | ＜0.2 | / | ＜0.2 | / | ＜0.2 | / |
| 镍 | 20 | ug/L | ＜5 | / | ＜5 | / | ＜5 | / | ＜5 | / | ＜5 | / |
| 钴 | 0.05 | mg/L | ＜0.009 | / | ＜0.009 | / | ＜0.009 | / | ＜0.009 | / | ＜0.009 | / |
| 钼 | 70 | ug/L | ＜0.6 | / | ＜0.6 | / | ＜0.6 | / | ＜0.6 | / | ＜0.6 | / |
| 银 | 0.05 | mg/L | ＜0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 铊 | 0.0001 | mg/L | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |

表4-7  地下水现状评价结果一览表 (8月11日) （mg/l，PH值除外）

| 监测 项目 | 标准值 | 单位 | DX1 | DX2 | DX3 | DX4 | DX5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH | 6.5-8.5 | 无量纲 | 7.66 | 0.44 | 7.7 | 0.47 | 7.44 | 0.29 | 7.52 | 0.35 | 7.81 | 0.54 |
| 总硬度 | 450 | mg/L | 243 | 0.54 | 244 | 0.54 | 275 | 0.61 | 252 | 0.56 | 242 | 0.54 |
| 溶解性总固体 | 1000 | mg/L | 494 | 0.49 | 482 | 0.482 | 546 | 0.546 | 526 | 0.526 | 541 | 0.541 |
| 硫酸盐 | 250 | mg/L | 121 | 0.484 | 136 | 0.544 | 133 | 0.532 | 133 | 0.532 | 146 | 0.584 |
| 氯化物 | 250 | mg/L | 69 | 0.28 | 68.9 | 0.276 | 68.5 | 0.274 | 72.6 | 0.29 | 71 | 0.284 |
| 铁 | 0.3 | mg/L | <0.03 | / | <0.03 | / | <0.03 | / | <0.03 | / | <0.03 | / |
| 锰 | 0.1 | mg/L | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / |
| 铜 | 1000 | ug/L | <1 | / | <1 | / | <1 | / | <1 | / | <1 | / |
| 锌 | 1.0 | mg/L | <0.05 | / | <0.05 | / | <0.05 | / | <0.05 | / | <0.05 | / |
| 铝 | 0.2 | mg/L | <0.1 | / | <0.1 | / | <0.1 | / | <0.1 | / | <0.1 | / |
| 挥发性酚类 | 0.002 | mg/L | <0.0003 | / | <0.0003 | / | <0.0003 | / | <0.0003 | / | <0.0003 | / |
| 阴离子表面活性剂 | 0.3 | mg/L | <0.05 | / | <0.05 | / | <0.05 | / | <0.05 | / | <0.05 | / |
| 耗氧量 | 3.0 | mg/L | 2.26 | 0.753 | 1.83 | 0.61 | 1.37 | 0.46 | 1.25 | 0.42 | 1.92 | 0.64 |
| 氨氮 | 0.5 | mg/L | <0.025 | / | <0.025 | / | <0.025 | / | <0.025 | / | <0.025 | / |
| 硫化物 | 0.02 | mg/L | 0.014 | 0.7 | 0.010 | 0.5 | 0.015 | 0.75 | 0.012 | 0.6 | 0.017 | 0.85 |
| 钠 | 200 | mg/L | 40.5 | 0.20 | 44.5 | 0.22 | 44.1 | 0.22 | 44 | 0.22 | 39.6 | 0.3 |
| 总大肠菌群 | 3.0 | MPN/100mL | <2 | / | <2 | / | <2 | / | <2 | / | <2 | / |
| 菌落总数 | 100 | CFU/100mL | 34 | 0.34 | 43 | 0.43 | 27 | 0.27 | 41 | 0.41 | 30 | 0.3 |
| 亚硝酸盐（以N计） | 0.02 | mg/L | <0.003 | / | <0.003 | / | <0.003 | / | <0.003 | / | <0.003 | / |
| 硝酸盐（以N计） | 20 | mg/L | 6.93 | 0.35 | 7.34 | 0.37 | 6.39 | 0.32 | 7.23 | 0.36 | 7.11 | 0.36 |
| 氰化物 | 0.05 | mg/L | <0.002 | / | <0.002 | / | <0.002 | / | <0.002 | / | <0.002 | / |
| 氟化物 | 1.0 | mg/L | 0.4 | 0.4 | 0.14 | 0.14 | 0.11 | 0.11 | 0.13 | 0.13 | 0.1 | 0.1 |
| 碘化物 | 80 | ug/L | <1 | / | <1 | / | <1 | / | <1 | / | <1 | / |
| 汞 | 1 | ug/L | <0.04 | / | <0.04 | / | <0.04 | / | <0.04 | / | <0.04 | / |
| 砷 | 50 | ug/L | <0.3 | / | <0.3 | / | <0.3 | / | <0.3 | / | <0.3 | / |
| 硒 | 10 | ug/L | <0.4 | / | <0.4 | / | <0.4 | / | <0.4 | / | <0.4 | / |
| 镉 | 10 | ug/L | <1 | / | <1 | / | <1 | / | <1 | / | <1 | / |
| 六价铬 | 0.05 | mg/L | <0.004 | / | <0.004 | / | <0.004 | / | <0.004 | / | <0.004 | / |
| 铅 | 50 | ug/L | <10 | / | <10 | / | <10 | / | <10 | / | <10 | / |
| 肉眼可见物 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | / | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
| 臭和味 | 无 | 无 | 无 | / | 无 | / | 无 | / | 无 | / | 无 | / |
| 色度 | 15 | 铂钴色度单位 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 浑浊度 | 3 | 无 | 0.144 | 0.048 | 0.143 | 0.048 | 0.142 | 0.047 | 0.13 | 0.043 | 0.148 | 0.049 |
| 三氯甲烷 | 60 | ug/L | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 四氯化碳 | 2 | ug/L | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 苯 | 10 | ug/L | <0.005 | / | <0.005 | / | <0.005 | / | <0.005 | / | <0.005 | / |
| 甲苯 | 700 | ug/L | <0.006 | / | <0.006 | / | <0.006 | / | <0.006 | / | <0.006 | / |
| 总α放射性 | 0.5 | Bq/L | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 总β放射性 | 1 | Bq/L | 未检出 | / | 未检测 | / | 未检出 | / | 未检出 | / | 未检出 | / |
| 铍 | 2 | ug/L | <0.2 | / | <0.2 | / | <0.2 | / | <0.2 | / | <0.2 | / |
| 硼 | 0.5 | mg/L | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 钡 | 0.7 | mg/L | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 锑 | 5 | ug/L | <0.2 | / | <0.2 | / | <0.2 | / | <0.2 | / | <0.2 | / |
| 镍 | 20 | ug/L | <5 | / | <5 | / | <5 | / | <5 | / | <5 | / |
| 钴 | 0.05 | mg/L | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 钼 | 70 | ug/L | <0.6 | / | <0.6 | / | <0.6 | / | <0.6 | / | <0.6 | / |
| 银 | 0.05 | mg/L | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 铊 | 0.0001 | mg/L | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |

7、监测结果分析

通过对各监测点位的水质分析可知，各项监测因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准要求，监测因子标准指数均小于1，区域地下水环境质量较好。

### 4.3.4 声环境质量现状评价

1、监测因子：昼、夜等效连续A声级。

2、监测点位：4个点

N1——项目场地北侧厂界；

N2——项目场地东侧厂界；

N3——项目场地南侧厂界；

N4——项目场地西侧厂界；

3、监测时间与频率

进行现场监测，连续监测2天，每天昼、夜各一次。

4、监测结果分析

项目声环境质量现状监测结果见表4-6。

4-6  声环境质量现状监测数据表（单位：dB（A））

| 监测时间 监测点位 | 8月10日 | 8月11日 |
| --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |
| N1 | 53.6 | 42.6 | 54.0 | 42.4 |
| N2 | 54.1 | 41.4 | 53.9 | 42.0 |
| N3 | 52.5 | 40.7 | 52.5 | 40.9 |
| N4 | 53.7 | 41.5 | 54.1 | 41.6 |
| 标准值 | 60 | 50 | 60 | 50 |

5、评价结果

根据监测结果相应噪声监测数据可知，项目四侧厂界声环境满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中2类区标准要求。

### 4.3.5 土壤环境现状调查与评价

（一）农用地土壤环境质量监测

1、监测因子：TR5、TR6检测点检测因子：pH、镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌。

2、监测点位：2个点

TR5——项目场地外（坐标东经118.412233°北纬40.984326°）。

TR6——项目场地外（东经118.403375°北纬40.984421°）

3、监测时间与频率

进行现场监测，监测1天，每天一次。

4、监测结果分析

项目农用地土壤环境质量现状监测结果见表4-7。

4-7  项目农用地土壤环境质量现状监测数据表

| 监测 项目 | 标准值 | 单位 | TR5 | TR6 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 监测值 | 标准指数 | 监测值 | 标准指数 |
| pH值 | pH>7.5 | -- | 7.51 | / | 7.53 | / |
| 铜 | 100 | mg/kg | ＜1 | / | ＜1 | / |
| 镉 | 0.6 | mg/kg | 0.414 | 0.69 | 0.527 | 0.88 |
| 汞 | 3.4 | mg/kg | 0.526 | 0.155 | 0.510 | 0.15 |
| 砷 | 25 | mg/kg | 3.12 | 0.13 | 2.43 | 0.10 |
| 铅 | 170 | mg/kg | 24.3 | 0.14 | 28.8 | 0.17 |
| 铬 | 250 | mg/kg | ＜0.5 | / | ＜0.5 | / |
| 锌 | 300 | mg/kg | ＜0.5 | / | ＜0.5 | / |
| 镍 | 190 | mg/kg | 15.5 | 0.082 | 17.6 | 0.093 |

（二）建设用地土壤环境质量监测

1、监测因子

砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反-1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并荧[k]蒽、䓛、二苯并[a,h]蒽、茚并[1,2,3-cd]芘、萘、锑、铍、钴、钒、石油烃（C10-C40）。

2、监测点位：4个点 （TR1、TR2、TR4为柱状点，TR3为表层点）

TR1——项目场地；

TR2——项目场地；

TR3——项目场地；

TR4——项目场地。

3、监测时间与频率

进行现场监测，监测1天，每天一次。

4、监测结果分析

项目建设用地土壤环境质量现状监测结果见表4-8。

4-8  项目建设用地土壤环境质量现状监测数据表

| 序号 | 监测 项目 | 标准值 | 单位 | TR1 (0-0.5m) | TR1 (0.5-1.5m) | TR1 (1.5-3.0m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测值 | 指标指数 | 监测值 | 指标指数 | 监测值 | 指标指数 |
| 1 | 总砷 | 60 | mg/kg | 4.16 | 0.069 | 4.02 | 0.067 | 3.82 | 0.064 |
| 2 | 镉 | 65 | mg/kg | 0.824 | 0.013 | 0.634 | 0.01 | 0.574 | 0.01 |
| 3 | 铬 | 5.7 | mg/kg | <2 | / | <2 | / | <2 | / |
| 4 | 铜 | 18000 | mg/kg | 22.3 | 0.001 | 21.7 | 0.001 | 19.3 | 0.001 |
| 5 | 铅 | 800 | mg/kg | 27.5 | 0.034 | 25.3 | 0.032 | 23.7 | 0.030 |
| 6 | 总汞 | 38 | mg/kg | 0.374 | 0.010 | 0.328 | 0.009 | 0.241 | 0.00+ |
| 7 | 镍 | 900 | mg/kg | 31.5 | 0.035 | 30.4 | 0.034 | 30.0 | 0.033 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | mg/kg | <0.03 | / | <0.03 | / | <0.03 | / |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | mg/kg | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 10 | 氯甲烷 | 37000 | ug/kg | <1.0 | / | <1.0 | / | <1.0 | / |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | mg/kg | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | mg/kg | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | mg/kg | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | 596 | mg/kg | ＜0.008 | / | ＜0.008 | / | ＜0.008 | / |
| 15 | 反1,2-二氯乙烯 | 54 | mg/kg | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | mg/kg | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | mg/kg | <0.008 | / | <0.008 | / | <0.008 | / |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | mg/kg | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 26 | 苯 | 4 | mg/kg | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / |
| 27 | 氯苯 | 270 | mg/kg | <0.005 | / | <0.005 | / | <0.005 | / |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | mg/kg | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | mg/kg | <0.008 | / | <0.008 | / | <0.008 | / |
| 30 | 乙苯 | 28 | mg/kg | <0.006 | / | <0.006 | / | <0.006 | / |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | mg/kg | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 32 | 甲苯 | 1200 | mg/kg | <0.006 | / | <0.006 | / | <0.006 | / |
| 33 | 对(间)二甲苯 | 570 | mg/kg | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 35 | 2-氯酚 | 2256 | mg/kg | <0.06 | / | <0.06 | / | <0.06 | / |
| 36 | 苯胺 | 260 | mg/kg | <0.1 | / | <0.1 | / | <0.1 | / |
| 37 | 硝基苯 | 76 | mg/kg | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 38 | 苯并［a］蒽 | 15 | mg/kg | <0.1 | / | <0.12 | / | <0.12 | / |
| 39 | 䓛 | 1293 | mg/kg | <0.1 | / | <0.1 | / | <0.1 | / |
| 40 | 苯并［b］荧蒽 | 15 | mg/kg | <0.2 | / | <0.17 | / | <0.17 | / |
| 41 | 苯并［k］荧蒽 | 151 | mg/kg | <0.1 | / | <0.11 | / | <0.11 | / |
| 42 | 苯并［a］芘 | 1.5 | mg/kg | <0.1 | / | <0.17 | / | <0.17 | / |
| 43 | 茚并［1,2,3-cd］芘 | 15 | mg/kg | <0.1 | / | <0.13 | / | <0.13 | / |
| 44 | 二苯并［a,h］蒽 | 1.5 | mg/kg | <0.1 | / | <0.13 | / | <0.13 | / |
| 45 | 萘 | 70 | mg/kg | <0.007 | / | <0.007 | / | <0.007 | / |
| 46 | 锑 | 180 | mg/kg | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / |
| 47 | 铍 | 29 | mg/kg | <0.03 | / | <0.03 | / | <0.03 | / |
| 48 | 钴 | 70 | mg/kg | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 49 | 钒 | 752 | mg/kg | 44.7 | 0.059 | 41.0 | 0.055 | 40.2 | 0.053 |
| 50 | 石油烃 | 4500 | mg/kg | <6 | / | <6 | / | <6 | / |

表4-9  项目建设用地土壤环境质量现状监测数据表

| 序号 | 监测 项目 | 标准值 | 单位 | TR2 (0-0.5m) | TR2 (0.5-1.5m) | TR2 (1.5-3.0m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测值 | 指标指数 | 监测值 | 指标指数 | 监测值 | 指标指数 |
| 1 | 总砷 | 60 | mg/kg | 5.26 | 0.088 | 5.14 | 0.086 | 5.10 | 0.085 |
| 2 | 镉 | 65 | mg/kg | 0.822 | 0.013 | 0.741 | 0.011 | 0.731 | 0.011 |
| 3 | 铬 | 5.7 | mg/kg | <2 | / | <2 | / | <2 | / |
| 4 | 铜 | 18000 | mg/kg | 27.6 | 0.0015 | 25.3 | 0.0014 | 21.9 | 0.0012 |
| 5 | 铅 | 800 | mg/kg | 24.1 | 0.030 | 24.0 | 0.03 | 22.5 | 0.028 |
| 6 | 总汞 | 38 | mg/kg | 0.463 | 0.012 | 0.417 | 0.011 | 0.377 | 0.010 |
| 7 | 镍 | 900 | mg/kg | 24.5 | 0.027 | 22.8 | 0.025 | 21.2 | 0.024 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | mg/kg | <0.03 | / | <0.03 | / | <0.03 | / |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | mg/kg | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 10 | 氯甲烷 | 37000 | ug/kg | <1.0 | / | <1.0 | / | <1.0 | / |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | mg/kg | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | mg/kg | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | mg/kg | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | 596 | mg/kg | ＜0.008 | / | ＜0.008 | / | ＜0.008 | / |
| 15 | 反1,2-二氯乙烯 | 54 | mg/kg | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | mg/kg | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | mg/kg | <0.008 | / | <0.008 | / | <0.008 | / |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | mg/kg | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 26 | 苯 | 4 | mg/kg | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / |
| 27 | 氯苯 | 270 | mg/kg | <0.005 | / | <0.005 | / | <0.005 | / |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | mg/kg | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | mg/kg | <0.008 | / | <0.008 | / | <0.008 | / |
| 30 | 乙苯 | 28 | mg/kg | <0.006 | / | <0.006 | / | <0.006 | / |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | mg/kg | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 32 | 甲苯 | 1200 | mg/kg | <0.006 | / | <0.006 | / | <0.006 | / |
| 33 | 对(间)二甲苯 | 570 | mg/kg | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 35 | 2-氯酚 | 2256 | mg/kg | <0.06 | / | <0.06 | / | <0.06 | / |
| 36 | 苯胺 | 260 | mg/kg | <0.1 | / | <0.1 | / | <0.1 | / |
| 37 | 硝基苯 | 76 | mg/kg | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 38 | 苯并［a］蒽 | 15 | mg/kg | <0.12 | / | <0.12 | / | <0.12 | / |
| 39 | 䓛 | 1293 | mg/kg | <0.1 | / | <0.1 | / | <0.1 | / |
| 40 | 苯并［b］荧蒽 | 15 | mg/kg | <0.17 | / | <0.17 | / | <0.17 | / |
| 41 | 苯并［k］荧蒽 | 151 | mg/kg | <0.11 | / | <0.11 | / | <0.11 | / |
| 42 | 苯并［a］芘 | 1.5 | mg/kg | <0.17 | / | <0.17 | / | <0.17 | / |
| 43 | 茚并［1,2,3-cd］芘 | 15 | mg/kg | <0.13 | / | <0.13 | / | <0.13 | / |
| 44 | 二苯并［a,h］蒽 | 1.5 | mg/kg | <0.13 | / | <0.13 | / | <0.13 | / |
| 45 | 萘 | 70 | mg/kg | <0.007 | / | <0.007 | / | <0.007 | / |
| 46 | 锑 | 180 | mg/kg | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / |
| 47 | 铍 | 29 | mg/kg | <0.03 | / | <0.03 | / | <0.03 | / |
| 48 | 钴 | 70 | mg/kg | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 49 | 钒 | 752 | mg/kg | 48.5 | 0.064 | 45.5 | 0.060 | 39.2 | 0.052 |
| 50 | 石油烃 | 4500 | mg/kg | <6 | / | <6 | / | <6 | / |

表4-10  项目建设用地土壤环境质量现状监测数据表

| 序号 | 监测 项目 | 标准值 | 单位 | TR4 (0-0.5m) | TR4 (0.5-1.5m) | TR4 (1.5-3.0m) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测值 | 指标指数 | 监测值 | 指标指数 | 监测值 | 指标指数 |
| 1 | 总砷 | 60 | mg/kg | 3.78 | 0.063 | 5.17 | 0.086 | 5.03 | 0.084 |
| 2 | 镉 | 65 | mg/kg | 0.244 | 0.004 | 0.742 | 0.011 | 0.621 | 0.010 |
| 3 | 铬 | 5.7 | mg/kg | <2 | / | <2 | / | <2 | / |
| 4 | 铜 | 18000 | mg/kg | 13.9 | 0.0007 | 26.3 | 0.0014 | 24.5 | 0.0013 |
| 5 | 铅 | 800 | mg/kg | 0.7 | 0.001 | 27.1 | 0.034 | 23.7 | 0.030 |
| 6 | 总汞 | 38 | mg/kg | 0.426 | 0.011 | 0.426 | 0.011 | 0.414 | 0.011 |
| 7 | 镍 | 900 | mg/kg | 27.7 | 0.030 | 30.9 | 0.034 | 28.5 | 0.032 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | mg/kg | <0.03 | / | <0.03 | / | <0.03 | / |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | mg/kg | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 10 | 氯甲烷 | 37000 | ug/kg | <1.0 | / | <1.0 | / | <1.0 | / |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | mg/kg | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | mg/kg | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | mg/kg | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | 596 | mg/kg | ＜0.008 | / | ＜0.008 | / | ＜0.008 | / |
| 15 | 反1,2-二氯乙烯 | 54 | mg/kg | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | mg/kg | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | mg/kg | <0.008 | / | <0.008 | / | <0.008 | / |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | mg/kg | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 26 | 苯 | 4 | mg/kg | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / |
| 27 | 氯苯 | 270 | mg/kg | <0.005 | / | <0.005 | / | <0.005 | / |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | mg/kg | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / | ＜0.02 | / |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | mg/kg | <0.008 | / | <0.008 | / | <0.008 | / |
| 30 | 乙苯 | 28 | mg/kg | <0.006 | / | <0.006 | / | <0.006 | / |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | mg/kg | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 32 | 甲苯 | 1200 | mg/kg | <0.006 | / | <0.006 | / | <0.006 | / |
| 33 | 对(间)二甲苯 | 570 | mg/kg | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | mg/kg | <0.02 | / | <0.02 | / | <0.02 | / |
| 35 | 2-氯酚 | 2256 | mg/kg | <0.06 | / | <0.06 | / | <0.06 | / |
| 36 | 苯胺 | 260 | mg/kg | <0.1 | / | <0.1 | / | <0.1 | / |
| 37 | 硝基苯 | 76 | mg/kg | <0.009 | / | <0.009 | / | <0.009 | / |
| 38 | 苯并［a］蒽 | 15 | mg/kg | <0.12 | / | <0.007 | / | <0.12 | / |
| 39 | 䓛 | 1293 | mg/kg | <0.1 | / | <0.12 | / | <0.1 | / |
| 40 | 苯并［b］荧蒽 | 15 | mg/kg | <0.17 | / | <0.1 | / | <0.17 | / |
| 41 | 苯并［k］荧蒽 | 151 | mg/kg | <0.11 | / | <0.17 | / | <0.11 | / |
| 42 | 苯并［a］芘 | 1.5 | mg/kg | <0.17 | / | <0.11 | / | <0.17 | / |
| 43 | 茚并［1,2,3-cd］芘 | 15 | mg/kg | <0.13 | / | <0.17 | / | <0.13 | / |
| 44 | 二苯并［a,h］蒽 | 1.5 | mg/kg | <0.13 | / | <0.13 | / | <0.13 | / |
| 45 | 萘 | 70 | mg/kg | <0.007 | / | <0.007 | / | <0.007 | / |
| 46 | 锑 | 180 | mg/kg | <0.01 | / | <0.01 | / | <0.01 | / |
| 47 | 铍 | 29 | mg/kg | <0.03 | / | <0.03 | / | <0.03 | / |
| 48 | 钴 | 70 | mg/kg | 0 | / | 0 | / | 0 | / |
| 49 | 钒 | 752 | mg/kg | 30.5 | 0.041 | 27.5 | 0.037 | 26.2 | 0.035 |
| 50 | 石油烃 | 4500 | mg/kg | <6 | / | <6 | / | <6 | / |

表4-11  项目建设用地土壤环境质量现状监测数据表

| 序号 | 监测 项目 | 标准值 | 单位 | TR3 (0-0.2m) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 监测值 | 指标指数 |
| 1 | 总砷 | 60 | mg/kg | 6.27 | 0.010 |
| 2 | 镉 | 65 | mg/kg | 0.442 | 0.007 |
| 3 | 铬 | 5.7 | mg/kg | <2 | / |
| 4 | 铜 | 18000 | mg/kg | 12.7 | 0.0007 |
| 5 | 铅 | 800 | mg/kg | 20.5 | 0.026 |
| 6 | 总汞 | 38 | mg/kg | 0.511 | 0.011 |
| 7 | 镍 | 900 | mg/kg | 14.2 | 0.013 |
| 8 | 四氯化碳 | 2.8 | mg/kg | <0.03 | / |
| 9 | 氯仿 | 0.9 | mg/kg | ＜0.02 | / |
| 10 | 氯甲烷 | 37000 | ug/kg | <1.0 | / |
| 11 | 1,1-二氯乙烷 | 9 | mg/kg | ＜0.02 | / |
| 12 | 1,2-二氯乙烷 | 5 | mg/kg | <0.01 | / |
| 13 | 1,1-二氯乙烯 | 66 | mg/kg | <0.01 | / |
| 14 | 顺1,2-二氯乙烯 | 596 | mg/kg | ＜0.008 | / |
| 15 | 反1,2-二氯乙烯 | 54 | mg/kg | ＜0.02 | / |
| 16 | 二氯甲烷 | 616 | mg/kg | ＜0.02 | / |
| 17 | 1,2-二氯丙烷 | 5 | mg/kg | <0.008 | / |
| 18 | 1,1,1,2-四氯乙烷 | 10 | mg/kg | <0.02 | / |
| 19 | 1,1,2,2-四氯乙烷 | 6.8 | mg/kg | <0.02 | / |
| 20 | 四氯乙烯 | 53 | mg/kg | <0.02 | / |
| 21 | 1,1,1-三氯乙烷 | 840 | mg/kg | <0.02 | / |
| 22 | 1,1,2-三氯乙烷 | 2.8 | mg/kg | <0.02 | / |
| 23 | 三氯乙烯 | 2.8 | mg/kg | <0.009 | / |
| 24 | 1,2,3-三氯丙烷 | 0.5 | mg/kg | <0.02 | / |
| 25 | 氯乙烯 | 0.43 | mg/kg | <0.02 | / |
| 26 | 苯 | 4 | mg/kg | <0.01 | / |
| 27 | 氯苯 | 270 | mg/kg | <0.005 | / |
| 28 | 1,2-二氯苯 | 560 | mg/kg | ＜0.02 | / |
| 29 | 1,4-二氯苯 | 20 | mg/kg | <0.008 | / |
| 30 | 乙苯 | 28 | mg/kg | <0.006 | / |
| 31 | 苯乙烯 | 1290 | mg/kg | <0.009 | / |
| 32 | 甲苯 | 1200 | mg/kg | <0.006 | / |
| 33 | 对(间)二甲苯 | 570 | mg/kg | <0.009 | / |
| 34 | 邻二甲苯 | 640 | mg/kg | <0.02 | / |
| 35 | 2-氯酚 | 2256 | mg/kg | <0.06 | / |
| 36 | 苯胺 | 260 | mg/kg | <0.1 | / |
| 37 | 硝基苯 | 76 | mg/kg | <0.009 | / |
| 38 | 苯并［a］蒽 | 15 | mg/kg | <0.12 | / |
| 39 | 䓛 | 1293 | mg/kg | <0.1 | / |
| 40 | 苯并［b］荧蒽 | 15 | mg/kg | <0.17 | / |
| 41 | 苯并［k］荧蒽 | 151 | mg/kg | <0.11 | / |
| 42 | 苯并［a］芘 | 1.5 | mg/kg | <0.17 | / |
| 43 | 茚并［1,2,3-cd］芘 | 15 | mg/kg | <0.13 | / |
| 44 | 二苯并［a,h］蒽 | 1.5 | mg/kg | <0.13 | / |
| 45 | 萘 | 70 | mg/kg | <0.007 | / |
| 46 | 锑 | 180 | mg/kg | <0.01 | / |
| 47 | 铍 | 29 | mg/kg | <0.03 | / |
| 48 | 钴 | 70 | mg/kg | 0 | / |
| 49 | 钒 | 752 | mg/kg | 32.7 | 0.043 |
| 50 | 石油烃 | 4500 | mg/kg | <6 | / |

土壤监测点位中TR1、TR2、TR3、TR4的监测因子的监测值均符合《土壤环境质量建设用地土壤风险管控标准》（GB36600-2018）表1中第二类用地筛选值标准；TR5、TR6的监测点位的监测值均符合《土壤环境质量  农用地土壤污染风险管控标准》（GB15618-2018）表1标准。

### 4.3.6 生态环境现状调查与评价

根据本次项目建设规模、环境污染物排放特征及项目占地等具体情况，对该项目选址及其周围的生态环境现状进行了调查，调查主要以收集区域相关生态背景资料和现场踏勘相结合的方法。

根据现场踏勘并结合现有资料可知，本项目生态评价范围为0.47km2，全部为新增占地，垃圾填埋场占地性质为永久占地，项目生态评价范围内地表植被以灌木林地、草地、耕地为主。

3.3.6.1 生态系统调查

本项目垃圾填埋场位于平泉市平泉镇高板沟山谷内，区域生态系统主要以山地生态系统为主。

3.3.6.2 生物资源调查

①植物资源

项目所在区域在《中国植被》的区划是属于泛北极植物区（1），中国---日本森林植物亚区（1E），华北地区（1En），华北平原地区、山地亚区（1E11（6））。

经现场调查，本项目占地植被现状为灌木草植被居多，酸枣、荆条、多花胡枝子、秦刺玫、花椒等；乔木稀疏，有槐树、榆树、杨树等。

②野生动物资源

通过对当地居民的调查了解，项目区域内存在的野生动物主要以当地北方山地土著哺乳类、爬行类和鸟类动物为主，如：野兔、蛇、山鸡、麻雀、喜鹊等。

## 4.4 区域污染源调查

根据现场勘查，项目区域污染源主要为南侧610m养殖场，南侧780m的火葬场，北侧距离400m为金杖子村、东侧距离340m为金杖子村，710m处为刘家营子村、东南侧距离810m处为平泉镇等生活面源，影响环境的主要污染物为取暖期烟气、生活污水、生活垃圾、养殖粪便，烟气污染因子为颗粒物、SO2、NOx。

表4.4-1项目区域污染源调查一览表

| 序号 | 企业名称 | 生产规模 | 主要污染物 | 环保手续履行情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 平泉市殡葬管理处 | / | 氮氧化物、二氧化硫、颗粒物 | 已办理环评手续，投入使用 |
| 2 | 王树芳 | 年出栏500头猪 | 恶臭气体、COD、氨氮 | 非规模化养殖，为个体户 |

# 第五章 环境影响预测与评价

## 5.1 建设阶段环境影响分析

建设阶段主要污染源为施工废气、施工废水、施工噪声及固体废物，建设阶段污染物的排放均呈现间断排放特征。

### 5.1.1 建设阶段大气环境影响分析

（1）大气影响分析

项目建设阶段产生的废气主要为施工扬尘。来源如下：

①清除地表植被、边坡修整过程产生的扬尘；

②建筑材料的现场搬运过程产生的扬尘；

③建筑垃圾的堆放、装卸过程产生的扬尘；

④运输车辆引起的道路扬尘。

（2）废气治理措施

施工扬尘以土壤颗粒为主，影响范围主要在200m以内，本项目施工区域距离最近的居民赵杖子村距离为340m。为减少施工扬尘产生量，建设单位拟采取以下控制措施：

①施工场地四周设置防尘围档，高度不低于2.5m，降低施工扬尘对区域大气环境的影响；

②土地挖掘、平整及施工建设过程中采用洒水措施，及时向易产生扬尘的施工厂地、路面洒水，大风天增加洒水量及洒水次数，减少扬尘产生；

③建筑材料、设备的运输过程中，运输车辆减速慢行，对运输道路及时进行清扫，减少运输扬尘；

④施工时减少土地开挖面积，降低开挖土量，施工后及时回填，可有效地减少施工扬尘量；

⑤合理布设料场位置，建筑材料专用堆放地用篷布遮挡，定期洒水抑尘，减少建筑材料在堆放时由于风力作用产生的扬尘；

⑥加强施工单位的人员管理，做到文明施工；

⑦土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等。

（3）大气环境影响分析小结

综上所述，项目建设内容主要是填埋区、管理区、综合楼等工程的土建施工，建设阶段为一个暂时的阶段，建设结束后对区域大气环境的影响亦将随之消除。因此，在采取了有效的治理措施后，可实现施工场地PM10小时平均浓度与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值小于80ug/m3，符合《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934—2019）表1中扬尘排放浓度限值。

### 5.1.2 建设阶段水环境影响分析

项目建设阶段产生的废水包括施工废水和生活污水。

施工废水为建设过程中建筑材料搅拌、设备冲洗等产生的废水，施工废水产生量较少，其主要污染因子为SS；施工人员主要来自当地，生活污水产生量较少，生活污水主要污染因子为SS、COD、BOD5、NH3-N。

施工废水通过临时沉淀池沉淀后用于场地抑尘；施工人员生活污水，主要为施工人员的盥洗废水，水质简单，用于施工场地抑尘。废水不外排，不会对附近地表水体产生直接影响。

### 5.1.3 建设阶段声环境影响分析

项目建设阶段产生的噪声包括施工设备噪声和运输噪声。

施工设备噪声源主要为装载机、挖掘机、推土机、夯土机等施工机械设备)；运输噪声源为运输车辆。通过类比调查，建设阶段噪声源强见表5-1。

表5-1  建设阶段噪声源强一览表

| 序号 | 设备名称 | 噪声源强dB(A) |
| --- | --- | --- |
| 1 | 装载机 | 90 |
| 2 | 挖掘机 | 95 |
| 3 | 推土机 | 85 |
| 4 | 夯土机 | 95 |
| 5 | 运输车辆 | 70-85 |

建设阶段噪声影响预测采用点声源距离衰减预测模式，预测各施工机械噪声不同距离衰减后的噪声值，并据此分析建设阶段噪声对周围环境影响。采用的声级衰减模式为：

LA(r)=LA(ro)-20Lg(r/ro)

LA(r)——距声源r处的A声级，dB(A)；

LA(ro)——距声源ro处的A声级，dB(A)；

r——预测点距声源的距离，（m）；

ro——参考位置距声源的距离，（m）。

按上述模式预测建设阶段机械噪声在不同距离衰减后的贡献值见表5-2。

表5-2  各主要施工机械在不同距离处的贡献值

| 名称 | 源强 | 不同距离处的噪声贡献值 dB(A) |
| --- | --- | --- |
|  |  | 20m | 40m | 60m | 80m | 100m | 150m | 180m | 300m | 400m | 500m |
| 装载机 | 90 | 64 | 58 | 54 | 52 | 50 | 46 | 44.9 | 40 | 38 | 36 |
| 挖掘机 | 95 | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 | 51 | 49.9 | 45 | 43 | 41 |
| 推土机 | 85 | 59 | 53 | 49 | 47 | 45 | 41 | 39.9 | 35 | 33 | 31 |
| 夯土机 | 95 | 69 | 63 | 59 | 57 | 55 | 51 | 49.9 | 45 | 43 | 41 |
| 运输车辆 | 80 | 54 | 48 | 44 | 42 | 40 | 36 | 34.9 | 30 | 28 | 26 |

由上表噪声源预测计算结果与《建筑施工场界环境噪声排放标准》对照可以看出：由于装载机、挖掘机、推土机、夯土机噪声源噪声值较高，昼间最大在距离噪声源20m以外可符合标准限值，夜间最大在100m以外可符合标准限值；项目场界距离最近的赵杖子村距离约为340m。

建设单位拟采取选用低噪声设备、规范设备操作、设备定期维护、合理安排时间（夜间禁止施工）、加强施工管理、车辆经过村庄减速慢行、车辆禁鸣等降噪措施，施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工噪声的环境影响随着建设阶段的结束而消除，对区域声环境质量影响较小。

### 5.1.4 建设阶段固体废物环境影响分析

项目建设阶段固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。

（1）建筑垃圾

建设阶段产生的建筑垃圾主要为建筑垃圾主要为剥离表土、建筑垃圾和废弃土石方，剥离表土置于指定地点堆存，用作填埋场覆土；建筑垃圾集中收集后，运至当地政府部门指定的建筑垃圾处置场处理；废弃土石方回用于场地基础层的平整。

（2）生活垃圾

建设阶段生活垃圾产生量较少，集中收集后，待本项目建成投产后运至本项目填埋场处理。

综上所述，项目建设阶段固体废物最大限度的实现资源化利用，建筑垃圾和生活垃圾均得到妥善处置，对周围环境影响较小。

## 5.2 生产运行阶段环境影响预测与评价

### 5.2.1 生产运行阶段大气环境影响预测与评价

5.2.1.1 废气无组织排放达标论证

本项目填埋区废气无组织排放，无组织排放废气源强具体见表2-3。各无组织面源距厂界的最近距离见表5-3，面源厂界落地浓度估算结果见表5-4。

表5-3  各无组织面源距厂界的最近距离一览表

| 污染源 | 距厂界最近距离（m） |
| --- | --- |
|  | 北厂界 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 |
| 填埋区 | 10 | 10 | 560 | 10 |

表5-4  采用估算模式计算主要无组织排放的废气结果表

| 污染源 | 污染因子 | 类型 | 距厂界最近距离（m） | 排放标准 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 北厂界 | 东厂界 | 南厂界 | 西厂界 |  |
| 填埋区 | TSP | 厂界落地浓度（mg/m3） | 0.0122 | 0.0122 | 0.0192 | 0.0122 | 1.0 |
|  |  | 占标率（%） | 1.36 | 1.36 | 2.13 | 1.3.36 | / |
|  | PM10 | 厂界落地浓度（mg/m3） | 0.0080 | 0.0080 | 0.0125 | 0.0080 | 1.0 |
|  |  | 占标率（%） | 1.77 | 1.77 | 2.78 | 1.77 | / |
| 合计 | 各厂界最大浓度 | TSP | 0.1577 | 0.1577 | 0.1607 | 0.1577 | 1.0 |
|  | 最大落地浓度及距离 | TSP | 0.0266(193m)(占标率:2.96%) | 1.0 |
|  | 各厂界最大浓度 | PM10 | 0.0080 | 0.0080 | 0.0125 | 0.0080 | 1.0 |
|  | 最大落地浓度及距离 | PM10 | 0.174(193m)(占标率:3.86%) | 1.0 |

由上表可知，本项目颗粒物无组织排放厂界最大落地浓度为0.0266mg/m3，小于《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）无组织排放限值要求（1.0mg/m3），各污染物实现厂界达标排放，预计不会对周围环境空气质量造成明显影响。

5.2.1.2 大气污染物年排放量

大气污染物无组织排放量核算结果见下表。

表5-5  大气污染物无组织排放量核算表

| 序号 | 排放口编号 | 产污环节 | 污染物 | 主要污染防治措施 | 国家或地方污染物排放标准 | 年排放量/(t/a) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 标准名称 | 浓度限值/(μg/m3) |  |
| 1 | G1 | 填埋区 | 颗粒物 | 配备洒水车辆降尘，作业区及时覆盖，填埋场设置绿化隔离带 | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织标准 | 1.0 | 1.18 |
| 无组织排放总计 |
| 无组织排放总计 | 颗粒物 | 1.18 |

5.2.1.3 大气环境防护距离

根据《环境影响评价技术导则-大气环境》HJ2.2-2018 中的相关要求，本项目各污染物厂界浓度满足大气污染物厂界浓度限值，厂界外大气污染物短期贡献浓度不超过环境质量浓度限值的，因此不需设置大气环境防护距离。

5.2.1.4大气环境影响评价自查表

本项目的大气环境影响评价自查表见下表。

表5-6  建设项目大气环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 评价等级与范围 | 评价等级 | 一级□ | 二级( | 三级□ |
|  | 评价范围 | 边长=50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km( |
| 评价因子 | SO2+NOx排放量 | ≥2000t/a□ | 500~2000 t/a□ | ＜500 t/a( |
|  | 评价因子 | TSP | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5( |
| 评价标准 | 评价标准 | 国家标准( | 地方标准( | 附录D( | 其他标准( |
| 现状评价 | 环境功能区 | 一类区□ | 二类区( | 一类区和二类区□ |
|  | 评价基准年 | （2018）年 |
|  | 环境空气质量现状调查数据来源 | 长期例行监测数据□ | 主管部门发布的数据( | 现状补充监测( |
|  | 现状评价 | 达标区□ | 不达标区( |
| 污染源调查 | 调查内容 | 本项目正常排放源( 本项目非正常排放源□ 现有污染源□ | 拟替代的污染源□ | 其他在建、拟建项目污染源□ | 区域污染源□ |
| 大气环境影响预测与评价 | 预测模型 | AERMOD□ | ADMS□ | AUSTAL2000□ | EDMS/AEDT□ | CALPUFF□ | 网格模型□ | 其他□ |
|  | 预测范围 | 边长≥50km□ | 边长5~50km□ | 边长=5km□ |
|  | 预测因子 | 预测因子（ ） | 包括二次PM2.5□ 不包括二次PM2.5□ |
|  | 正常排放短期浓度贡献值 | C本项目最大占标率≤100%□ | C本项目最大占标率＞100%□ |
|  | 正常排放年均浓度贡献值 | 一类区 | C本项目最大占标率≤10%□ | C本项目最大占标率＞10%□ |
|  |  | 二类区 | C本项目最大占标率≤30%□ | C本项目最大占标率＞30%□ |
|  | 非正常排放1h浓度贡献值 | 非正常持续时长（ ）h | C非正常占标率≤100%□ | C非正常占标率＞100%□ |
|  | 保证率日均浓度和年平均浓度叠加值 | C叠加达标□ | C叠加不达标□ |
|  | 区域环境质量的整体变化情况 | k≤-20% | k＞-20% |
| 环境监测计划 | 污染源监测 | 监测因子 （TSP） | 有组织废气监测□ 无组织废气监测( | 无监测□ |
|  | 环境质量监测 | 监测因子（） | 监测点位数（） | 无监测( |
| 评价结论 | 环境影响 | 可以接受( 不可以接收□ |
|  | 大气环境防护距离 | 距（ ）厂界最远（0）m |
|  | 污染源年排放量 | SO2：（0）t/a | NOx：（0）t/a | 颗粒物：（1.18）t/a | VOCs：（0）t/a |
| 注：“□”为勾选项，填“√”；“（）”为内容填写项 |

5.2.1.6小结

（1）本项目大气污染物均能做到达标排放，不会对周围环境造成不利影响。

（2）根据估算模式，由于本项目无组织面源排放污染源源强较低，经计算无超标的点位。因此本项目不需设置大气环境防护距离。

（3）经过大气环境影响自查后，本项目为不达标区域，新增污染源正常排放下污染物短期浓度贡献值的最大浓度占标率≤10%，大气环境影响可以接受。

### 5.2.2 生产运行阶段地表水环境影响分析

5.2.2.1 废水污染源分析

项目生产运行阶段产生的废水包括冲洗废水、渗滤液和职工盥洗废水。

根据《环境影响评价技术导则 地表水环境HJ2.3-2018》（2019年3月1日起实施），地表水环境影响评价工作程序进行评价。项目职工盥洗污水厂区内洒水降尘。车辆清洗废水回用于填埋区洒水降尘，填埋区产生的渗滤液，经渗滤液调节池进行收集后，用于厂区内洒水降尘，不外排。本项目地表水环境影响评价等级为三级B，不进行水环境影响预测与评价，仅对水污染控制和水环境影响减缓措施有效性进行评价。

（1）冲洗废水

本项目运输车辆冲洗过程会产生废水，冲洗废水的产生量按车辆冲洗用水的80%计算为6m3/d，水质简单，主要污染因子为SS等，洗车废水经沉淀池收集后回用于车辆清洗，不外排。

（2）渗滤液

本项目运行阶段垃圾渗滤液主要来自垃圾填埋场，其产生有三个方面，一是以各种途径进入垃圾填埋场的大气降水等；二是垃圾中的有机物分解产生的水分，三是垃圾自带的水分。平泉市建筑垃圾成分中主要为建筑渣土，含水率较低，有机物含量也很低，其他类建筑垃圾占比重仅为4%，所占比例较小。渗滤液平均产生量为6m3/d。主要污染因子为COD、BOD5、氨氮、SS等，用于厂区洒水降尘。

（3）生活污水

本项目生活污水主要为盥洗水等，产生量为0.87m3/d，主要污染因子为SS等，用于厂区洒水降尘不外排。

（4）水污染控制和水环境影响减缓措施有效性

本项目生活污水主要为盥洗水，用于厂区洒水降尘，不外排。冲洗废水经主要为SS，水质简单，通过沉淀池沉淀后，回用于车辆清洗，不外排。渗滤液平均产生量为6m3/d，最大日降水量为19.44m3/d，渗滤液调节池容积为680m3/d，可以满足1个月的储存量。填埋场渗滤液通过调节池收集后，用于厂区洒水降尘。调节池底部防渗，防渗系数k≤10-7cm/s。

考虑非正常状况下，雨季垃圾填埋场渗滤液调节池防渗层破损、老化或腐蚀时发生渗滤液泄露，需要设置事故池收集泄漏的渗滤液，本项目消防水池兼做事故池消防水池容积为144m3/d，拟建项目事故池能够满足要求。事故池底部防渗，防渗系数k≤10-7cm/s。发生调节池泄漏事故后渗滤液收集至事故池，待调节池修补并满足正常使用要求后，将事故池收集的渗滤液导入调节池，再经回灌系统回灌至填埋库区，渗滤液不外排。

5.2.2.3 建设项目废水污染物排放信息表

建设项目废水类别、污染物及污染治理设施信息表见下表5-8。

表5-8 废水类别、污染物及污染治理设施信息表

| 序号 | 废水类别 | 污染物种类 | 排放去向 | 排放规律 | 污染治理设施 | 排放口编号 | 排放口设置是否符合要求 | 排放口类型 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 污染治理设施编号 | 污染治理设施名称 | 污染治理设施工艺 |  |  |  |
| 1 | 生活污水 | SS | 洒水降尘 | 不排放 | -- | -- | -- | -- | (是 (否 | (企业总排 (雨水排放 (清净下水排放 (温排水排放 (车间或车间处理设施排放口 |
| 2 | 洗车废水 | SS | 沉淀池 | 不排放 | -- | 沉淀池 | 沉淀 | -- | □是 □否 |  |
| 3 | 渗滤液 | pH、COD、SS、NH3-N 等 | 填埋区洒水降尘 | 不排放 | -- | 调节池 | 沉淀 | -- | □是 □否 |  |

5.2.2.4 地表水环境影响评价自查表

表5-9建设项目地表水环境影响评价自查表

| 工作内容 | 自查项目 |
| --- | --- |
| 影响识别 | 影响类型 | 水污染影响型 ☑；水文要素影响型 □ |
|  | 水环境保护目标 | 饮用水水源保护区 □；饮用水取水口 □；涉水的自然保护区 □；重要湿地 □； 重点保护与珍稀水生生物的栖息地 □；重要水生生物的自然产卵场及索饵场、越冬场和洄游通道、天然渔场等渔业水体 □；涉水的风景名胜区 □；其他 ☑ |
|  | 影响途径 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  |  | 直接排放 □；间接排放 ☑；其他 □ | 水温 □；径流 □；水域面积 □ |
|  | 影响因子 | 持久性污染物 □；有毒有害污染物 □；非持久性污染物☑； pH 值 ☑；热污染 □；富营养化 □；其他 □ | 水温 □；水位（水深） □；流速 □；流量 □；其他 □ |
| 评价等级 | 水污染影响型 | 水文要素影响型 |
|  | 一级 □；二级 □；三级 A □；三级 B ☑ | 一级 □；二级 □；三级 □ |
| 现状调查 | 区域污染源 | 调查项目 | 数据来源 |
|  |  | 已建 □；在建 □；拟建 □； 其他 ☑ | 拟替代的污染源 □ | 排污许可证 □；环评 □；环保验收 □；既有实测 □；现场 监测 □；入河排放口数据 □；其他 □ |
|  | 受影响水体水环境质量 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 生态环境保护主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 区域水资源开发利用状况 | 未开发 □；开发量 40%以下 □；开发量 40%以上 □ |
|  | 水文情势调查 | 调查时期 | 数据来源 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | 水行政主管部门 □；补充监测 □；其他 □ |
|  | 补充监测 | 监测时期 | 监测因子 | 监测断面或点位 |
|  |  | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ | （） | 监测断面或点位个数 （）个 |
| 现状评价 | 评价范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 评价因子 | （） |
|  | 评价标准 | 河流、湖库、河口：Ⅰ类 □；Ⅱ类 □；Ⅲ类 □；Ⅳ类 □；Ⅴ类 □ 近岸海域：第一类 □；第二类 □；第三类 □；第四类 □ 规划年评价标准（） |
|  | 评价时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ |
|  | 评价结论 | 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境控制单元或断面水质达标状况 □：达标 □；不达标 □ 水环境保护目标质量状况 □：达标 □；不达标 □ 对照断面、控制断面等代表性断面的水质状况 □：达标 □；不达标 □ 底泥污染评价 □ 水资源与开发利用程度及其水文情势评价 □ 水环境质量回顾评价 □ 流域（区域）水资源（包括水能资源）与开发利用总体状况、生态流量管理要求与现状满足程度、建设项目占用水域空间的水流状况与河湖演变状况 □ | 达标区□ 不达标区□ |
| 影响预测 | 预测范围 | 河流：长度（）km；湖库、河口及近岸海域：面积（）km2 |
|  | 预测因子 | （） |
|  | 预测时期 | 丰水期 □；平水期 □；枯水期 □；冰封期 □ 春季 □；夏季 □；秋季 □；冬季 □ 设计水文条件 □ |
|  | 预测情景 | 建设期 □；生产运行期 □；服务期满后 □ 正常工况 □；非正常工况 □ 污染控制和减缓措施方案 □ 区（流）域环境质量改善目标要求情景 □ |
|  | 预测方法 | 数值解 □：解析解 □；其他 □ 导则推荐模式 □：其他 □ |
| 影响评价 | 水污染控制和水环境影响减缓措施有效性评价 | 区（流）域水环境质量改善目标 □；替代削减源 □ |
|  | 水环境影响评价 | 排放口混合区外满足水环境管理要求 □ 水环境功能区或水功能区、近岸海域环境功能区水质达标 □ 满足水环境保护目标水域水环境质量要求 □ 水环境控制单元或断面水质达标 □ 满足重点水污染物排放总量控制指标要求，重点行业建设项目，主要污染物排放满足等量或减量替代要求 □ 满足区（流）域水环境质量改善目标要求 □ 水文要素影响型建设项目同时应包括水文情势变化评价、主要水文特征值影响评价、生态流量符合性评价 □ 对于新设或调整入河（湖库、近岸海域）排放口的建设项目，应包括排放口设置的环境合理性评价 □ 满足生态保护红线、水环境质量底线、资源利用上线和环境准入清单管理要求 □ |
|  | 污染源排放量核算 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | COD | 0 | 0 |
|  |  | BOD5 | 0 | 0 |
|  |  | NH3-N | 0 | 0 |
|  |  | TP | 0 | 0 |
|  |  | SS | 0 | 0 |
|  | 替代源排放情况 | 污染源名称 | 排污许可证编号 | 污染物名称 | 排放量/（t/a） | 排放浓度/（mg/L） |
|  |  | （） | （） | （） | （） | （） |
|  | 生态流量确定 | 生态流量：一般水期（）m3/s；鱼类繁殖期（）m3/s；其他（）m3/s 生态水位：一般水期（）m；鱼类繁殖期（）m；其他（）m |
| 防治措施 | 环保措施 | 污水处理设施 ☑；水文减缓设施 □；生态流量保障设施 □；区域削减 □；依托其他工程措施 ☑；其他 □ |
|  | 监测计划 |  | 环境质量 | 污染源 |
|  |  | 监测方式 | 手动 □；自动 □；无监测 ☑ | 手动 □；自动 □；无监测 ☑ |
|  |  | 监测点位 | （） | （） |
|  |  | 监测因子 | （） | （） |
|  | 污染物排放清单 | ☑ |
| 评价结论 | 可以接受☑；不可以接受 □ |
| 注：“□”为勾选项，可√；“（）”为内容填写项；“备注”为其他补充内容。 |

### 5.2.3 生产运行阶段地下水环境影响分析

#### 5.2.3.1区域水文地质概况

河北省地矿局第四地质大队于2019年8月委托编制了《平泉市建筑垃圾填埋场项目水文地质勘察报告》，根据该报告，项目区域水文地质条件如下：

1、地层

根据本次水文地质钻探工作，在钻探所达深度范围内，场地地层可分三层。现分述如下：

第一层①杂填土（Q4ml）

杂色，松散，成分以碎石、粉土、人工回填的粉质粘土为主。厚度为1.00m,层底标高为577.00m。

第二层②粉质黏土（Q4al+pl）

黄褐，均匀，稍密，稍湿，可塑，水平层理，稍有光滑，可见白色网纹，土质较均匀，局部含风化物及薄层角砾。厚度为2.00m，层底埋深为3.00m，层底标高为575.00m。

第三层③砂岩（J3z）

③1强风化砂岩（J3z）

灰白,主要矿物成分以石英、长石为主，含有少量云母;风化程度强烈，结构大部分破坏，呈散体结构，手可捏碎。该层全区分布，厚度为3.00m，层底埋深为6.00m，层底标高为572.00m。

③2 弱风化砂岩（J3z）

灰褐;主要矿物成分以石英、长石为主，含有少量云母;粒状结构，硅质胶结，薄层构造，质地坚硬，不易碎。该层全区分布，厚度为11.00m，层底埋深为17.00m，层底标高为561.00m。

2、构造

项目区地处沟谷地段，周边1公里内断裂构造不甚发育，从构造角度上看，拟建场地内及附近无全新活动性断裂通过，场地处于相对稳定地段。

3、地貌

项目区位于平泉镇上台子村高板沟内。厂址附近总体地形是：主沟大体走向南北，两侧山势圆滑，连绵起伏，地势总体较平坦，中间地势低，北、东、西三面相对较高，南侧沟口相对较低，标高在556～630m之间，山谷纵向平均坡比0.22，汇水面积2.92km2。

项目区所在沟谷两侧基岩山地属构造剥蚀地貌。山体基岩表层强风化-中风化，山体连绵起伏，地势高差较小，山坡坡度多在20°～45°左右，山体基岩表面中风化-强风化，坡度相对较缓。

侵蚀堆积地貌类型分布于沟谷之中，以第四系全新统冲洪积物为主。第四系冲洪积物沿沟道呈条带状展布，沟谷宽约50-250m。沟长近2km。

#### 5.2.3.2评价区域水文地质条件

1、评价区域含水层岩性、厚度、分布及埋藏条件

受地貌条件、岩性、含水层厚度及补给来源的影响，通过分析厂区范围内地下水类型及含水岩组，可分为第四系松散堆积层孔隙潜水含水层和侏罗系火山熔岩构造裂隙潜水含水层。

1、第四系全新统冲洪积砂砾石层孔隙潜水含水层

通过对沟内水井调查，第四系冲洪积物厚度一般为10m,分布较高位置，厚度仅为3.00m，水位埋深一般为8.40-10.60m。结合区域水文地质资料，该岩类含水层富水性中等。

2、侏罗系火山熔岩构造裂隙潜水含水层

该类含水层广泛分布于厂区松散覆盖层以下及两侧裸露基岩山坡，岩性主要为砂岩，含水层厚度受风化作用影响，结合水文地质钻探工作的揭露，风化带揭露厚度为22.00m。由于含水层分布位置较高且无构造影响，补给来源相对单一，再结合区域水文地质资料，该岩类含水层富水性弱。

2、评价区域包气带岩性、结构、厚度、分布

1、第四系全新统冲洪积砂砾石层中包气带，岩性以粉质粘土和细砂为主，厚度约为8.40-10.60m，渗透系数为0.0174cm/min，主要由松散孔隙构成；

2、侏罗系张家口组中包气带，岩性为砂岩，深度约为3.00～17.00m，渗透系数经验值为3.0×10-2cm/s，主要由风化裂隙和构造裂隙构成。

3、评价区域隔水层岩性、埋深

含水层以下基岩风化裂隙带下部的完整新鲜基岩可视为相对隔水层，岩性主要为砂岩，埋深一般大于17m，渗透系数经验值为1.0×10-2cm/s。

4、评价区域地下水补给、径流、排泄条件及其动态变化规律

（1）地下水补径排特征

项目区处于分水岭汇水区内，汇水面积约为2.92km2。地下水以大气降水、地表水渗流以及上游地下水径流为其主要补给源，降水通过裸露基岩的风化裂隙带和第四系松散堆积层孔隙渗入地下，形成地下径流以潜流的形式向下游排泄。项目区地下水径流由西向东方向。排泄方式主要为地表径流和人工开采。

第四系冲洪积层孔隙含水层具有一定的分布范围，而且直接裸露于地表，地层透水性良好，其补给区域与分布区基本一致，易于接受大气降水的补给。丰水期基岩风化裂隙含水层接受降雨补给，排泄补给第四系冲洪积层孔隙含水层；枯水期基岩风化裂隙含水层亦接受第四系冲洪积层孔隙含水层的地下水补给。

孔隙水径流条件好，场区的地下水径流方向基本与地形坡向一致，径流方向由北向南径流。

（2）地下水动态变化

区内地下水最高水位一般出现在八、九月份，最低水位出现在每年的四、五月间，即水位年变化与气象要素的周期性变化有关。一般情况地下水位升高滞后于降雨10-15天。

5、评价区域地下水化学特征

根据此次水文地质调查和该区域水文地质相关资料的查询，可知：该区地下水类型主要为HCO3-Ca和及HCO3-Na+Ca水，PH值为6—8.5，矿化度一般小于1g/l。在个别地区出现有侵蚀性二氧化碳，一般为5—20毫克/升，最高可达54.98毫克/升，在这些地区进行建筑时需对水进行处理。

6、水文地质钻探工作

本次完成水文地质观测井1口，总进尺52.50m，开孔直径219mm，终孔直径178 mm，为防止上部松散层垮塌，采用铁管护壁。

结合本次钻探工程，查明项目区第四系地层厚约2.00m,由杂填土、粉质黏土、砂岩组成，其中强风化砂岩厚度为3.00m，弱风化砂岩厚度为11.00m。初见水位17.00m，含水层厚度为1.10m。

7、抽水试验

选取Sj13号民井进行了抽水试验。本次抽水试验为单孔抽水，根据汇水区域布置了一个抽水井，单孔抽水延续时间共21小时，其中稳定时间9小时。本次抽水孔仅进行了一个降深稳定流抽水试验，抽水顺序采用正向抽水，最大降深，不超过含水层厚度的1/2，降深稳定延续时间不少于8h。抽水过程中及时绘制抽水试验Q、S-t过程曲线图（图4-1），曲线表明本次抽水试验正常。每次抽水试验结束后（停泵）应进行恢复水位试验，水位恢复至静止水位或接近静止水位无明显上升为止。

图5-2  Sj13号水点抽水试验Q、S-t过程曲线图

含水层影响半径R渗透系数K根据井Sj13抽水试验结果进行计算，采用潜水完整井计算公式，计算结果见表5-13。

R=2S

式中：K—含水层渗透系数（m/d）

R—影响半径（m）

Q—抽水井的涌水量（m³/d）

S—水位降深（m）

r—抽水井的半径（m）

H—含水层厚度（m）

表5-11  稳定流参数计算结果表

| 编号 | 水位降深(m) | 含水层 厚度（m） | 涌水量 （m³/d） | 井半径（m） | 影响半径（m） | 渗透系数（m/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sj13 | 1.00 | 1.60 | 80 | 0.75 | 14.87 | 34.53 |

根据计算结果选取平均值作为勘察区第四系含水层的渗透系数，则渗透系数建议值为34.53m/d。

8、渗水试验

渗水试验的目的是测定包气带渗透性能及防污性能，是一种在野外现场测定包气带土层垂向渗透系数的简易方法。

本次选择双环法在拟建场地区域进行渗水试验，外环直径50cm，内环直径25cm，不断将水注入内环和外环中，并使两环水厚度保持10cm，当单位时间内注入水量保持稳定时本次注水试验结束。注水时流量测定用流量计法测定，水位测量用钢尺测量，渗水试验历时5h，水位与涌水量误差符合规范要求。

表5-12  渗水试验计算成果表

| 编号 | 岩性 | 渗透深度 (cm) | 毛细压力（cm） | 稳定水层高度 z(cm) | 渗水面积 F(cm2) | 稳定渗入流量 Q(cm3/min) | 渗透系数 k(cm/min) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| S1 | 粉质粘土、细砂 | 7.9 | 80 | 10 | 492.19 | 106 | 0.017379 |

9、天然水力坡度的确定

在本次地下水位统测的基础上绘制了项目区第四系含水层等水位线图，在地下水流方向上任取两点的地下水位标高差除以该两点的距离，即得I值。为了较少计算误差，本次采用多段计算取平均值的方法，计算公式如下：

I=（h1-h2）/L

h1：上游计算点水位；

h2：下游计算点水位；

L：计算点间距。

根据计算结果确定拟建场地所在沟谷天然水力坡度平均值为I=0.018。

10、水流速度的确定

水流速度的计算公式为u=KI/ne，K=34.53m/d，I=0.018，ne=0.2，计算出水流速度为3.1m/d。

#### 5.2.3.3 评价区地下水其他污染源调查

评价范围内无与本项目产生、排放同种特征污染因子的地下水污染源。

#### 5.2.3.4地下水预测模型概化

（1）水文地质条件概化

①模拟区概况

根据《环境影响评价技术导则-地下水环境》（HJ610-2016）有关调查范围的规定：“以能说明地下水环境的基本状况为原则，并能满足环境影响预测和评价要求”。经过现场调查、项目所在区域环境水文地质条件可知，拟建工程所在区域为山区沟谷，填埋场三面环山，根据区域流场情况，项目区域范围内地下水沿地形由北侧向山谷流。最终确定地下水评价范围如下：西侧、东侧、北均以山脊为地下水边界流量，南侧山谷沟口为边界，评价面积为2.92km2。

图5-7  模拟计算区范围平面示意图(箭头指向为地下水流向)

②含水层概化

根据对调查区水文地质调查资料分析可知，调查区内含水层主要划分为第四系松散岩类孔隙水、火山熔岩构造裂隙潜水含水层，含水层之间不存在稳定发育的隔水层，水力联系密切。因此本评价将各含水组一并作为含水层考虑，在模型中概化为单一含水层。

③边界条件概化

①侧向边界

项目所处水文地质单元为：北侧、西侧、东侧边界为山脊，南侧为瀑河。东、北、西侧边界以山脊概化为零流量边界，南侧边界概化为定流量边界。

②垂向边界

模型上边界取浅层水自由水面，整个系统通过这个边界接受大气降水的入渗补给，下边界取含水层以下基岩风化裂隙带下部的完整新鲜基岩可视为相对隔水层，岩性主要为砂岩，埋深一般大于17m，渗透系数经验值为1.0×10-2cm/s，在模拟中概化为隔水底板。

④水力特征概化

从空间上看，模拟区地下水流整体上以水平运动为主、垂向运动为辅，地下水系统符合质量守恒定律和能量守恒定律；在常温常压下地下水运动符合达西定律；模拟区地下水流在剖面上基本水平流动，可忽略渗流速度的垂直分量，只考虑水平方向的分速度，因此模拟区地下水流属一维流；地下水系统的输入输出不随时间、空间变化，故地下水为稳定流。

（2）污染源概化

①情景设置

本项目为建筑垃圾填埋场，参照《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008），本项目设地下水防渗措施，在正常状况下不会发生污染物渗入地下水情况。根据《地下水环境影响评价导则》（HJ610-2016）中有关规定，已设计地下水防渗措施的建设项目，可不进行正常状况下的预测。

本项目主要针对非正常状况情景进行预测，主要预测渗滤液调节池防渗层破损、老化或腐蚀时对地下水环境的影响，预测源强为瞬时性源强。本次评价将渗滤液调节池作为污染源，假设发生泄露时，对其泄漏的污染物进行预测与评价。

②地下水预测因子选取

非正常状况下，项目渗滤液调节池防渗层破损、老化或腐蚀，污水下渗到地下水环境，对地下水环境造成影响。

依据《环境影响评价技术导则地下水环境》（HJ610-2016）中情景设定相关要求，应对每一类别中各项因子采用标准指数法进行排序，分别取标准指数最大的因子作为预测因子。通过渗滤液水质分析，确定本项目废水特征因子，并将其按标准指数法进行排序，确定预测因子为COD。考虑最不利状况，不考虑特征污染物随地下水迁移过程中发生的吸附和化学反应等可能使其浓度降低的情况，仅考虑随水迁移的物理过程，即对流弥散过程。

③预测源强

根据项目的特征，本次评价主要污染源设定在渗滤液调节池，项目在非正常状况下池底由于地面沉降或地下水对池体的腐蚀等多种因素影响下，出现防渗层破裂情况，破裂程度引起的地下水每天渗漏量按照0.2m3。

假定渗滤液调节池的地下水监控或检漏周期7d，即发生非正常状况后7d发现并进行修复切断渗漏源，渗漏生活污水概化为瞬时注入，因此项目非正常状况下的渗漏源强可设置为：

以渗滤液调节池作为预测点，项目废水水质COD为250mg/L，根据核算，污染物COD单位时间内渗漏量为0.05kg/d。假设工人发现渗漏及采取有效措施制止渗漏的时间为7d，污染物进入含水层中污染物的渗漏量为： mcod=0.35kg。COD与耗氧量（以Mn计）的经验比值约为3-5，本次评价取3，则COD相对应的耗氧量（以Mn计）为83.3mg/L。

本次预测污染物源强见下表。

表5-13  评价因子源强一览表

| 污染源 | 泄漏量 | 污染物 | 背景值（mg/L） | 浓度值（mg/L） | 泄漏量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 渗滤液调节池 | 0.2m3/d | 耗氧量（以Mn计） | 0.81 | 83.3 | 0.12kg |
|  |  | 氨氮 | 未检出 | 20 | 0.028kg |

#### 5.2.3.6地下水环境影响预测分析

①地下水解析模型

污染物在地下含水层的迁移可概化为一维无限长多孔介质柱体的一维稳定流动一维水动力弥散模型，选取《环境影响评价技术导则·地下水环境》(HJ610-2016)中附录D中D.1。

式中：x——距注入点的距离，m；

t——时间，d；

C（x,t）——t时刻x处的示踪剂浓度，g/L；

m——注入的示踪剂质量，kg；

w——横截面积，m2

u——水流速度，m/d；

ne——有效孔隙度，无量纲；

DL——纵向弥散系数，m2/d；

Π——圆周率。

本项目水文地质参数选取结果见下表：

表 27 含水层水文地质条件概化结果一栏表

| 含水层岩性 | 有效孔隙度n（无量纲） | 水流速度u(m/d) | 横截面积（m2） | 纵向弥散系数Dr（m2/d） |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 粉质粘土、细砂 | 0.2 | 3.1 | 20 | 2 |

②预测时段

根据《环境影响评价技术导则--地下水环境》（HJ610-2016）地下水环境影响预测时段选取污染后100d，1000d为预测时段。

③预测结果

非正常状况下，污染物注入100d后，在地下水含水层的迁移情况见下表、图。

表29  预测因子（耗氧量（以Mn计））迁移距离及对应浓度值（单位mg/L）

| 污染 | 时间（d） | 迁移距离（m） | 临界点浓度贡献（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗氧量（以Mn计） | 100 | 0 | 0 |
|  |  | 30 | 1.639519E-43 |
|  |  | 60 | 7.042835E-35 |
|  |  | 90 | 3.178245E-27 |
|  |  | 120 | 1.511697E-20 |
|  |  | 150 | 7.578435E-15 |
|  |  | 180 | 4.004347E-10 |
|  |  | 210 | 2.230085E-06 |
|  |  | 240 | 0.001309026 |
|  |  | 270 | 0.08098652 |
|  |  | 300 | 0.5280981 |
|  |  | 330 | 0.3629559 |
|  |  | 360 | 0.02629242 |
|  |  | 390 | 0.000200745 |
|  |  | 420 | 1.61546E-07 |
|  |  | 450 | 1.370203E-11 |
|  |  | 480 | 1.22493E-16 |
|  |  | 510 | 1.154184E-22 |
|  |  | 540 | 1.146242E-29 |
|  |  | 570 | 1.199817E-37 |
|  |  | 600 | 0 |
|  |  | 630 | 0 |
|  |  | ... | ... |
|  |  | 690 | 0 |

图5-1  预测因子（耗氧量（以Mn计））迁移距离及对应浓度图

表29  预测因子（耗氧量（以Mn计））迁移距离1000d及对应浓度值（单位mg/L）

| 污染 | 时间（d） | 迁移距离（m） | 临界点浓度贡献（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗氧量（以Mn计） | 1000d | 2190 | 0 |
|  |  | 2220 | 1.723597E-43 |
|  |  | 2250 | 1.134463E-40 |
|  |  | 2280 | 5.950571E-38 |
|  |  | 2310 | 2.492363E-35 |
|  |  | 2340 | 8.335806E-33 |
|  |  | 2370 | 2.226218E-30 |
|  |  | 2400 | 4.747572E-28 |
|  |  | 2430 | 8.084611E-26 |
|  |  | 2460 | 1.099336E-23 |
|  |  | 2490 | 1.193674E-21 |
|  |  | 2520 | 1.034962E-19 |
|  |  | 2550 | 7.165507E-18 |
|  |  | 2580 | 3.961441E-16 |
|  |  | 2610 | 1.748813E-14 |
|  |  | 2640 | 6.164772E-13 |
|  |  | 2670 | 1.7353E-11 |
|  |  | 2700 | 3.90046E-10 |

图5-2  预测因子（耗氧量（以Mn计））迁移距离及对应浓度图

非正常状况下，污染物在1000m处居民，在地下水含水层的迁移情况见下表图。

表29  预测因子（耗氧量（以Mn计））1000m处迁移时间及对应浓度值（单位mg/L）

| 污染 | 距离（m） | 时间（d） | 临界点浓度贡献（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗氧量（以Mn计） | 1000 | 190 | 0 |
|  |  | 200 | 2.70026E-40 |
|  |  | 210 | 1.346727E-32 |
|  |  | 220 | 4.493737E-26 |
|  |  | 230 | 1.427616E-20 |
|  |  | 240 | 5.79395E-16 |
|  |  | 250 | 3.845474E-12 |
|  |  | 260 | 5.143847E-09 |
|  |  | 270 | 1.656893E-06 |
|  |  | 280 | 0.0001497029 |
|  |  | 290 | 0.004327289 |
|  |  | 300 | 0.04484927 |
|  |  | 310 | 0.1840621 |
|  |  | 320 | 0.3262638 |
|  |  | 330 | 0.2696008 |
|  |  | 340 | 0.1110895 |
|  |  | 350 | 0.02422888 |
|  |  | 360 | 0.002949381 |
|  |  | 370 | 0.0002100901 |
|  |  | 380 | 9.135541E-06 |
|  |  | 390 | 2.51889E-07 |
|  |  | 400 | 4.556938E-09 |
|  |  | 410 | 5.578538E-11 |
|  |  | 420 | 4.751926E-13 |
|  |  | 430 | 2.888765E-15 |
|  |  | 440 | 1.282448E-17 |
|  |  | 450 | 4.245762E-20 |
|  |  | 460 | 1.068494E-22 |
|  |  | 470 | 2.080143E-25 |
|  |  | 480 | 3.183388E-28 |
|  |  | 490 | 3.886537E-31 |
|  |  | 500 | 3.837089E-34 |

图5-3预测因子（耗氧量（以Mn计））1000m处迁移时间及对应浓度值

表30 预测因子（耗氧量（以Mn计））迁移距离2700m及对应浓度值（单位mg/L）

| 污染 | 距离（m） | 时间（d） | 临界点浓度贡献（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 耗氧量（以Mn计） | 2700m | 640 | 8.407791E-45 |
|  |  | 650 | 1.519582E-40 |
|  |  | 660 | 1.536061E-36 |
|  |  | 670 | 8.237024E-33 |
|  |  | 680 | 2.409669E-29 |
|  |  | 690 | 3.948323E-26 |
|  |  | 700 | 3.714714E-23 |
|  |  | 710 | 2.054361E-20 |
|  |  | 720 | 6.827828E-18 |
|  |  | 730 | 1.392616E-15 |
|  |  | 740 | 1.777956E-13 |
|  |  | 750 | 1.447738E-11 |
|  |  | 760 | 7.653302E-10 |
|  |  | 770 | 2.671209E-08 |
|  |  | 780 | 6.254635E-07 |
|  |  | 790 | 9.975051E-06 |
|  |  | 800 | 0.0001099264 |
|  |  | 810 | 0.0008486107 |
|  |  | 820 | 0.00464933 |
|  |  | 830 | 0.01830336 |
|  |  | 840 | 0.05239101 |
|  |  | 850 | 0.1102691 |
|  |  | 860 | 0.1724965 |
|  |  | 870 | 0.202619 |
|  |  | 880 | 0.1804661 |
|  |  | 890 | 0.1230208 |
|  |  | 900 | 0.06475893 |
|  |  | 910 | 0.02654977 |
|  |  | 920 | 0.008546769 |
|  |  | 930 | 0.002177265 |
|  |  | 940 | 0.0004422139 |
|  |  | 950 | 7.212284E-05 |
|  |  | 960 | 9.510649E-06 |

图5-4  预测因子（耗氧量（以Mn计））1000m处迁移时间及对应浓度值

表29  预测因子（氨氮）100d时迁移距离及对应浓度值（单位mg/L）

| 污染 | 时间（d） | 迁移距离（m） | 临界点浓度贡献（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 100 | 30 | 3.783506E-44 |
|  |  | 60 | 1.643328E-35 |
|  |  | 90 | 7.415906E-28 |
|  |  | 120 | 3.527293E-21 |
|  |  | 150 | 1.768302E-15 |
|  |  | 180 | 9.343477E-11 |
|  |  | 210 | 5.203531E-07 |
|  |  | 240 | 0.0003054395 |
|  |  | 270 | 0.01889686 |
|  |  | 300 | 0.1232229 |
|  |  | 330 | 0.08468971 |
|  |  | 360 | 0.006134898 |
|  |  | 390 | 4.684049E-05 |
|  |  | 420 | 3.769406E-08 |
|  |  | 450 | 3.197141E-12 |
|  |  | 480 | 2.858171E-17 |
|  |  | 510 | 2.693097E-23 |
|  |  | 540 | 2.674565E-30 |
|  |  | 570 | 2.799572E-38 |

图5-5  预测因子（氨氮）100d处迁移距离及对应浓度值

表29  预测因子（氨氮）1000d时迁移距离及对应浓度值（单位mg/L）

| 污染 | 时间（d） | 迁移距离（m） | 临界点浓度贡献（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 1000 | 2160 | 0 |
|  |  | 2190 | 0 |
|  |  | 2220 | 4.063766E-44 |
|  |  | 2250 | 2.647053E-41 |
|  |  | 2280 | 1.388466E-38 |
|  |  | 2310 | 5.815513E-36 |
|  |  | 2340 | 1.945021E-33 |
|  |  | 2370 | 5.194509E-31 |
|  |  | 2400 | 1.107767E-28 |
|  |  | 2430 | 1.886409E-26 |
|  |  | 2460 | 2.565118E-24 |
|  |  | 2490 | 2.785238E-22 |
|  |  | 2520 | 2.414911E-20 |
|  |  | 2550 | 1.671952E-18 |
|  |  | 2580 | 9.243363E-17 |
|  |  | 2610 | 4.080563E-15 |
|  |  | 2640 | 1.438447E-13 |
|  |  | 2670 | 4.049033E-12 |
|  |  | 2700 | 9.101073E-11 |

图5-6  预测因子（氨氮）1000d处迁移距离及对应浓度值

表29  预测因子（氨氮）1000m处迁移时间及对应浓度值（单位mg/L）

| 污染 | 距离（m） | 时间（d） | 临界点浓度贡献（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 1000 | 200 | 6.300658E-41 |
|  |  | 210 | 3.142363E-33 |
|  |  | 220 | 1.048539E-26 |
|  |  | 230 | 3.331105E-21 |
|  |  | 240 | 1.351922E-16 |
|  |  | 250 | 8.972773E-13 |
|  |  | 260 | 1.200231E-09 |
|  |  | 270 | 3.866085E-07 |
|  |  | 280 | 3.493068E-05 |
|  |  | 290 | 0.001009701 |
|  |  | 300 | 0.01046483 |
|  |  | 310 | 0.04294783 |
|  |  | 320 | 0.07612822 |
|  |  | 330 | 0.06290685 |
|  |  | 340 | 0.02592089 |
|  |  | 350 | 0.005653405 |
|  |  | 360 | 0.000688189 |
|  |  | 370 | 4.902102E-05 |
|  |  | 380 | 2.131626E-06 |
|  |  | 390 | 5.877411E-08 |
|  |  | 400 | 1.063286E-09 |
|  |  | 410 | 1.301659E-11 |
|  |  | 420 | 1.108783E-13 |
|  |  | 430 | 6.740451E-16 |
|  |  | 440 | 2.992378E-18 |
|  |  | 450 | 9.906779E-21 |
|  |  | 460 | 2.493153E-23 |
|  |  | 470 | 4.853667E-26 |
|  |  | 480 | 7.427906E-29 |

图5-7  预测因子（氨氮）1000处迁移时间及对应浓度值

表29  预测因子（氨氮）2700m处迁移时间及对应浓度值（单位mg/L）

| 污染 | 距离（m） | 时间（d） | 临界点浓度贡献（mg/L） |
| --- | --- | --- | --- |
| 氨氮 | 2700 | 640 | 1.401298E-45 |
|  |  | 650 | 3.545706E-41 |
|  |  | 660 | 3.584142E-37 |
|  |  | 670 | 1.921972E-33 |
|  |  | 680 | 5.622561E-30 |
|  |  | 690 | 9.212754E-27 |
|  |  | 700 | 8.667666E-24 |
|  |  | 710 | 4.793509E-21 |
|  |  | 720 | 1.59316E-18 |
|  |  | 730 | 3.249438E-16 |
|  |  | 740 | 4.148563E-14 |
|  |  | 750 | 3.378055E-12 |
|  |  | 760 | 1.785771E-10 |
|  |  | 770 | 6.232821E-09 |
|  |  | 780 | 1.459415E-07 |
|  |  | 790 | 2.327512E-06 |
|  |  | 800 | 2.56495E-05 |
|  |  | 810 | 0.0001980092 |
|  |  | 820 | 0.001084844 |
|  |  | 830 | 0.004270785 |
|  |  | 840 | 0.01222457 |
|  |  | 850 | 0.02572946 |
|  |  | 860 | 0.04024917 |
|  |  | 870 | 0.04727776 |
|  |  | 880 | 0.04210876 |
|  |  | 890 | 0.02870484 |
|  |  | 900 | 0.01511042 |
|  |  | 910 | 0.006194947 |
|  |  | 930 | 0.001994246 |
|  |  | 940 | 0.0005080284 |
|  |  | 950 | 0.0001031833 |
|  |  | 960 | 1.682866E-05 |

图5-8  预测因子（氨氮）2700迁移时间及对应浓度值

从上述预测结果可以看出，在非正常状况下，渗滤液调节池发生渗滤液泄露后，污染物进入含水层后随水流迁移，但泄漏污水中污染物对地下水水质的影响范围有限。100d时耗氧量（以Mn计）预测最大值为0.528mg/L，出现在300m处，背景值为2.42mg/L，符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，1000d时耗氧量（以Mn计）预测最大值为3.90E-10mg/L，出现在2700m处，无超标范围。在1000m处居民，耗氧量符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。100d时氨氮预测最大值为0.123mg/L，出现在300m处，背景值为未检出，氨氮符合《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，1000d时氨氮预测最大值为1.4626E-09mg/L，出现在2700m处，未出现超标。在1000m处居民，无超标范围。

综上，由非正常状况下的预测结果可知，项目在发生非正常状况的情形下，污染物对周边地下水的影响会在一定时间内持续影响，但污染物迁移距离有限。非正常状况下随着时间的推移，及时采取污染源修复、截断污染源等措施，并设置有效的地下水监控措施，污染物对潜水地下水的影响会逐步减小，项目在此状况下对潜水含水层的影响可接受。

#### 5.2.3.6地下水污染防治措施

考虑到污染物泄漏后如不采取截污治污措施，可能会在一定范围内造成地下水环境超标，地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则。为防范填埋场污水由于非正常状况对地下水产生明显影响，本项目采取以下防范措施：

（1）源头控制措施

①对工程涉及排放污染物区域填埋区、渗滤液调节池进行防渗处理，具体如下：

本工程水平防渗系统推荐采用单层水平防渗结构方案（HDPE膜＋GCL）的防渗方式；

表5-14  库区底部防渗材料要求表

| 序号 | 防渗结构名称 | 采用材料 | 厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 土工织物层 | 200g/m2有纺土工布隔离层 | / |
| 2 | 渗滤液导流层 | 砾石、卵石，渗透系数≥10-3cm/s | 0.5m |
| 3 | 膜上保护层 | 无纺土工布膜上保护层，规格800g/m2 | / |
| 4 | HDPE土工膜 | 聚乙烯土工膜,渗透系数≤10-10cm/s | 2.0mm |
| 5 | 膜下保护层 | 4800g/m2GCL膨润土垫 | / |
|  |  | 黏土保护层 | 0.5m |
|  |  | 200g/m2无纺土工布膜下保护层 | / |
| 6 | 地下水导流层 | 碎石地下水导流层 | 0.3m |
| 7 | 隔离层 | 200g/m2有纺土工布隔离层 | / |
| 8 | 基础 | 场区剥离表层土后的自然层，夯实 | / |

表5-14  库区边坡防渗材料要求表

| 序号 | 防渗结构名称 | 采用材料 | 厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 膜上保护层 | 无纺土工布，规格800g/m2 | / |
| 2 | HDPE土工膜 | 双毛面HDPE土工膜,渗透系数≤10-7cm/s | 2.0mm |
| 3 | 膜下保护层 | GCL，规格4800g/m2 | / |
|  |  | 300g/m2无纺土工布膜下保护层 | / |
| 4 | 基础 | 压实基层 | / |

其他防渗工程

本项目对渗滤液调节池及填埋库区进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s。其余空地除绿地外，全部做水泥硬化处理，以确保不会对区域地下水造成污染影响。

②对工艺、管道、设备、污水储存及处理构筑物等定期检查，根据不同部位污染物的特点采取相应的防渗措施，有质量问题的及时更换，阀门采用优质产品，严禁跑、冒、滴、漏情况。

（2）分区防治措施

根据地下水导则要求，对填埋场按照以下分区防渗技术要求：

①重点防渗区：填埋区、渗滤液调节池严格按《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）进行防渗处理，渗透系数K≤1×10-10cm/s；

②简单防渗区：管理区（一般地面硬化）。

（3）污染监控措施

项目三面环山，填埋场地下水轴线流向的上游和垂直填埋场地下水流向的两侧30～50米均为山体，综合考虑项目区地形影响，在项目垃圾坝下游设置监测一口监测井，场地下游的居民水井可以兼顾作为地下水监测使用。同时对导出的地下水定期进行抽样监测，动态掌握本工程渗滤液对地下水的污染情况。及时发现渗滤液对地下水的污染情况，以便及时采取有效补救措施。

（4）应急响应措施

①渗滤液调节池发生泄露后，将池内液体抽出，及时修补。

②对已被污染的地下水采用人工补给或强烈抽水的方法，使污染的地下水得到稀释或净化，加速水的交替循环，以达到改善水质的目的。

③采用防渗墙或防渗帷幕进行堵截，穿过整个含水层直达隔水层，通过钻孔注入少量烷基类物质的水后产生大量泡沫，降低含水层对液体的渗透性，起到人造屏障的作用。

④对污染的地下水也可以采用物理、化学和生物法处理，除了把地下水抽出经过处理构筑物分离污染物外，也可以在污染水体内打净化井，投入活性炭进行吸附或利用离子交换等方法进行处理。

综上所述，正常工况下，项目已采取防渗措施，垃圾填埋场的建设对地下水环境基本无影响，非正常工况下，建设项目防渗层破损、老化或腐蚀，造成污水下渗到地下水环境，采取上述补排、堵截、以及水处理措施后，项目的建设对地下水的影响是可以控制的。

### 5.2.4 生产运行阶段声环境影响分析

#### 5.2.4.1 噪声源分析

项目生产运行阶段产生的噪声为运输噪声和设备噪声，噪声源强见表5-14。

表5-14  项目生产运行阶段主要噪声设备源强  单位：dB（A）

| 序号 | 位置 | 污染源 | 数量 | 源强（dB（A）） | 降噪措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 进场道路、填埋区 | 自卸汽车 | 1辆 | 80 | 减速慢行 |
| 3 | 填埋区 | 推土机 | 1台 | 85 | 购置低噪声设备，设备定期检修 |
| 4 |  | 压实机 | 1台 | 85 |  |
| 5 |  | 挖掘机 | 1辆 | 80 |  |
| 6 |  | 装载机 | 1台 | 90 |  |
| 7 |  | 挖掘机 | 1台 | 90 |  |
| 8 |  | 洒水多用车 | 1辆 | 80 |  |
| 9 | 渗滤液收集系统及管理区 | 各种泵 | 3台 | 80 | 基础减振，设备置于封闭设备间内 |

#### 5.2.4.2 预测点设置

项目主要噪声源为运输车辆、填埋设备、风机和水泵等，由于运输车辆属于间断出现的噪声源，且位置不固定，因此，在噪声预测中不予考虑叠加。本评价预测的噪声源为填埋设备、风机和泵类，填埋设备昼间运行，风机和泵类昼间、夜间运行，噪声源强在80-90dB(A)之间。

根据项目区域环境特点，项目距离敏感点较远，本次环评预测点位为：北厂界、东厂界、南厂界、西厂界。

#### 5.2.4.3 噪声预测模式

本评价选用《环境影响评价技术导则-声环境》（HJ/T2.4-2009）中推荐的预测模式预测本项目噪声影响。将噪声设备所在的建筑物看作一个噪声源，根据建筑物的平面尺寸大小，分别将其作为整体声源和点声源处理。本项目将渗滤液处理站视为1个点声源。

（1）首先计算室内靠近墙壁围护结构处的倍频带声压级：

式中：Lp1为某个室内声源在靠近围护结构处产生的倍频带声压级；Lw为某个声源的倍频带声功率级；r为室内某个声源与靠近围护结构某点处的距离；R为房间常数；Q为指向性因数。

（2）计算出所有室内声源在靠近围护结构处产生的i倍频带叠加声压级：

式中：LP1i（T）为靠近围护结构处室内N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；LP1ij为室内j声源i倍频带声压级；N为室内声源总数。

（3）计算出室外靠近围护结构处的声压级：

式中：LP2i（T）为靠近围护结构处室外N个声源i倍频带的叠加声压级，dB；TLi为围护结构i倍频带的隔声量，dB。

（4）将室外声级Loct,2（T）和透过面积换算成等效的室外声源，计算出中心位置位于透声面积（S）处的等效声源的倍频带声功率级：

式中：S为透声面积，m2。

（5）等效室外声源的位置为围护结构的位置，其倍频带声功率级为LW，由此按室外声源方法计算等效室外声源在预测点产生的声级。

计算某个声源在预测点的倍频带声压级（评价中采区各噪声源主要采用下面的模式进行预测），如果已知点声源的倍频带声功率级LW，且声源处于自由声场，则按以下公式计算：

如果声源处于半自由声场，则按照以下公式计算：

式中：LP（r）为点声源在预测点产生的倍频带声压级，dB；r为预测点距声源的距离，m。

（6）由各倍频带声压级合成计算出该声源产生的声级LA。

#### 5.2.4.4 噪声预测结果

预测软件本评价使用石家庄环安科技有限公司的噪声环境影响评价系统（NoiseSystem）2012标准版（版本3.3.0.0）进行噪声预测，预测过程中，各噪声设备在一定的距离处可以被视作点源，设备所处位置、与墙壁的距离、房间常数、与预测点的距离、隔墙厚度等均按实际布设确定，同时考虑了地形因素的影响。项目生产运行阶段声级等值线（贡献值）见图5-18。

图5-18  噪声贡献值分布图

根据声环境质量现状监测结果和预测出的声级等值线（贡献值）图，噪声预测结果见表5-15。

表5-15  项目噪声预测结果一览表  单位：dB(A)

| 点位 | 贡献值 | 背景值 | 预测值 | 标准值 | 达标情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 | 昼间 | 夜间 |  |  |
| 北厂界 | 38.38 | / | 53.8 | 42.5 | 53.92 | / | 昼间：≤60dB(A) 夜间：≤50dB(A) | 达标 |
| 东厂界 | 41.63 | / | 54.0 | 41.7 | 51.48 | / |  | 达标 |
| 南厂界 | 43.84 | / | 52.5 | 40.8 | 53.05 | / |  | 达标 |
| 西厂界 | 44.18 | / | 53.9 | 41.55 | 51.48 | / |  | 达标 |

由表5-15可知，本项目生产运行阶段各厂界噪声可满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类要求，达标排放。项目生产运行阶段不会改变区域声环境质量功能要求，对区域声环境质量影响较小。

### 5.2.5 生产运行阶段固体废物影响分析

项目生产运行阶段产生的固体废物包括污泥、化粪池底泥、生活垃圾，均为一般固废。渗滤液处理站污泥经脱水处理后含水率小于40%，建设单位拟将渗滤液处理站污泥运至平泉市生活垃圾填埋场指定区域填埋，化粪池底泥、生活垃圾进入平泉市生活垃圾填埋场进行填埋处理。采取上述治理措施后，污泥、化粪池底泥、生活垃圾均得到妥善处置，对周围环境影响较小。

### 5.2.6生产运行阶段土壤环境影响评价

（1）土壤环境影响识别

土壤环境影响类型分为土壤污染影响型、土壤生态影响型。

本项目运营期主要为建筑垃圾的填埋，通过降水渗透进入土壤，进而污染土壤环境，因此本项目类型主要为土壤污染影响型。

（2）污染途径

本项目运营期土壤污染物污染途径主要为填埋区渗滤液入渗。

（3）土壤环境影响源及影响因子识别

土壤环境影响源主要发生在运营期，因此运营期土壤环境影响源及影响因子识别参照承德地区同类项目《鹰手营子矿区建筑垃圾填埋场》，鹰手营子矿区建筑垃圾中成分与平泉市建筑垃圾成分相似，主要为居住房屋拆迁产生的建筑垃圾。渗滤液中特征污染物为氟化物及铬（六价），其中氟化物浓度为1.12mg/L，铬（六价）浓度为0.018mg/L。

表5-16   运营期土壤环境影响源及影响因子识别表

| 污染源 | 工艺流程 | 污染途径 | 全部污染物指标 | 特征因子 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋区 | 贮存 | 垂直入渗 | COD、氨氮、氟化物、重金属（铬六价） | 氟化物、重金属（六价铬） |

由上表可知，运营期正常工况下，本项目土壤环境影响源为填埋区垂直入渗，特征因子为氟化物、六价铬。

（5）重金属在土壤中的迁移转化

重金属污染物进入土壤后较难被土壤微生物所降解，容易被农作物及植物吸收，通过食物链进入水体和动物体内，最终影响人体健康，因此重金属污染具有较大的潜在性危害。

一般情况下重金属元素在土壤中的形成可分为溶态、可交换态和难溶态三种。土壤被污染时对农作物和植被的危害主要与可溶态、可交换态重金属有关。对于我国北方地区而言土地偏碱性，进入土壤的可溶性重金属多呈难溶态的金属氢氧化物存在，部分以碳酸盐和磷酸盐的形态存在，其溶解度都相对比较小，导致土壤淋滤液中重金属离子浓度也很低，存在土壤中的迁移速度也比较缓慢。因此重金属污染大部分残留在土壤耕作层中，极少向下层土壤迁移。

（6）土壤污染影响范围

本项目评价范围为填埋区边界200m范围内。项目建设后主要通过填埋区垂直入渗对评价范围内土壤产生污染。土壤污染影响深度主要包括污染物在土壤各层次中运动情况和累积分布特点，在土壤生态系统中迁移转化行为，对相邻地区、其他环境要素、人类生活经济活动的影响等。项目主要影响土壤层为表层土壤，经过土壤自净能力的削减，深层土受到气体扩散沉积污染的影响很小。

（7）土壤环境质量影响预测评价

垂直入渗对土壤环境的影响，采用vanGenuchten-Mualem一维非饱和溶质运移模型进行预测：

①一维非饱和溶质垂向运移控制方程：

（9）模型概化

①边界条件

模型上边界概化为稳定的污染物定流量边界，下边界为自由排泄边界。

②土壤概化

依据本项目建设单位提供资料，结合设定填埋区基础埋深（设置为3m），土壤概化结果参见软件HYDRS-1D中土壤性质表5.2.6-3。

表5.2.6-3 土壤概化结果一览表

| 参数 岩性 | 深度 （m） | 剩余土壤含水量（Qr） | 饱和土壤含水量（Qs） | 饱和导水率（Ks，cm/d）） | 土壤持水函数中的参数a | 土壤持水函数中的参数n | 曲线形状参数l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 壤土 | 0-0.7 | 0.078 | 0.43 | 24.96 | 0.036 | 1.56 | 0.5 |
| 粘土壤土 | 0.7-3 | 0.095 | 0.41 | 6.24 | 0.019 | 1.31 | 0.5 |

③上边界浓度给定为氟化物：1.12mg/L，六价铬为0.018mg/L。

（10）预测结果

①观测点氟化物浓度曲线见图5.2.1，剖面浓度见图5.2.2。

图5.2.1 观测点氟化物浓度曲线图

图5.2.2氟化物剖面浓度曲线图

由上图可知，氟化物在土壤中随时间不断向下迁移；300d后，氟化物浓度为0.43mg/m3能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。

②观测点六价铬浓度曲线见图5.2.3，剖面浓度见图5.2.4.

图5.2.3 观测点六价铬浓度曲线图

图5.2.4六价铬剖面浓度曲线图

由上图可知，铬（六价）在土壤中随时间不断向下迁移；300d后，铬（六价）浓度为0.007mg/cm3；均能满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准。土壤容重按1260kg/m3计算，则六价铬的5.56mg/kg，满足《土壤环境质量  建设用地土壤污染风险管控标准》（GB36600-2018）表1第二类用地筛选值标准。

（11）保护措施与对策

①源头控制措施

企业采取的从源头控制措施：对进厂建筑垃圾严格检查，禁止工业垃圾、生活垃圾、医疗垃圾及有毒有害垃圾进入本建筑垃圾填埋场。

②定期监测

企业应制定监测计划，定期跟踪厂区内填埋区以及厂区外附近农田土壤环境质量，建立跟踪监测制度，以便及时发现问题，采取有效措施。

监测点位及频次：场区、场区外农田土壤环境，每3年一次。

场区监测因子：pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、萘、锑、钴、钒、氰化物；

场区外农田土壤环境监测因子：pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍。

（9）土壤环境影响评价结论

本项目属于土壤污染影响型，正常工况下影响土壤环境质量的污染源为填埋区渗滤液入渗。其排放的各类污染物直接入渗土壤环境，通过影响分析可知，各污染因子对场区内和场区外敏感目标影响均满足相应标准要求，通过加强源头控制、库区水平及边坡防渗，调节池及管道防渗及定期监测制度可预防填埋区渗滤液入渗所带来的土壤影响。采取上述措施后，项目的实施对土壤环境影响可接受。

## 5.3 生态环境影响分析

### 5.3.1生态环境分析

本项目生态评价范围为占地面积外扩500m，项目占地范围内地表植被以灌木林地、草地、耕地为主，灌木主要为松树等，植被覆盖率较好。

（1）土地利用影响分析

根据现场踏勘并结合现有资料可知，全部为新增占地，垃圾填埋场占地性质为永久占地，项目占地范围内地表植被以灌木林地、草地、耕地为主，灌木主要为沙棘、刺槐等，填埋场的建设，将导致占地区土地利用方式发生改变。

本评价利用卫星遥感影像数据，在ENVI、ARCGIS等软件平台基础上，解译出项目评价范围的土地利用现状图，并结合项目区的实际情况，项目服务期满后将对整个占地范围进行植被恢复，在此情景下对项目所在区域土地利用进行预测。

①土地利用数据：本研究使用GoogleEarth影像高程专业下载器平台下载的GoogleMap影像，影响级别为18级，其空间分辨率为0.45m，影像拍摄时间为2017年。为了获取更加准确的信息和数据，便于影像解译工作的开展，首先利用ENVI 5.3对影像数据进行了影像增强等预处理。然后通过野外考察、数据收集和实地验证，根据《土地利用现状分类标准》（GB/T 21010-2017）中土地利用现状分类标准和项目区域的目前实际情况，将土地利用类型分为林地、草地、耕地、交通运输用地、其他用地（裸岩石砾地）共5类，由此建立项目的区域土地利用分类系统。解译过程在ENVI 5.3和ArcGIS 10.4平台上完成，然后利用野外定点数据对解译数据进行修改和精度验证，土地利用解译精度在95%以上，最后进行拓扑检查及错误修改，得到项目区域土地利用图。

图5-19  项目区域土地利用图

图5-20  项目运营期区域土地利用图

图5-21  项目服务期满后区域土地利用图

由上图可知，项目区域服务期满后与项目未建设现状相比较，林地的植被覆盖率增加，服务期满后，项目区域服务期满后生态环境将有所改善。

（2）景观生态体系影响分析

生活垃圾成份复杂，含有大量的尘灰、纸屑、塑料薄膜等杂物，尤其在一定的风力作用下，这些杂物会随风飘扬，若不加以防护，会影响景观，并造成“白色污染”。因此，在填埋垃圾的工艺操作中，为防止卸车时灰尘和易飘浮的杂物对周围草地的影响，一是在卸倒垃圾时，适量喷水，以减少灰尘的飞扬。另在有风条件下，在卸车时下风向，配置多层移动钢丝网以阻止易飘物随风扩散，减轻对林木及环境的影响。另外在垃圾场形成后，应在垃圾四周建设防护林带，防护林宽应不小于10m，形成隔离带，以改善对周围环境的影响。此外，填埋场大量苍蝇、蛆、鼠及飞鸟等动物的活动，潜伏疾病传播的危机，影响附近人群及动物的健康。

（3）植被影响分析

本项目所处的沟内，生长着一些灌草木，填埋场的建设，将会造成一定的生物量和生态效益的损失，使植物调节环境空气质量的功能消失，区域环境质量相对下降。从评价范围内的植被分布现状来看，破坏或影响的植物均为广布种和常见种，且分布较均匀。因此，尽管填埋场的建设会使原有植被遭到局部损失，但不会使整个评价区植物群落的种类组成发生变化，也不会造成某一物种在评价区范围内的消失。

（4）生态系统功能影响分析

本项目评价区域内主要的生态系统类型为杂草及灌木草地生态系统。灌木草地生态系统结构较为复杂，主要功能为防止水土流失、涵养水源和保持生物多样性。本项目的建设和运营，不可避免的会造成生态系统功能的部分演变。活动过程中，造成地表植被系统原有的比较完整的生态结构受到一定程度的认为干扰，生态系统的整体性被斑块化，生态破裂度增加，连接度降低；区域生物群落受到影响，生态功能脆弱，自我维护功能下降，具体表现为绿色空间减少，对各种环境影响的抵抗力和恢复力下降；生态功能部分丧失，表现在植被覆盖度降低，生物多样性降低，水土保持功能下降。但在填埋场服务期满封场后，采取土地复垦，栽种植被等各项生态恢复措施落实之后，地面动、植物种类多样性能够基本达到原有水平，区域生态系统整体功能能够得到恢复。

综上所述，只要规范操作，严格管理，并采取上述防治措施，就会对该填埋场周围的影响降低到最低限度。

### 5.3.2水土流失影响分析

该项目建设区域内，受到机械施工及土建工程挖方、占地等的影响，势必会对表层或深层的岩土结构带来一定扰动，将导致土地抗蚀能力的降低，使土壤受侵蚀的程度加剧，增加区域水土流失量。

（1）水土流失量预测

开发建设区及周边影响区内的水土流失调查，分为原地形调查和人为再塑地形调查两大部分。根据《开发建设项目水土保持方案技术规范》中的规定，项目建设区是指开发建设单位的征地范围、租地范围和土地使用管辖范围。项目生态评价范围占地面积1.175km2，项目占地0.040km2。

水土流失预测采取定量计算和定性分析向结合的方法，水土流失量的预测以定量计算为主，水土流失可能造成的危害预测以定性分析为主，因项目建设区缺乏实际测算资料和研究成果，土壤侵蚀预测主要采取类比预测的方法，参照临近地区的承德水保所测算研究成果和有关建设项目水土保持方案中的水土流失预测方法及参数，并结合典型调查情况进行预测。

①原地貌水土流失量预测

根据测算在原地貌情况下的土壤侵蚀总量值为109t/a。原地貌水土流失预测见下表。

表5-16  项目可能造成的水土流失量预测汇总表

| 类 别 | 面积（km2） | 年侵蚀模数(t/km2) | 侵蚀总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 灌木林地 | 草地 | 灌木林地 | 草地 |  |
| 填埋区 | 0.002 | 0.035 | 2000 | 3000 | 109 |

②项目建设可能造成的水土流失预测

项目建设大面积扰动地表、土方工程、破坏植被是导致土壤侵蚀强度增强的主要因素，工程建设施工过程中如果不采取防护措施，预测时段内可产生的水土流失总量为200t/a，详见下表。

表5-17  项目可能造成的水土流失量预测汇总表

| 类别 | 面积（km2） | 年侵蚀模数（t/km2) | 侵蚀总量（t/a） |
| --- | --- | --- | --- |
| 填埋区 | 0.040 | 5000 | 200 |

③新增水土流失分析

新增水土流失量是指在整个预测时段内，因项目建设而产生的水土流失总量，与同时段内原地貌条件下的水土流失总量的差值，它反映了项目建设活动对改变项目区水土流失的程度。比较结果见下表。

表5-18  新增水土流失量情况分析表

| 类别 | 占地面积（km2） | 土壤侵蚀总量（t/a） |
| --- | --- | --- |
|  |  | 原地形 | 开发建设 | 新增加 |
| 填埋区 | 0.040 | 109 | 200 | 91 |

分析结果表明，因项目开发建设可能引起的水土流失比较严重，建设期间，水土流失量增加，新增倍率为0.83。

（2）项目采取水土保持措施后水土流失量

在预测时段内，各类水土保持措施实施后，原有占地区域的水土流失也得到改善，项目区产生的土壤侵蚀总量为200t，项目在采取水土保持措施后，减少因项目开发建设而造成的区域水土流失量减少180t，水土流失得到控制。详见下表。

表5-19  项目采取水土保持措施后可能造成的水土流失量预测汇总表

| 类别 | 水土流失面积（km2） | 措施类型 | 侵蚀量控制率（%） | 流失率（%） | 侵蚀总量 （t） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 填埋区 | 0.040 | 植被+截洪排水等 | 90 | 10 | 20 |

## 5.4 封场后环境影响分析

本项目服务期满后，生产停止，员工撤离，不会再产生生活污水及生活垃圾；运营停止，无建筑垃圾运输车辆，不再产生洗车废水；因此项目服务期满后，不再产生废气、废水、噪声及固废，不会对环境产生不利影响。

### 5.4.1 封场后大气环境影响分析

本项目对于填埋区实施分区分期填埋，分区分期恢复植被，封场后填埋区最终将达到整体绿化，植被覆盖全部填埋区。

植被恢复前期由于植被盖度尚未达到较好的程度，如遇大风干早天气，会产生一定的扬尘，但是较填埋区未恢复植被时而言，裸露地表面积大大减少，扬尘产生量将大大减少，且恢复的植被将会削弱风速，风速减小，起尘量也会减少，扬尘将会得到一定的治理，影响范围和影响程度较运营期将会更小。

植被恢复远期随着植被生长，植被覆盖度的逐渐增大，扬尘产生量会越来越少，最终植被恢复稳定后扬尘产生量将会非常微小，影响微弱。

### 5.4.2 封场后水环境影响分析

本项目终场后在一定时间内堆场还会稳定的产生一定量的渗滤液，渗滤液通过收集导排系统，收集后自流进入调节池，渗滤液如不能得到妥善处理将会对区域水环境产生定的影响；终场后填埋区稳定后一定时间，渗滤液产生量较小，影响微弱。

填埋场终场前期渗滤液调节池仍然运行，所产生的渗滤液处理达标后绿化降尘等综合利用，无污废水排放，水环境影响较小。

### 5.4.3 封场后生态环境影响分析

终场期填埋区全部覆土，恢复植被，植被选用当地本土物种，选用生长旺盛的植株，植被恢复为乔灌草相结合的方式实施，林草成活率高，成林快，最终植被达到工程建设前该区域植被较好地段的生物量和覆盖度。

植被恢复后区域绿化率比工程实施之前将有所提高，对于填埋区水士流失的治理将会起到积极的作用:但是植被恢复时需先覆土，覆土时如遇大风、多雨天气会发生水土流失，所以覆土要尽量避开大风、多雨季节，覆土后应及时恢复植被，避免土壤长期裸露带来的水土流失发生。

### 5.4.4 封场后土壤环境影响分析

本项目接收的是平泉市民用生活建筑（非工业及仓储建筑垃圾）产生的建筑垃圾，包括碎石块、砖瓦碎块、混凝土碎块、装修垃圾、废板材等及建筑施工过程产生的弃渣土、废建筑材料砖、瓦、混凝土等建筑垃圾。

根据地下水章节内容可知，勘察期间实测稳定水位埋深较深，此深度的地下水不易发生蒸发，因此项目场地不具备发生土壤盐化的条件。

项目建筑垃圾类比已批复的《承德市鹰手营子矿区建筑垃圾及渣土消纳场项目》进行的建筑垃圾危险废物及Ⅰ、Ⅱ类一般工业固体废物鉴别试验结果，建筑垃圾属于第Ⅰ类一般工业固体废，经测定建筑垃圾浸出液pH为8.45；根据《环境影响评价技术导则 土壤环境》（HJ964-2018）附录D.2土壤酸化、碱化分级标准，5.5 ≤pH＜8.5时土壤无酸化或碱化，故浸出液进入土壤后不会导致土壤酸化或碱化，即建筑垃圾填埋后不会引起周边土壤酸化或碱化。

在本项目填埋封场期间的覆土均来自项目周边区域，根据资料调查，项目周边土壤多年来未发生过酸化、碱化、盐化的情况。因此本项目封场过程中不会引起土壤的酸化、碱化及盐化。

## 5.5 环境风险影响分析

环境风险评价的目的是分析和预测建设项目存在的潜在危险、有害因素，建设项目建设和运行期间可能发生的突发性事件或事故(一般不包括人为破坏及自然灾害)，引起有毒有害和易燃易爆等物质泄漏，所造成的人身安全与环境影响和损害程度，提出合理可行的防范、应急与减缓措施，以使建设项目事故率、损失和环境影响达到可接受水平。

### 5.5.1评价依据及环境敏感目标

根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）及附录B，Q值为物质总数与其临界量比值，按下式计算。

本项目不涉及危险物质，本次风险分析对分正常状态下的渗滤液泄漏对环境的影响。

本项目为建筑垃圾填埋场，主要敏感目标为项目东南方向距离810m的平泉镇。

### 5.2.2环境风险识别

本项目投入运营后主要的风险如下：

本项目在运营过程中，废水主要来自建筑填埋场渗滤液，主要污染因子为有机物、铁离子、锰离子、SS等，垃圾填埋区、渗滤液调节池防渗不当等都会造成废水泄漏下渗污染地下水。防渗层如有裂缝，运行后垃圾填埋场的渗滤液对场区及其下游的地下水的污染影响将是长期的。在建筑垃圾填埋过程中，由于管理不到位，垃圾椎体不稳定，在自然灾害极端天气或不利气象条件下，可能造成垃圾溃坝，从而发生泥石流灾害等引起的次生环境污染。

### 5.5.2环境风险影响分析

根据工程分析可知，本项目防渗系统的结构合理，防渗材料选择合适，可有效防止渗滤液渗透污染地下水体。只要加强监督管理，保证渗滤液防渗导流工程质量，渗滤液污染地下水体事故发生概率很低。但是防渗系统一旦破损或因老化腐蚀造等非正常状况下，渗滤液发生下渗，有可能造成地下水污染。

渗滤液一旦发生泄露，地下水污染防治措施坚持“源头控制、分区防治、污染监控、应急响应”相结合的原则。为防范未经处理的污水由于非正常排放对地下水产生明显影响，本项目应采取以下防范应急措施：

项目三面环山，填埋场地下水轴线流向的上游和垂直填埋场地下水流向的两侧30～50米均为山体，综合考虑项目区地形影响，厂区垃圾坝南侧共设置1口监测井，厂区下游居民水井也可作为监测井，监测污染源迁移扩散情况。企业定期对导出的地下水定期进行抽样监测，动态掌握本工程渗滤液对地下水的污染情况。及时发现渗滤液对地下水的污染情况，以便及时采取有效补救措施。

在正常状态下，填埋场设置雨水导排系统，有效将雨水排至厂区外自然河流中，不会引起泥石流等灾害，但是，在垃圾填埋过程中，未对建筑垃圾进行压实，填埋无序等都会造成垃圾椎体不稳等，在极端天气下，可能引发垃圾溃坝及泥石流现场，从而引起水土流失，植被破坏，污染水体等一系列的污染措施，从而造成严重的危害后果。垃圾坝设计过程中严格落实防洪措施，修建排水沟等配套措施，填埋过程明确垃圾填埋操作规程，操作人员严格按规程操作，制定并落实应急响应及措施，开展应急演练，发生突发环境事件可以及时响应，做出对垃圾坝等拦挡措施，做到预防为主，及时预警。

在采取污染防治措施后，采取应急响应及应急措施。制定应急预案，并制定严格的应急响应程序。

### 5.5.3环境风险防范措施

项目采取以下措施，进行环境风险防范，降低风险发生概率：

定期监测地下水水质情况，同时对导出的地下水定期进行抽样监测，动态掌握本工程渗滤液对地下水的污染情况。及时发现渗滤液对地下水的污染情况，及时采取有效补救措施。

对填埋场周围有种植条件的场地进行生态恢复，对填埋场边坡进行经常性的检查和维护，以保证填埋区边坡稳定，设置排水沟等，填埋过程严格按照操作规程对建筑垃圾进行压实填埋，极端天气及雨季情况准备防洪等措施并派有经验的人员对垃圾坝进行监测，及时预警并相应。

### 5.5.4环境风险应急措施

（1）填埋区周边设置应急救援设施及救援通道、应急疏散及避难所，并保证有效性。成立环境风险应急指挥小组，设置专业应急救助队伍，对人员定期进行应急救援培训，并配套应急救援物资和资金支持。

（2）现场事故处置

渗滤液事故排放应急措施：迅速切断事故源头，尽快维修处理装置，阻截渗滤液进入下水道、排洪沟等外环境的通道。并采用污水泵对渗滤液进行回收，并导入调节集水池进行回收处理。

（3）对于正在发生的大小事故，应有紧急应对措施

对于正在发生的事故，及时与消防、环保等有关部门联系，应设有抢险车辆，并对有关人员配有联络电话，30min内赶到指定地点，对于相应的抢险工具，材料应按照规定放在指定地点。

（4）避护场所

为防止填埋气爆炸造成场区及附近的人员重大伤害，应请专业人员在适宜处设计、建设避护场所或掩体，特别是管理区的办公室窗口，背向墙体和屋顶应做防爆处理。

（5）对经泄露的渗滤液，采取应急响应，对下游水体及时观测。

填埋场建设有防洪系统，防洪标准按20年一遇洪水设计，按50年一遇洪水校核。因此，在一般情况下的降雨径流和洪水均不会造成污水直接排放。

尽管发生50年一遇洪水的几率很小，但有关管理部门应制定应急预案，降低洪水风险带来的环境损失。除在设计建设中按防洪标准设计建设截水沟及增大集液池的有效容积，还应采取以下防范措施：①加强雨水外排能力，每年雨季之前，完成截水沟的清理和整修，确保其畅通无阻，确保雨污分流；③保护好现有植被，充分利用植被对雨水的滞留作用和蒸腾作用，减少渗滤液收集系统的负荷。

（6）建立完整的环境风险应急预案，发生事故时，现场人员通知应急救援指挥小组，并及时上报当地环境主管部门，迅速组织人力物力，及时疏散群众，及时清淤，应急预案所要求的基本内容如下表：

表5-23  事故应急预案内容

| 序号 | 项目 | 内容及要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 应急计划区 | 填埋区 |
| 2 | 应急组织机构、人员 | 建立事故应急机制和机构，成立事故应急处理措施领导小组 |
| 3 | 预案分级响应条件 | 规定预案的级别及分级响应程序 |
| 4 | 应急救援保障 | 配备自给式呼吸器、担架、医务箱、防爆电筒和消防防护服等应急措施、设备和器材 |
| 5 | 报警、联络方式 | 规定应急状态下的报警通讯方式、通知方式和交通保障、管制 |
| 6 | 应急环境监测、抢险、救援及控制措施 | 由相关环境监测站签署协议，一旦发生事故，及时进行应急监测，对事故性质、参数与后果进行评估，为指挥部门提供决策依据 |
| 7 | 应急防护措施、清除泄漏措施和器材 | 事故现场：控制事故，防止扩大、蔓延及连锁反应，清除现场泄漏物，降低危害的设施器具配备 邻近区域：控制防火区域，控制和清楚污染措施及相应设备 |
| 8 | 人员紧急撤离、疏散，应急控制、撤离组织计划 | 切断电源，迅速组织疏散泄漏污染物人员至安全地带，吸入这应迅速脱离现场至空气新鲜处，维持呼吸功能 |
| 9 | 事故应急救援关闭程序与恢复措施 | 规定应急状态终止程序 事故现场善后处理，恢复措施 邻近区域解除事故警戒及善后恢复措施 |
| 10 | 应急培训计划 | 应急计划制定后，平时安排人员培训与演练 |
| 11 | 公众教育和信息 | 对填埋场邻近地区开展公众教育、培训和发布有关信息 |

### 5.5.5风险分析结论

项目防渗层发生破损老化引发渗滤液泄漏事故及极端天气垃圾溃坝产生泥石流灾害，从而对环境产生污染和生态破坏，在项目建设、运营、和服务期满后遵守国家有关规定，同时采取以上风险防范措施和应急措施，有利于进一步降低项目环境风险，故本工程从环境风险上讲是可以接受的。

表5-24  建设项目环境风险简单分析内容表

| 建设项目名称 | 平泉市建筑垃圾填埋场 |
| --- | --- |
| 建设地点 | 平泉市平泉镇高板沟 |
| 地理坐标 | E118°40'22" | N41°1'30" |
| 主要危险物质及分布 | / |
| 环境影响途径及危害后果 | 地下水：（1）渗滤液渗漏，可能造成地下水污染。 地表水及生态环境：（2）垃圾溃坝引起泥石流灾害，对生态及环境污染。 |
| 风险防范措施要求 | 1、定期监测地下水水质情况，同时对导出的地下水定期进行抽样监测，动态掌握本工程渗滤液对地下水的污染情况。及时发现渗滤液对地下水的污染情况，及时采取有效补救措施。 2、填埋场建设有防洪系统，防洪标准按20年一遇洪水设计，按50年一遇洪水校核。雨季来临之前，做好防洪准备，派专人实时监测厂区内情况，及时预警及采取应急措施。 |
| 填表说明 本项目为建筑垃圾填埋场，项目占地39893.64m2（59.8亩），库容为41.6万m3，日处理建筑垃圾能力为200t，使用年限为9.3年，服务范围为平泉镇、南五十家子镇和卧龙镇。工程内容主要为填埋区、综合车间、辅助用房等。根据《建设项目环境风险评价技术导则》（HJ/T169-2018）、《危险化学品重大危险源辨识》（GB18218-2009）进行危险物质识别，项目不涉及风险物质，评价等级为简单分析。 |

# 第六章 环境保护措施及其可行性论证

## 6.1 建设阶段污染防治措施及其可行性论证

### 6.1.1 建设阶段大气污染防治措施论证

项目建设阶段产生的废气主要为施工扬尘。

本项目按照《河北省建筑施工扬尘防治新15条标准》、《承德市建筑施工现场管理暂行办法》，采区合理安排施工进度，缩短施工期，大风天气禁止施工，施工场地洒水降尘、四周设置防尘围挡，物料轻装轻卸，易起尘物料采用帆布遮盖堆存、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等。

项目类比施工场地扬尘排放标准（二次征求意见稿）编制说明中标准限值的确定依据：编制组选取了位于全省不同区域的石家庄、邯郸、沧州、唐山、张家口五个设区市，每个市选取了具有代表性的4个施工场地，对2018年1-10月份共计20个施工场地近6万个PM10在线监测数据进行了分析、统计和验证。这些施工场地大部分做到了工地周边围挡、物料堆放覆盖、土方开挖湿法作业、路面硬化、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输“六个百分之百”。根据实测数据扣减2017年年均值后的有效数据量及其不同限值占比结果，施工场地扬尘以80ug/m3作为施工场地扬尘监测点PM10排放浓度限值，可做到一日内颗粒物监测点浓度限值允许的最高超限次数小于等于2次/天。

因此，项目在采取了以上治理措施后，满足上述类比条件的“六个百分之百”措施，项目施工场地扬尘满足《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934-2019）表1中扬尘排放浓度限值，对周围环境影响较小。

建设单位拟采用的废气治理措施均为在各类施工场地普遍采用的措施，具有较高的可操作性，经济成本低廉，措施效果显著，技术、经济可行。

### 6.1.2 建设阶段水污染防治措施论证

项目建设阶段产生的废水包括施工废水和施工人员生活污水。

施工废水为施工过程中建筑材料搅拌、设备冲洗等过程，施工污水产生量极少，其主要污染因子为SS，通过临时沉淀池沉淀后用于场地抑尘；施工人员均来自当地，不在施工场地食宿，生活污水产生量较少，水质简单，用于施工场地抑尘。

建设单位拟采用的废水治理措施效果较好，措施技术简单、经济可行。

### 6.1.3 建设阶段噪声防治措施论证

项目建设阶段产生的噪声包括设备噪声和运输噪声。

建设单位拟采取选用低噪声设备、规范设备操作、设备定期维护、合理安排时间（夜间禁止施工）、加强施工管理、车辆经过村庄减速慢行、车辆禁鸣等降噪措施，施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。施工噪声的环境影响随着建设阶段的结束而消除，对区域声环境质量影响较小。

建设单位拟采用的噪声治理措施简单，属常用措施，可满足达标排放的要求，措施技术简单、经济可行。

### 6.1.4 建设阶段固体废物处置措施论证

项目建设阶段固体废物包括建筑垃圾和生活垃圾。

建设阶段产生的建筑垃圾主要为主要为剥离表土、建筑垃圾和废弃土石方，其排放特征是时间短而且是局部的，产生量相对较小。建设单位拟将剥离表土置于指定地点堆存，用作填埋场覆土；建筑垃圾集中收集后，运至当地政府部门指定的建筑垃圾处置场处理；废弃土石方回用于场地基础层的平整；生活垃圾产生量较少，集中收集后，待项目投产运营后运至本项目填埋场处理。建筑垃圾和生活垃圾均得到妥善处置，对周围环境影响较小。

建设单位拟采用的固废处置措施简单易行、经济可行。

## 6.2 生产运行阶段污染防治措施可行性论证

### 6.2.1 生产运行阶段大气污染防治措施论证

本项目运营期建筑垃圾填埋场的大气污染源主要有运输车辆卸车扬尘、摊铺、压实作业中产生的扬尘和车辆运输扬尘。

物料装卸、及摊铺、压实作业与物料湿度、粒度有关，在卸车过程中降低倾倒高度，卸车、摊铺、压实时及时洒水降尘，可有效抑制扬尘产生。

进场建筑垃圾及时填埋。不在厂区内堆存，垃圾压实后，对作业面进行及时覆盖。对需要继续进行填埋的作业面，每日填埋作业结束后，使用PE膜或编制布进行覆盖。对达到填埋层标高，暂时不进行填埋作业的区域进行中间覆盖。中间覆盖采用20-30cm黏土，并在黏土上方铺设表土作为覆盖层，在覆盖层上方种草进行绿化。

道路运输扬尘与运输路面清洁情况及运输车辆的封闭情况有关。建筑垃圾运输车辆应全封闭，减速慢行限制汽车超载，避免车辆沿路遗撒；设置汽车设备，对运送垃圾车辆及时进行表面冲洗，并对场区内道路进行清扫和洒水，保持路面湿度和清洁度；对场区进出口道路进行硬化，减少起尘量。

### 6.2.2 生产运行阶段水污染防治措施可行性论证

项目生产运行阶段产生的废水包括冲洗废水、渗滤液和生活污水。

（1）废水处理工艺可行性论证

本项目生活污水主要为盥洗水，水质简单，主要污染物为SS，用于厂区内洒水降尘，不外排。冲洗废水经主要为SS，水质简单，通过沉淀池沉淀后，回用于车辆清洗，不外排。渗滤液平均产生量为6m3/d，最大日降水量为19.44m3/d，渗滤液调节池容积为680m3/d，根据建筑垃圾填埋技术标准，可以满足渗滤液收集量。填埋场渗滤液通过调节池收集后，用于厂区洒水降尘。调节池底部防渗，防渗系数k≤10-10cm/s。

考虑非正常状况下，雨季垃圾填埋场渗滤液调节池防渗层破损、老化或腐蚀时发生渗滤液泄露，需要设置事故池收集泄漏的渗滤液，本项目消防水池兼做事故池消防水池容积为144m3/d，拟建项目事故池能够满足要求。事故池底部防渗，防渗系数k≤10-7cm/s。发生调节池泄漏事故后渗滤液收集至事故池，待调节池修补并满足正常使用要求后，将事故池收集的渗滤液导入调节池，再经回灌系统回灌至填埋库区，渗滤液不外排。

综上所述，建设项目工程采用环境污染防治措施后，污染物能够得到有效治理，技术成熟可靠，措施可行。

（2）地下水污染防治措施可行性分析

共设置3口监测井。在填埋场上游设置1口监测井作为本底井，在垃圾坝下游设计一口监测井作为对照井，即污染扩散井，在填埋场下游设置监测井1口。同时对导出的地下水定期进行抽样监测，动态掌握本工程渗滤液对地下水的污染情况。及时发现渗滤液对地下水的污染情况，以便及时采取有效补救措施。

填埋场采取分区防渗措施，其中填埋区、渗滤液调节池为重点防渗区，渗透系数K≤1×10-10cm/s；综合办公区为简单防渗区，进行一般的地面硬化。具体如下：

本项目垃圾处理场工程防渗设计拟采取水平及边坡防渗形式，均采用单层复合衬里防渗系统；

表6-1  库区底部防渗材料要求表

| 序号 | 防渗结构名称 | 采用材料 | 厚度 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 有纺土工布隔离层 | 200g/m2有纺土工布 | / |
| 2 | 渗滤液导流层 | 砾石、卵石 | 500mm |
| 3 | 无纺土工布膜上保护层 | 土工布，规格800g/m2 | / |
| 4 | HDPE土工膜 | 光面HPDE土工膜防渗层 | 2.0mm |
| 5 | 膜下保护层 | 4800g/m2GCL膨润土垫层 | / |
|  |  | 粘土保护层 | 500mm |
| 6 | 无纺土工布膜下保护层 | 200g/m2无纺土工布 | / |
| 7 | 碎石地下水导流层 | 碎石、卵石 | 300mm |
| 8 | 有纺土工布隔离层 | 200g/m2有纺土工布隔离层 | / |
| 9 | 压实基层 | 压实基层 | / |

表6-2  库区边坡防渗材料要求表

| 1 | 无纺土工布膜上保护层 | 800g/m2无纺土工布膜上保护层 | / |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 双毛面HDPE土工膜 | 双毛面HDPE土工膜 | 1.5mm |
| 3 | GCL膨润土垫 | 4800g/m2GCL膨润土垫 | / |
| 4 | 无纺土工布膜下保护层 | 300g/m2无纺土工布膜下保护层 | / |
| 5 | 压实基层 | 压实基层 | / |

其他防渗工程：本项目对渗滤液调节池、渗滤液处理站及管道系统进行防渗处理，渗透系数≤1×10-10cm/s。其余空地除绿地外，全部做水泥硬化处理，以确保不会对区域地下水造成污染影响。

非正常工况下，建设项目防渗层破损、老化或腐蚀，造成污水下渗到地下水环境，采取上述补排、堵截、以及水处理措施后，项目的建设对地下水的影响是可以控制的。

### 6.2.3 生产运行阶段噪声防治措施可行性论证

项目生产运行阶段产生的噪声为运输噪声和设备噪声。

建设单位拟采用先进的低噪声机械，并加强管理、及时维护保养等，使作业机械保持良好的工况；渗滤液调节池泵类等产噪设备置于室内、基础减振；填埋区周边布绿化，在不影响正常运行、办公的条件下尽可能栽种花草树木进行场区绿化。

根据填埋场机械设备、运输设备种类及运行情况，填埋场作业区内设备噪声在80dB（A）~90dB（A）之间，在落实以上措施后，再经距离衰减，厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求，因此噪声防范措施可行。

### 6.2.4 生产运行阶段固体废物防治措施可行性论证

项目生产运行阶段产生的固体废物包括污泥、化粪池底泥、生活垃圾。

项目生产运行阶段产生的固体废物包括污泥、化粪池底泥、生活垃圾，均为一般固废。渗滤液处理站污泥经脱水处理后含水率小于40%，建设单位运至建筑垃圾填埋场指定区域填埋，化粪池底泥定期清掏用于堆肥，生活垃圾由环卫部门统一收集后送入平泉市生活垃圾填埋场进行填埋处理。

建设项目工程采用上述固废处置措施后，产生的固体废物能够得到有效处置，技术合理可行，环境友好。

## 6.3 生产运行阶段污染防治措施环保投入及其可行性论证

本项目生产运行阶段各项污染防治措施环保投入见下表：

表6-1  污染防治措施环保投入一览表

| 类型 | 排放源 | 污染物 | 治理措施 | 环保投入 （万元） | 运行及维修（万元） | 监测费用 （万元） | 管理费用 （万元） |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 运输车辆 | 颗粒物 | 使用密封垃圾运输车，进场道路定期洒水降尘 | 15 | 2 | 2 | 5 |
|  | 填埋场区 | 颗粒物 | 配备洒水车辆降尘，作业区及时覆盖，填埋场设置不小于10m的绿化隔离带，并设置防飞散网 | 30 | 2 |  |  |
| 污水 | 运输车辆 | pH、SS、COD、BOD5 | 生活污水主要为盥洗水，用于厂区洒水降尘，汽车清洗废水经沉淀池收集后回用于车辆清洗，渗滤液经收集后暂存在渗滤液调节池，用于厂区洒水降尘。设置3口监测井，厂外监测井用于本底井；在填埋场垃圾坝下游设置对照井，即污染扩散井，填埋场下游设置监测井，即污染监测井。 | 340 | 5 | 3 |  |
|  | 填埋场区 |  |  |  |  |  |  |
|  | 工作人员 |  |  |  |  |  |  |
| 噪声 | 运输车辆 | 噪声 | 采用低噪声设备、加强管理、及时维护保养、填埋区周边绿化 | 5 | 0.5 | 1 |  |
|  | 运行设备 | 噪声 | 设备间封闭，基础减振 | 15 | 1 |  |  |
| 固体废物 | 渗滤液处理站 | 污泥 | 运至本项目填埋场指定区域填埋 | 2 | 0.5 | 0 |  |
|  | 化粪池 | 底泥 | 运至平泉市生活垃圾填埋场填埋 |  |  |  |  |
|  | 职工 | 生活垃圾 |  |  |  |  |  |
| 小计 | 402 | 22 |
| 合计 | 424 |

本项目各项污染物防治措施的环保投入共为424万元，资金来源为项目总投入资金，本项目总投资为2048.48万元，环保投入占总投资的20.7%，可实现各项污染防治措施的落实。生产运行阶段污染防治措施的运行维修，污染物的监测，及设备的管理费用共需22万元，该部分资金来源于填埋场生产运行后所得利润支出以及政府环境治理相关资金的支持。项目生产运行阶段可使污染防治措施及设备正常运转，保证各项污染物达标排放。故项目所采用的污染防治措施经济合理。

# 第七章 环境影响经济损益分析

## 7.1 项目建设前后区域环境质量变化情况

根据主管部门发布的数据（《2018年承德市环境状况公报》）和现状补充监测数据，项目建设区域环境空气质量中除了PM10年均值、PM2.5年均值未达到《环境空气质量标准》（GB3095-2012），O3日最大8小时年均、TSP24小时平均值、SO2年均值、NO2年均值和CO 24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值；区域地下水质量现状能够满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）中的Ⅲ类标准要求；项目区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

项目建设后，通过对生产运行阶段的环境影响预测可知，项目各项污染物在采取了合理的治理、防护措施后，各项污染物均能达标排放，项目建设后对区域环境质量影响较小。

## 7.2 社会效益分析

随着围场的经济的发展、城镇人口增加及城镇化程度提高，建筑垃圾也在不断地迅速增加。建筑垃圾如果处置不当不仅会严重的影响到镇容、占用大量土地，还会对环境产生严重的污染。本项目为社会公益性事业项目，它的建设将会大大减缓建筑垃圾随意堆积对城市环境造成的压力，改善平泉市的市容市貌和投资环境，有利于平泉市经济的可持续发展。

表7-1  项目社会效益一览表

| 序号 | 社会效益 |
| --- | --- |
| 1 | 项目建成运行后，日均处理建筑垃圾200t，能够处理平泉镇、卧龙镇，南五十家子镇产生的生活垃圾，实现镇域垃圾处理无害化100％ |
| 2 | 本项目劳动定员27人，可向社会提供27个就业岗位，可在一定程度上减轻就业压力 |
| 3 | 缓解因垃圾不能得到妥善处理而造成的社会矛盾，有利于社会的安定和经济的可持续发展 |
| 4 | 本项目的建设不仅可以改善生存环境，提高当地居民的生活质量，而且有利于提高平泉市形象，促进经济发展 |

## 7.3 环境与经济效益分析

本项目环保投资424万元，占总投资的20.7%。根据对建设项目污染物排放情况分析，建设项目环保投资的分配使用符合工程实际。

通过建设环保设施，可实现项目各类污染物的达标排放，把建设项目对周边居民生活以及区域环境质量的影响降到最低，通过建设环保工程，还可以提高建设区域的植被覆盖率，改善生态环境质量，降低水土流失影响。

## 7.4 环境效益分析

项目运营后，平泉镇、南五十家子镇、卧龙镇建筑垃圾可实现堆存-转运-处置的全周期规范化处理，可显著消除对建筑垃圾随意丢弃堆积对地表水、环境空气的污染问题，改善水环境质量，有效降低改善了城区内的市容市貌。同时，建筑垃圾处置过程实现规范化，可明显消除因建筑垃圾随意堆放产生的扬尘，有利于保护当地公众的健康。集中生活垃圾处置场所的建设，不仅实现了垃圾的规范化处置，也避免了因垃圾不规则堆存所造成的土地资源浪费。

分析结果表明，项目的建设具有良好的社会经济效益，采取必要的生态防护和污染防治措施后，区域环境受到的影响较小，项目服务期满后，通过实施复垦工程，生态环境质量有所改善，项目的综合效益远大于对环境的影响。

# 第八章 环境管理与监测计划

## 8.1 环境管理

### 8.1.1 环境管理计划

环境管理计划在充分了解项目执行过程中的特点后，抓住环境管理中易出现薄弱环节的基础上，制定行之有效的环境管理计划。环境管理计划贯穿项目建设的全过程，包括管理机构的建立、项目建设阶段、生产运行阶段等全过程。环境管理计划的主要内容包括环境管理体系、环境管理机构、环境监理与监测等。

### 8.1.2 环境管理体系

项目环境管理体系分为外部管理和内部管理两部分，又分建设阶段、生产运行阶段、服务期满三个阶段进行管理，结合项目特点环境管理的重点为生产运行阶段环境管理。

8.1.2.1外部管理与内部管理

外部管理：落实国家和地方相关管理制度。

（1）贯彻落实国家相关法律法规及政策，以国家相关法律法规为依据，建设项目的初步设计，按照环境保护设计规范的要求，编制环境保护篇章，并依据经批准的建设项目环境影响报告书，在环境保护篇章中落实防治环境污染和生态破坏的措施以及环境保护设施投资概算。在项目建设阶段、生产运行阶段、服务期满向当地环境保护部门汇报各阶段的情况。

（2）项目的建设遵循“三同时”制度，即项目环保措施与主体工程同时设计、同时施工、同时投产使用。建设项目的主体工程完工后，需要进行试生产，其配套建设的环境保护设施必须与主体工程同时投入试运行。建设项目试生产期间，建设单位对环境保护设施运行情况和建设项目对环境的影响进行监测。建设项目竣工后，建设单位向审批该建设项目环境影响报告书的环境保护行政主管部门，申请该建设项目需要配套建设的环境保护设施竣工验收，配套建设的环境保护设施经验收合格后，建设项目方可正式投入生产或者使用，并纳入环境保护管理部门的管理，对项目各阶段工作进行监督、检查。

（3）项目施工完毕后进行试运行前三个月按照相关要求进行排污申报登记，申报内容为污染物排放浓度、排放量及排污口相关信息。

①本项目排放废气包括运输扬尘，污染因子为颗粒物，为无组织排放。填埋废气颗粒物排放量分别为0.465kg/h。运输扬尘、填埋场区扬尘中的颗粒物无组织排放执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值。

②本项目所产生的污水包括冲洗废水、渗滤液和生活污水，产生量分别为1980m3/a、2016m3/a、287m3/a，处理后COD产生总量为0.1t/a，生活污水主要为盥洗水，用于厂区洒水降尘，不外排。车辆清洗废水经过沉淀池处理后，回用车辆清洗，本厂区产生的渗滤液经调节池收集后回用于厂区降尘，不外排。因此，本评价不给出项目水污染物总量控制指标和总量管理指标。

项目三面环山，填埋场地下水轴线流向的上游和垂直填埋场地下水流向的两侧30～50米均为山体，综合考虑项目区地形影响，项目共设置3口监测井，厂外监测井，即本底值；填埋场垃圾坝下游设置污染监测井；填埋场下游居民设置污染监测井。项目监测井具体位置见图8-1。

图8-1  项目监测井具体位置

③项目生产运行阶段产生的固体废物包括污泥、化粪池底泥、生活垃圾。渗滤液处理站产生总量为10t/a，化粪池底泥产生量为0.2t/a，生活垃圾产生量为13.4/a。渗滤液处理站污泥经过处理后达到含水率运至本垃圾填埋场指定区域填埋，化粪池底泥、生活垃圾进入生活垃圾填埋场进行填埋处理。

（4）项目正常投入运行产生实际排污行为前20天内办理排污许可证，项目严格执行排污许可证的规定，遵守下列要求：排污口位置和数量、排放方式、排放去向、排放污染物种类、排放浓度和排放量、执行的排放标准等符合排污许可证的规定，不私设暗管或以其他方式逃避监管；落实重污染天气应急管控措施、遵守法律规定的最新环境保护要求等；按排污许可证规定的监测点位、监测因子、监测频次和相关监测技术规范开展自行监测并公开；按规范进行台账记录，主要内容包括污染防治设施运行记录、监测数据等。项目污染物排放清单见表8-1。

（5）项目按照《环境保护信息公开办法》进行相关信息的公开，主要包括以下几个方面：企业环境保护方针、年度环境保护目标及成效；企业年度资源消耗总量；企业环保投资和环境技术开发情况；企业排放污染物种类、数量、浓度和去向；企业环保设施的建设和运行情况；企业在运行过程中产生的废物的处理、处置情况，废弃产品的回收、综合利用情况；与环保部门签订的改善环境行为的自愿协议；企业履行社会责任的情况。

表8-1 项目污染物排放清单一览表

| 类型 | 时段 | 排放源 | 污染物 | 治理措施 | 排放量 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产运行阶段 | 运输车辆 | 颗粒物 | 使用密封垃圾运输车，进场道路定期洒水降尘 | 33.3t/a |
|  |  | 填埋场区 | 颗粒物 | 备洒水车辆降尘，作业区及时覆盖，填埋场设置绿化隔离带 | 周界外浓度最高点≦1.0mg/m3 |
| 废水 | 生产运行阶段 | 运输车辆 | 冲洗废水 | 生活污水主要为盥洗水，用于厂区洒水降尘，不外排，车辆冲洗废水经沉淀池处理后回用于车辆清洗，渗滤液经收集后暂存在渗滤液调节池中，用于填埋场洒水降尘。 | 2303.4m3/a |
|  |  | 填埋场区 | 渗滤液产生 |  |  |
|  |  | 工作人员 | 生活污水 |  |  |
| 噪声 | 生产运行阶段 | 运输车辆 | 噪声 | 采用低噪声设备、加强管理、及时维护保养、填埋区周边绿化 | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） |
|  |  | 运行设备 | 噪声 | 设备间封闭，基础减振 |  |
| 固体 废物 | 生产运行阶段 | 渗滤液处理系统 | 污泥 | 污泥经脱水处理后含水率小于40%，运至本填埋场指定区域填埋 | 10t/a |
|  |  | 化粪池 | 底泥 | 定期抽运用于堆肥 | 0.2t/a |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 集中收集，运至平泉市生活垃圾填埋场填埋 | 13.4t/a |

内部管理：由平泉市负责组织实施。

（1）对项目施工单位进行选择，并对施工单位提出建设阶段环境保护要求，公司设定人员对施工单位施工时环境保护措施落实情况进行监督管理，并聘请有资质的专业环境监理部门进行建设阶段环保措施落实情况的监督管理。

（2）项目投入运行后，企业内部设定环境管理机构，编写环境污染防治措施清单，按照环境污染防治措施清单设定环境管理岗位及责任人，并制定各岗位管理要求与管理制度，定期进行考核。对项目环境保护措施进行优化、组织和实施，保证达到地方环保部门对项目环境保护方面的要求。对本项目污染物排放情况进行管理。

表8-2  生产运行期主要污染物排放管理情况

| 类型 | 时段 | 排放源 | 污染物 | 治理措施 | 排放量 | 执行标准 | 监测情况 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 生产运行阶段 | 运输车辆 | 颗粒物 | 使用密封垃圾运输车，进场道路定期洒水降尘 | 1.18t/a | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值 | 厂界，每季度1次 |
|  |  | 填埋场区 | 颗粒物 | 备洒水车辆降尘，作业区及时覆盖，填埋场设置绿化隔离带、防飞散网 | 周界外浓度最高点≦1.0mg/m3 |  |  |
| 废水 | 生产运行阶段 | 运输车辆 | 冲洗废水 | 生活污水主要为盥洗水用于厂区洒水降尘，不外排，车辆清洗废水经沉淀后回用于车辆清洗，渗滤液经收集后暂存在渗滤液调节池，回用于厂区洒水降尘。 | 5416.49m3/a | / | 每半个月1次 |
|  |  | 填埋场区 | 渗滤液产生 |  |  |  |  |
|  |  | 工作人员 | 生活污水 |  |  |  |  |
| 噪声 | 生产运行阶段 | 运输车辆 | 噪声 | 采用低噪声设备、加强管理、及时维护保养、填埋区周边绿化 | 昼间≤60dB（A） 夜间≤50dB（A） | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)中2类标准 | 厂界，每季监测一次 |
|  |  | 运行设备 | 噪声 | 设备间封闭，基础减振 |  |  |  |
| 固体 废物 | 生产运行阶段 | 渗滤液处理系统 | 污泥 | 污泥经脱水处理后含水率小于40%，运至本项目填埋场指定区域填埋 | 10t/a | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008）中相应标准 | / |
|  |  | 化粪池 | 底泥 | 定期抽运用于堆肥 | 0.2t/a |  |  |
|  |  | 职工 | 生活垃圾 | 集中收集，运至平泉市生活垃圾填埋场填埋 | 13.4t/a |  |  |
| 风险 | （1）定期监测地下水水质情况，同时对导出的地下水定期进行抽样监测，动态掌握本工程渗滤液对地下水的污染情况。及时发现渗滤液对地下水的污染情况，及时采取有效补救措施。 |

8.1.2.2建设阶段管理、生产运行阶段管理、服务期满管理

（1）建设阶段环境管理

建设阶段环境管理体系见表8-1。

表8-1  建设阶段环境管理体系

| 机构性质 | 机构名称 | 管理职责 |
| --- | --- | --- |
| 外部管理 | 监督机构 | 平泉市审批局 | 对项目审批 |
|  |  |  | 监督、检查项目建设阶段环境管理计划的实施 |
| 内部管理 | 管理机构 | 平泉市城市管理综合行政执法局 | 项目实施单位，负责监督管理建设阶段环保措施的实施情况，承担项目环境保护管理责任。 |
|  | 管理实施机构 | 施工单位 | 落实建设阶段环境保护措施 |
|  | 咨询服务机构 | 环境监理单位 | 对环保工程质量严格把关并监督施工单位落实各项环保措施。 |
|  |  | 环评单位 | 对环境管理过程中出现的问题提供咨询服务。 |

（2）生产运行阶段环境管理

表8-2  生产运行阶段环境管理体系

| 机构性质 | 机构名称 | 管理职责 |
| --- | --- | --- |
| 外部管理 | 监督机构 | 平泉市审批局 | 对项目验收 |
|  |  | 承德市生态环境局平泉市分局 | 监督、检查项目生产运行阶段环境管理计划的实施 |
| 内部管理 | 管理机构 | 平泉市城市管理综合行政执法局 | 负责监督管理从项目竣工验收以后的生产运行阶段环境保护管理工作，承担项目环境保护管理责任。 |
|  | 管理实施机构 | 平泉市城市管理综合行政执法局或由平泉市城市管理综合行政执法局委托具有资质的单位进行管理 | 落实生产运行阶段环境保护措施 |
|  | 咨询服务机构 | 环境监测单位 | 负责项目生产运行阶段的各项环境监测并出具监测结果。 |

（3）服务期满后环境管理

环境管理机构职责：垃圾填埋尤其自身的特殊性，在整个垃圾填埋场饱和封场后依然要进行环境管理，防止以外事故发生，环境管理机构具体职责为：

①进行垃圾填埋场封场后环境绿化美化；

②对地下水进行定期监测，避免渗滤液污染地下水；

③搞好卫生防护工作，定期灭蝇。

管理要求：

①封场设计应考虑地表水径流、排水防渗、填埋气体的收集、植被类型、填埋场的稳定性及土地利用等因素，封场系统应包括气体导排层、防渗层、雨水导排层、最终覆土层、植被层。

②气体导排层应与导气竖管相连，导气竖管应高出最终覆土层表面1m以上。

③封场系统应控制坡度，以保证填埋堆体的稳定，防止雨水侵蚀。填埋场封场顶面坡度不应小于5%。

④封场系统的建设应与生态恢复相结合，防止植物根系对封场土工膜的伤害。

⑤封场后进入后期维护与管理阶段的建筑垃圾填埋场，应继续处理填埋场产生的渗滤液，并定期进行监测，直到填埋场产生的渗滤液中水污染物浓度达到地表水三类标准后可以外排。

⑥填埋作业达到设计封场条件要求时，确需关闭的，必须经所在地县级以上地方人民政府环境保护、环境卫生行政主管部门鉴定、核准；垃圾堆体到达稳定安全期后方可进行土地使用，使用前必须做出场地鉴定和使用计划；未经环卫、岩土、环保专业技术鉴定之前，填埋场地严禁作为永久性建构筑物用地。

### 8.1.3 环境管理机构

根据国家有关规定，为切实加强企业的环境保护工作，实现企业的可持续发展，平泉市城市管理综合行政执法局或由平泉市城市管理综合行政执法局委托具有资质的单位设置环境保护管理机构。该机构是集企业环境管理、环境监测和污染防治为一体具有独立的综合性职能机构，医院负责人兼任环保机构负责人。环保机构职责主要为以下几点：

①贯彻执行国家与地方环保法规和有关标准；

②建立环境保护管理制度，并经常检查各环保设施运行情况；

③编制环保规划并组织落实；

④领导并组织环境监测工作，建立环境监控档案。工程建设阶段间监督环保设计“三同时”的实施；

⑤制定项目各种污染物的污染物排放指标和治理设施的运转指标，定期考核和统计，以保证各项设施常年处于良好的运转状态；

⑥进行环保教育，提高全体职工环保意识。

## 8.2 环境监理

根据环境保护要求，本项目开展建设项目环境监理。聘请有资质的环境监理单位，对项目的建设进行环境监理，同时定期向负责“三同时”监督管理的环境保护行政主管部门报送建设项目环境监理报告，建设项目环境监理报告作为项目竣工环保验收的重要依据。

表8-3  项目建设阶段环境监理一览表

| 环境要素 | 设备设施名称及措施 | 治理效果 | 验收标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 大气环境 | 施工场地洒水降尘、四周设置防尘围挡，物料轻装轻卸，易起尘物料采用帆布遮盖堆存、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等 | ≤80ug/m3 | 《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934—2019）表1中扬尘排放浓度限值 |
| 水环境 | 填埋区、渗滤液调节池 | 满足重点防渗区防渗要求 | 不外排 |
| 声环境 | 选用低噪声设备、规范设备操作、控制施工时间、加强施工管理，减速慢行，禁止鸣笛 | 昼间≤70dB（A） 夜间≤55dB（A） | 《建筑施工场界环境噪声排放标准》(GB12523-2011) |
| 固体废物 | 建筑垃圾用于场地平整；生活垃圾集中收集，运至平泉市生活垃圾填埋场处理 | 合理处置 | 合理处置 |

## 8.3 环境监测

环境监测是环境管理的依据和基础，为环境统计和环境定量评价提供科学依据，并据此制定污染防治对策和规划。

### 8.3.1 环境及污染源监测

环境监测委托有资质环境监测部门承担。

### 8.3.2 监测内容及监测计划

本项目运行后主要影响为废气、废水、噪声，项目监测计划如下：

表8-4  污染源监测计划

| 环境要素 | 监测位置 | 监测项目 | 频次 |
| --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋场区厂界 | 颗粒物 | 每季度1次 |
| 废水 | 渗滤液处理站排口 | 色度、pH、BOD5、COD、SS、NH3-N、总氮、总磷、总镉、总铬、六价铬、总砷、总铅、粪大肠菌群、汞 | 每月1次 |
| 地下水 | 3口监测井 | pH、总硬度、溶解性总固体、硫酸盐、氯化物、铁、锰、挥发性酚类、耗氧量、硝酸盐(以N计)、亚硝酸盐(以N计)、氨氮、氟化物、氰化物、汞、砷、镉、六价铬、铅、总大肠菌群数、菌落总数。 | 本底井在填埋前取水监测一次，场启用后每每周监测一次，水质长期达标，以后逐步改为按季、按年监测 |
| 土壤 | 厂区及厂区外农田土壤环境 | 场区监测因子：pH、砷、镉、六价铬、铜、铅、汞、镍、四氯化碳、氯仿、氯甲烷、1,1-二氯乙烷、1,2-二氯乙烷、1,1-二氯乙烯、顺-1,2-二氯乙烯、反1,2-二氯乙烯、二氯甲烷、1,2-二氯丙烷、1,1,1,2-四氯乙烷、1,1,2,2-四氯乙烷、四氯乙烯、1,1,1-三氯乙烷、1,1,2-三氯乙烷、三氯乙烯、1,2,3-三氯丙烷、氯乙烯、苯、氯苯、1,2-二氯苯、1,4-二氯苯、乙苯、苯乙烯、甲苯、间二甲苯+对二甲苯、邻二甲苯、硝基苯、苯胺、2-氯酚、苯并[a]蒽、苯并[a]芘、苯并[b]荧蒽、苯并[k]荧蒽、䓛、二苯并[a，h]蒽、茚并[1,2,3-cd] 芘、萘、锑、钴、钒、氰化物； 场区外农田土壤环境监测因子：pH、砷、镉、铬、铜、铅、汞、镍 | 每3年一次 |
| 噪声 | 四侧厂界外1m处 | Leq（A） | 每季度1次 |

## 8.4 环保设施“三同时”验收内容

环保设施“三同时”验收内容见表8-5。

表8-5  环保设施“三同时”验收内容

| 项目 | 排放源 | 污染物 名称 | 治理措施 | 数量 | 治理效果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 废气 | 填埋区 | 颗粒物 | 配备洒水车辆降尘，作业区及时覆盖，填埋场设置绿化隔离带。 | / | 《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996） |
| 水环境 | 车辆冲洗、填埋区、职工生活 | pH、SS、COD、BOD5、NH3-N、铬、氟化物等 | 生活污水主要为盥洗水，用于厂区洒水降尘不外排，车辆洗车废水经沉淀池处理后回用于车辆清洗，填埋场产生的渗滤液经收集后，用于厂区洒水降尘。 | 1套 | 生产废水循环利用不外排 |
|  | 地下水监测井 |  | 在填埋场上游布置监测井1个，垃圾坝下游设置1口污染监视井，填埋场下游设置监测井一个。 | 1套 | 《生活垃圾填埋场污染控制标准》（GB16889-2008） |
| 噪 声 | 运行设备 | 噪声 | 选用低噪声设备，基础减振，车间封闭 | / | 《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类 |
| 固 体 废 物 | 渗滤液处理站 | 污泥 | 污泥经脱水处理后含水率小于40%，运至本填埋场指定区域填埋 | / | 妥善处置 |
|  | 化粪池 | 底泥 | 定期抽运用于堆肥 |  |  |
|  | 工作人员 | 生活垃圾 | 由环卫部门集中处置 |  |  |
| 合计 |

# 第九章 环境影响评价结论

## 9.1 结论

### 9.1.1 工程分析结论

平泉市城市管理综合行政执法局拟投资2048.48万元，在平泉市平泉镇高板沟建设平泉市建筑垃圾填埋场一座。项目占地39893.64m2，库容为41.6万m3，日处理建筑垃圾能力为200t，使用年限为9.3年，服务范围为平泉市城区、南五十家子镇、卧龙镇。工程内容主要为填埋区、管理区等。

本评价在工程分析中分别对本项目在运行过程中可能产生的大气污染物、水污染物、噪声、固体废物提出了污染防治措施，经治理，各类污染因子满足达标排放要求。

### 9.1.2环境质量现状评价结论

本项目区域环境空气（补充监测）、地下水环境、声环境、土壤环境质量现状监测由辽宁鹏宇环境监测有限公司完成，监测日期为2019年8月10日-8月17日，监测资质及数据时间有效。

（1）大气环境

根据主管部门发布的数据（《2018年承德市环境状况公报》）和现状补充监测数据，项目建设区域环境空气质量中除了PM10年均值、PM2.5年均值超标外，O3日最大8小时年均值、TSP24小时平均值、SO2年均值、NO2年均值和CO 24小时平均值均满足《环境空气质量标准》（GB3095-2012）二级标准值。

（2）地表水环境

根据2019年8月10日项目场地实际踏勘情况，无法对地表水进行采样工作，故监测结果未包括地表水检测结果。

（3）地下水环境

地下水实际监测点位5个，监测日期为2019年8月10日-8月11日，根据监测结果可知地下水各项水质因子均满足《地下水质量标准》（GB/T14848-2017）Ⅲ类标准，区域地表水环境质量较好。

（3）声环境

声环境监测点位4个，监测日期为2019年8月10日-8月11日，项目区域声环境质量现状满足《声环境质量标准》（GB3096-2008）中的2类标准要求。

（4）土壤环境

设置监测点6个，其中厂内4个点，厂外2个监测点。农用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 农用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 15618-2018）；建设用地土壤环境质量满足《土壤环境质量 建设用地土壤污染风险管控标准（试行）》（GB 36600-2018）。

9.1.3环境影响预测与分析和污染防治措施可行性论证

#### 9.1.3.1 大气环境影响分析和污染防治措施可行性结论

（1）建设阶段

项目建设阶段产生的废气为施工扬尘，建设单位合理安排施工进度，缩短施工期，大风天气禁止施工，施工场地洒水降尘、四周设置防尘围挡，物料轻装轻卸，易起尘物料采用帆布遮盖堆存、土方开挖湿法作业、出入车辆清洗、渣土车辆密闭运输等措施。

综上所述，在采取了有效的治理措施后，根据与《施工场地扬尘排放标准（二次征求意见稿）编制说明》中标准限值的确定依据进行类比，项目可实现施工场地PM10小时平均浓度与同时段所属县（市、区）PM10小时平均浓度的差值小于80ug/m3，符合《施工场地扬尘排放标准》（DB 13/ 2934—2019）表1中扬尘排放浓度限值。

（2）生产运行阶段

项目生产运行阶段产生的废气包括运输扬尘、填埋作业产生的废气，污染因子为颗粒物。建设单位拟使用密封垃圾运输车，进场道路定期洒水降尘，降低运输扬尘；填埋场区配备洒水车辆降尘，作业区及时覆盖，填埋场设置绿化隔离带。

通过采取以上措施后，运输扬尘、填埋区扬尘中的颗粒物浓度满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织监控浓度限值，对区域大气环境质量影响可以接受。

#### 9.1.3.2水环境影响分析和污染防治措施可行性结论

（1）建设阶段

项目建设阶段产生的废水包括施工废水和生活污水。施工废水为建设过程中建筑材料搅拌、砂石料冲洗等产生的废水，产生量较少，通过临时沉淀池沉淀后用于场地抑尘；施工人员主要来自当地，生活污水产生量较少，水质简单，用于施工场地抑尘。废水不外排，不会对附近地表水体产生直接影响。

（2）生产运行阶段

项目生产运行阶段产生的废水包括冲洗废水、渗滤液和生活污水。生活污水主要为盥洗水，用于厂区洒水降尘不外排，车辆清洗废水经收集后通过沉淀池处理后回用于车辆冲洗，填埋区产生的渗滤液收集后排入渗滤液调节池，用于填埋区洒水降尘，对水环境的影响较小。

本项目共设置3口监测井，定期监测地下水水质情况，动态掌握本工程对地下水的污染情况。填埋场采取分区防渗措施，其中填埋区、渗滤液调节池为重点防渗区，渗透系数K≤1×10-10cm/s；管理区为简单防渗区，进行一般的地面硬化。非正常工况下，建设项目防渗层破损、老化或腐蚀，造成污水下渗到地下水环境，采取上述补排、堵截、以及水处理措施后，项目的建设对地下水的影响是可以控制的。

#### 9.1.3.3声环境影响分析和污染防治措施可行性结论

（1）建设阶段

项目建设阶段产生的噪声包括设备噪声和运输噪声。建设单位拟采取选用低噪声设备、规范设备操作、设备定期维护、合理安排时间（夜间禁止施工）、加强施工管理、车辆经过村庄减速慢行、车辆禁鸣等降噪措施，施工噪声能够满足《建筑施工场界环境噪声排放标准》（GB12523-2011）的要求。

（2）生产运行阶段

项目生产运行阶段产生的噪声为运输噪声和设备噪声。建设单位拟采用先进的低噪声机械，并加强管理、及时维护保养等，使作业机械保持良好的工况；渗滤液处理站的风机、泵类等产噪设备置于室内、基础减振；填埋区周边布绿化，在不影响正常运行、办公的条件下尽可能栽种花草树木进行场区绿化。通过采取以上措施后，项目四周厂界能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)2类标准限值。

#### 9.1.3.4 固体废物环境影响分析结论

（1）建设阶段

项目建设阶段固体废物包括建筑垃圾和施工人员的生活垃圾。建设阶段产生的建筑垃圾主要为剥离表土、建筑垃圾和废弃土石方，其排放特征是时间短而且是局部的，产生量相对较小。建设单位拟将剥离表土置于指定地点堆存，用作填埋场覆土；建筑垃圾集中收集后，运至当地政府部门指定的建筑垃圾处置场处理；废弃土石方回用于场地基础层的平整；生活垃圾产生量较少，集中收集后，运至平泉市生活垃圾填埋场填埋处理。建筑垃圾和生活垃圾均得到妥善处置，对周围环境影响较小。

（2）生产运行阶段

项目生产运行阶段产生的固体废物包括污泥、化粪池底泥、生活垃圾。项目生产运行阶段产生的固体废物包括污泥、化粪池底泥、生活垃圾，均为一般固废。建设单位拟将渗滤液处理站污泥运至本项目填埋场指定区域填埋，化粪池底泥经抽运后用于堆肥、生活垃圾由环卫部门统一收集后进行填埋处理。采取上述治理措施后，污泥、化粪池底泥、生活垃圾均得到妥善处置，对周围环境影响较小。

#### 9.1.3.5生态环境影响和保护措施可行性分析结论

项目建设阶段采取的主要生态防护措施为修建临时排水沟、编制草袋拦挡等临时防范措施，进行水土流失防治，上述措施无任何技术障碍，成本较低，进行建设阶段环境管理，可避免发生大规模的水土流失，措施可行。

### 9.1.4环境风险及防护措施结论

本项目主要环境风险类型为渗滤液泄露事故。填埋区防渗层出现裂缝、渗滤液调节池防渗不当等都会造成渗滤液泄漏，进而会污染地下水建设单位在制定完善的应急预案，并且定期对地下水进行监测，发现异常状况及时找出原因，启动应急措施。在上述措施落实的前提下，项目的产生的环境风险是可控的。

### 9.1.5总量控制分析结论

根据国家主要污染物总量控制指标要求，并结合本项目的排污状况核算。生活污水排入化粪池，定期抽运至平泉市污水处理厂处理，填埋区产生的渗滤液经渗滤液调节池收集后，定期抽运至平泉市生活垃圾填埋场处理，处理后的废水一部分回用于厂区绿化、降尘、洗车等，一部分作为浓缩水回灌填埋场，不给出项目水污染物总量控制指标，给出总量管理指标颗粒物：33.3t/a，COD：0.1t/a，NH3-N：0.01t/a。

### 9.1.6 公众参与调查结论

本项目公众参与调查对象为金杖子村、赵杖子村、房身沟村、公园里小区、华墅庄园小区、泽州华府小区、双桥子村、祥和家园小区。2019年9月4日进行第一次公示，公示形式为政府网站。2020年3月27日-4月10日进行第二次公示，公示形式为政府网站、当地报纸，并在金杖子村、赵杖子村、房身沟村、公园里小区、华墅庄园小区、泽州华府小区、双桥子村、祥和家园小区进行张贴公示。

通过公众参与调查，本项目具有较高的公众赞成度。本次环境影响评价公众参与工作的开展，对提高当地居民环保意识、普及环境保护常识可以起到一定的促进作用。

### 9.1.7 选址合理性及产业政策符合性分析结论

厂址周围评价范围内无特殊保护文物古迹、自然保护区，风景名胜区，生态脆弱敏感区和其它需要特别保护的敏感目标，位于集中式饮用水源地下游，相对距离为1500m；厂址未涉及地下水集中供水水源地及补给区、供水水源远景规划区、洪泛区和泻洪道、尚未开采的地下蕴矿区和熔岩发育区；本项目区域无环境卫生设施专项规划，项目已取得平泉市自然资源和规划局关于项目选址的意见，并在正在编制的国土空间规划中予以落实；项目位于高板沟，厂区200m范围内无居民，建设单位进行的2次公示期间未收到公众的意见及投诉情况；项目委托地质四队对项目厂区进行水文地质勘察，选址未在发震断层、滑坡、泥石流、沼泽、流沙及采矿陷落区，厂区占地范围位于水量贫乏区。因此，本项目选址符合《建筑垃圾处理技术标准》（CJJ134-2019），选址合理。通过严格设计和认真施工，项目拟采用的平面布局基本合理。

拟建项目采用卫生填埋处理城市建筑垃圾，属于社会服务业中的环境卫生业，符合国家发展和改革委员会《产业结构调整指导目录（2019年本）》有关条款的决定中的有关要求，符合国家产业政策。

### 9.1.8 建设项目可行性结论

综合以上各项分析，本项目的建设符合国家产业政策，选址较合理，符合清洁生产原则和污染物总量要求，通过采用各项污染防治措施，各类污染物可实现达标排放，对区域环境质量影响较轻。在建设单位严格落实本评价提出的各项污染防治措施的前提下，从环境保护的角度分析，本项目可行。

## 9.2 建议

（1）建立垃圾填埋场档案。

（2）严格管理，切实落实各项环保措施。

（3）项目选址北侧压占京沈客运线隧道通过的山体，建议建设单位在施工建设之前征询京沈铁路管理部门的相关意见，或者委托安全部门论证该项目对隧道产生的影响是否可以接受，若项目对隧道产生的影响不可以接受，项目另行选址。

# Text boxes

项目场地

水文地质单元